Załącznik do Uchwały nr XLI/296/09

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

„AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

DLA GMINY PACZKÓW NA LATA 2009-2012

Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY

NA LATA 2013-2016”

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	6

1.1.	Podstawy formalno - merytoryczne wykonania dokumentu	6

1.2.	Podstawowe cele	6

1.3.	Zakres opracowania	6

2.	OCENA REALIZACJI ISTNIEJĄCEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI	7

3.	CHARAKTERYSTYKA GMINY PACZKÓW	7

3.1.	Sytuacja demograficzna	9

3.2.	Sytuacja gospodarcza	9

4.	AKTUALNY STAN GOSPODARKI ODPADAMI	10

4.1.	Instalacje odzysku lub unieszkodliwiania odpadów	10

4.2.	Analiza gospodarki odpadami komunalnymi	13

4.2.1.	Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość wytwarzanych odpadów komunalnych	13

4.2.2.	Odpady ulegające biodegradacji	14

4.2.3.	Rodzaje i ilości odpadów komunalnych poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania           i odzysku	14

4.2.4.	Charakterystyka istniejącego systemu gospodarki odpadami komunalnymi	18

4.2.5.	Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych	20

4.3.	Odpady opakowaniowe	23

4.4.	Komunalne osady ściekowe	24

4.5.	Inne odpady	25

4.6.	Regionalne Centrum Gospodarowania Odpadami – Nysa	28

4.7.	Identyfikacja problemów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi	31

5.	PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI	32

5.1.	Prognoza ilości wytwarzanych odpadów komunalnych	32

5.1.1.	Prognoza ilości wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji	33

5.1.2.	Prognoza ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych	33

5.2.	Prognoza ilości wytwarzania odpadów opakowaniowych	34

5.3.	Prognoza ilości wytwarzania komunalnych osadów ściekowych	34

5.4.	Prognoza ilości wytwarzania innych odpadów	35

5.5.	Prognozowane zmiany w zakresie rozwiązań organizacyjnych i techniczno - technologicznych	36

6.	CELE W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI I TERMINY ICH OSIĄGNIĘCIA	36

6.1.	Odpady komunalne	36

6.1.1.	Proponowane systemy	37

6.1.1.1.	Podział województwa na Regiony Gospodarki Odpadami Komunalnymi	37

6.1.1.2.	Rozwiązania systemowe zbierania odpadów	38

6.1.2.	Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych	39

6.2.	Odpady opakowaniowe	41

6.3.	Komunalne osady ściekowe	42

6.4.	Inne odpady	42

7.	DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY SYTUACJI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI	43

7.1.	Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów	43

7.2.	Działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko	43

7.3.	Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu,           odzysku i unieszkodliwiania odpadów	44

7.3.1.	Odpady komunalne	44

7.3.1.1.	Odpady niebezpieczne	45

7.3.3.	Komunalne osady ściekowe	46

7.3.4.	Odpady opakowaniowe	46

7.3.5.	Inne odpady	46

7.3.6.	Działania zmierzające do redukcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowisko odpadów	47

8.	PROJEKTOWANY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI	47

9.	HARMONOGRAM I SPOSÓB FINANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ	50

9.1.	Harmonogram zadań z zakresu gospodarki odpadami	50

9.2.	Zadania i koszty w zakresie gospodarki odpadami	52

9.3.	Możliwości finansowania realizacji zamierzonych działań	56

10.	SYSTEMY MONITORINGU I OCENY WDRAŻANIA PLANU	60

11.	STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM	63

SPIS TABEL

Tabela nr 1. Liczba ludności w gminie Paczków	9

Tabela nr 2. Zestawienie ogólnych informacji na temat Składowiska Odpadów w Ujeźdźcu                                     – stan na 31.12.2008 r.	10

Tabela nr 3. Zestawienie szczegółowych informacji na temat Składowiska Odpadów w Ujeźdźcu                            – stan na 31 grudnia 2008 r.	11

Tabela nr 4. Charakterystyka  zakładu posiadającego decyzję na odzysk odpadów pochodzących z sektora komunalnego, znajdującego się na terenie gminy Paczków	12

Tabela nr 5. Bilans i skład morfologiczny odpadów komunalnych wytworzonych w gminie Paczków w latach 2005-2008	13

Tabela nr 6. Ilości wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji	14

Tabela nr 7. Ilość odpadów komunalnych zebranych z terenu  gminy Paczków, poddanych procesom unieszkodliwiania w latach 2005-2008	16

Tabela nr 8. Ilość odpadów selektywnie zebranych z terenu gminy Paczków, przekazanych do odzysku w latach 2005-2008	17

Tabela nr 9. Wykaz podmiotów świadczących usługę wywozu odpadów komunalnych na terenie gminy Paczków	18

Tabela nr 10. Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania i transportu odpadów             na terenie gminy Paczków	18

Tabela nr 11. Szacunkowe ilości poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych	21

Tabela nr 12. Wykaz przedsiębiorców: wprowadzających na rynek nowy sprzęt elektryczny i elektroniczny            oraz prowadzących działalność w zakresie zbierania zużytego sprzętu      elektrycznego i elektronicznego             na terenie gminy Paczków	22

Tabela nr 13. Masa odpadów opakowaniowych zebranych selektywnie na terenie gminy Paczków w latach                  2005-2008 i przekazanych do odzysku	24

Tabela nr 14. Ilość wytworzonych osadów ściekowych (sucha masa) w gminie Paczków w latach 2005-2008                     i sposób ich zagospodarowania	24

Tabela nr 15. Ilość odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych pochodzących                z sektora komunalnego zagospodarowanych na Składowisku Odpadów w Ujeźdźcu w latach 2005-2008	27

Tabela nr 16. Prognoza wytwarzania strumieni odpadów komunalnych	32

Tabela nr 17. Prognoza wytwarzania odpadów biodegradowalnych	33

Tabela nr 18. Prognoza przyrostu ilości odpadów niebezpiecznych	33

Tabela nr 19. Prognoza przyrostu ilości zużytych baterii i akumulatorów	33

Tabela nr 20. Prognoza przyrostu ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego	34

Tabela nr 21. Szacunkowe dane dotyczące masy odpadów opakowaniowych.	34

Tabela nr 22. Prognoza przyrostu ilości komunalnych osadów ściekowych	35

Tabela nr 23. Prognoza przyrostu ilości odpadów pochodzących z demontażu pojazdów wycofanych                          z eksploatacji	35

Tabela nr 24. Prognoza przyrostu ilości zużytych opon	35

Tabela nr 25. Proponowany podział terytorialny Regionów Gospodarki Odpadami Komunalnymi                       wg APGOWO	37

Tabela nr 26.  Wojewódzki Plan Depozytowy dla Południowo-Zachodniego RGOK	38

Tabela nr 27. Poziomy odzysku i recyklingu zużytych baterii i akumulatorów	39

Tabela nr 28. Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych	41

Tabela nr 29. Roczne poziomy odzysku i recyklingu zużytych opon	43

Tabela nr 30. Harmonogram realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami	50

Tabela nr 31. Zadania i koszty związane z realizacją zadań określonych w GPGO	53

Tabela nr 32. Wskaźniki monitorowania GPGO	61

SPIS RYSUNKÓW

Rysunek nr 1. Położenie Gminy Paczków	8

Rysunek nr 2. Mapa lokalizacyjna składowiska odpadów oraz zakładu, posiadającego decyzję na odzysk odpadów pochodzących z sektora komunalnego	12

Rysunek nr 3. Aktualny model systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	19

Rysunek nr 4. Schemat blokowy projektowanego systemu gospodarki odpadami	49

| WYKAZ SKRÓTÓW |
| --- |
| APGOWO | Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami Województwa Opolskiego |
| GFOŚiGW | Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| GPGO | Gminny Plan Gospodarki Odpadami |
| KPGO | Krajowy Plan Gospodarki Odpadami |
| KPGO 2010 | Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010 |
| MPZON | mobilny punkt zbierania odpadów niebezpiecznych |
| PFOŚiGW | Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| PZON | punkt zbierania odpadów niebezpiecznych |
| WFOŚiGW | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| WSO | Wojewódzki System Odpadowy |
| ZZO | Zakład Zagospodarowania Odpadów |

# WPROWADZENIE

## Podstawy formalno - merytoryczne wykonania dokumentu

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.) oraz Ustawa Prawo ochrony środowiska z 2008 roku Dz.U. Nr 25 poz. 150 wprowadziły obowiązek opracowania planów gospodarki odpadami, które podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata .

„Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Paczków” został przyjęty Uchwałą Nr XXVII/161/04 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 października 2004 r.

Aktualizację planu gospodarki odpadami dla Gminy Paczków opracowano zgodnie z Polityką Ekologiczną Państwa, Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2010 (KPGO 2010) oraz Aktualizacją Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego (APGOWO).

## Podstawowe cele

Celem głównym Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla Gminy Paczków wynikającym z KPGO 2010 i APGOWO jest stworzenie systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju, w którym realizowane są zasady:

- zapobiegania i minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów;

- ograniczenia właściwości niebezpiecznych;

- wykorzystania właściwości materiałowych i energetycznych odpadów.

Zgodnie z Polityką Ekologiczną Państwa cele główne to:

- zwiększenie udziału odzysku (w szczególności odzysku energii z odpadów), zgodnego            z wymaganiami ochrony środowiska;

- zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowisko odpadów;

- bieżąca aktualizacja danych o gospodarce odpadami w gminie.

## Zakres opracowania

Plan Gospodarki Odpadami dotyczy odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Paczków oraz innych odpadów, w tym m.in.: odpadów niebezpiecznych, odpadów opakowaniowych                   i komunalnych osadów ściekowych.

Plan Gospodarki Odpadami obejmuje:

- opis aktualnego stanu gospodarki odpadami, zawierający informacje dotyczące:

- rodzaju, ilości i źródeł pochodzenia odpadów, które mają być poddane procesom odzysku lub unieszkodliwienia,

- posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

- rozmieszczenia istniejących instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

- identyfikacji problemów w zakresie gospodarowania odpadami,

- prognozowane zmiany w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami,

- cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągania,

- system gospodarowania odpadami,

- zadania, których realizacja zapewni poprawę sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami,

- rodzaj przedsięwzięć i harmonogram ich realizacji,

- instrumenty finansowe służące realizacji celów w zakresie gospodarki odpadami, zawierające następujące elementy:

- wskazanie źródeł finansowania planowanych działań,

- harmonogram rzeczowo-finansowy planowanych działań zmierzających do zapobiegania powstaniu odpadów lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prawidłowego gospodarowania nimi, w tym ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska,

- system monitoringu i sposób oceny realizacji celów w zakresie gospodarki odpadami.

Do przeprowadzenia analizy wykorzystane zostały dane z: informacji zaczerpniętych z Urzędu Miejskiego w Paczkowie, gminnego sprawozdania z PGO, KPGO 2010, APGOWO oraz przedsiębiorstw związanych z gospodarką odpadami na terenie gminy Paczków.

# OCENA REALIZACJI ISTNIEJĄCEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

Zadania zaplanowane w „Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Paczków” realizowane były zgodnie z założeniami określonymi w „Krajowym Planie Gospodarki Odpadami”.

Na terenie gminy Paczków realizowane były działania edukacyjno - informacyjne mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej z zakresu gospodarki odpadami.

Stopień realizacji zadań:

- na koniec 2008 r. zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych było objęte 98% mieszkańców,

- wdrożono selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych: papier, tworzywa sztuczne, szkło            (w podziale na białe i kolorowe),

- brak wdrożenia selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji ze strumienia odpadów komunalnych,

- zorganizowano zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz budowlanych pochodzących           z sektora komunalnego,

- wdrożono selektywną zbiórkę zużytych baterii i akumulatorów,

- Gmina opracowała program usuwania wyrobów azbestowych i systematycznie aktualizuje bazę danych dotyczącą występowania tych wyrobów na terenie gminy.

Ponadto Gmina Paczków w 2008 r. zadeklarowała chęć przystąpienia do Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami – Nysa.

W kolejnych latach należy uwzględnić realizację zadań ujętych w planie, dla których cykl osiągnięcia efektu jest wieloletni.

# CHARAKTERYSTYKA GMINY PACZKÓW

Paczków to gmina miejsko-wiejska, zajmująca powierzchnię 79,69 km2 i licząca 13 551 mieszkańców (31.12.2008 r.). Siedzibą władz gminnych jest miasto Paczków.

Gmina Paczków leży na Śląsku Opolskim na Przedgórzu Sudeckim, na Obniżeniu Otmuchowskim,     w południowo-zachodnim krańcu województwa opolskiego nad Nysą Kłodzką. Paczków należący      do powiatu nyskiego, usytuowany jest między sztucznymi zbiornikami wodnymi – Jeziorem Otmuchowskim i zbiornikami: Topola i Kozielno,  tworzącymi wspólnie Jezioro Paczkowskie.

Pod względem organizacyjnym gmina Paczków obejmuje 12 miejscowości: Dziewiętlice, Gościce, Kamienica, Kozielno, Lisie Kąty, Stary Paczków, Ścibórz, Trzeboszowice, Wilanowa, Ujeździec, Unikowice, Paczków.

Gmina Paczków to rejon przemysłowo - rolniczy. Grunty rolne zajmują ponad 80% jej powierzchni       i są to przeważnie dobrze utrzymane gleby III i IV klasy.

Położenie gminy jest dosyć atrakcyjne, albowiem usytuowana jest na szlaku turystycznym prowadzącym z Małopolski i Śląska w rejon Kotliny Kłodzkiej.

Dobrze rozwinięty system dróg umożliwia dojazd z terenu gminy do ważniejszych miast Śląska           i Małopolski.

Rysunek nr 1. Położenie Gminy Paczków

Transport

Przez gminę przebiegają dwie drogi krajowe zarządzane przez Dyrekcję Okręgową Dróg Publicznych w Opolu i Zarząd Dróg w Nysie:

- trasa podsudecka – droga nr 46 - biegnąca z Opola, przez Nysę, Kłodzko i Kudowę Zdrój do Czech;

- trasa wiodąca w kierunku Wrocławia przez Kamieniec Ząbkowicki i Ząbkowice Śląskie – (dawna droga krajowa nr 394).

Drogi wojewódzkie na terenie gminy liczą - 8,5km, miejskie - 19 km, natomiast gminne - 356.

Przechodząca przez miasto i gminę linia kolejowa łączy swoim zasięgiem miejscowości: Gliwice        z Jaworzyną Śląską i Kłodzkiem. Kolej obsługuje ruch pasażerski oraz towarowy, a w nim głównie kopalnie surowców mineralnych żwiru i piasku oraz zakłady przemysłowe.

Wody powierzchniowe

Obszar gminy Paczków ograniczony jest od północy rzeką Nysą Kłodzką oraz południowym brzegiem Jeziora Otmuchowskiego. Wszystkie rzeki i potoki płynące po tym terenie znajdują się w dorzeczu Nysy Kłodzkiej.

Długość Nysy Kłodzkiej od zachodniej granicy gminy do wpłynięcia do Jeziora Otmuchowskiego wynosi 10,7 km. Po lewej stronie rzeki występuje szerokie rozlewisko zajmujące ok. 2 km2 powierzchni. Poniżej miejscowości Kozielno do Nysy Kłodzkiej doprowadza potok odwadniający zlewnię na południe od Kozielna. Powyżej Paczkowa Nysa Kłodzka rozdziela się na dwie odnogi, z których większa przepływa przez Paczków, gdzie łączą się z nią wody rzeki Kamiennej. W przekroju Starego Paczkowa do rzeki doprowadzane są wody potoku odwadniającego wąski pas terenu od granicy państwa do ujścia Nysy. Głównymi dopływami Nysy Kłodzkiej na terenie gminy są rzeki – Kamienna (dł. 7 km), Głośny Potok (dł. 4,8 km), Raczyna (dł. 7 km) i Świdna (dł. 11,4 km).

Poza wymienionymi rzekami przez gminę przepływają następujące cieki wodne – Czarna Woda (dł. 4,48 km), Jaworzna (dł. 1 km), Kanał Ulgi Tarnawki (dł. 2,825 km), Olchowiec (dł. 3,68 km), Szronka (dł. 0,6 km), Średnica (dł. 1,4 km) i Tarnawka (dł. 9,73 km).

W celu ochrony terenów zlewni Nysy Kłodzkiej wybudowany został zbiornik retencyjny                                w miejscowości Kozielno. Poza funkcją przeciwpowodziową (redukcja kulminacyjnych przepływów powodziowych) ma on polepszyć retencyjność wody powierzchniowej w czasie jej niskich poziomów występujących w okresie suszy, przez co wpływa na zmniejszenie skutków zanieczyszczenia wprowadzanymi do niej ściekami. Poza tym ma pełnić funkcję wykorzystania energetycznego oraz wykorzystania otoczenia zbiornika dla rekreacji.

Zbiornik Kozielno, łącznie ze zlokalizowanym powyżej zbiornikiem Topola, tworzy zespół zbiorników wielozadaniowych wchodzących w skład systemu ochrony przez powodzią doliny Nysy Kłodzkiej,              z oddziaływaniem również na ochronę doliny rzeki Odry. System kaskadowy tworzą łącznie                     z eksploatowanymi od lat zbiornikami Nysa i Otmuchów.

Wody podziemne

Na terenie gminy Paczków w części północnej występują trzeciorzędowe warstwy wodonośne stanowiące zbiornik wodny zaliczony do Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) wymagających wysokiej ochrony – jest to porowy Subzbiornik „Paczków – Niemodlin” nr 338,                   o przybliżonej powierzchni ok. 735 km, średniej głębokości ujęć wynoszącej od 80 do 150 m                      i szacunkowej zasobności 60 tys. m3/dobę. Zbiornik ten obejmuje swym zasięgiem większą część powiatu nyskiego i wykracza poza granicę województwa opolskiego.

Warunki przyrodnicze

W gminie naturalna roślinność zachowana jest fragmentarycznie. Większość terenów zajmują uprawy polowe i łąki. Gmina charakteryzuje się wyjątkowo niską lesistością (1,7 % ogólnej powierzchni). Lasy porastają głównie nieprzydatne, bądź trudne do uprawy rolniczej grunty, jak np. skarpy, pochyłości terenu, pagórki i obniżenia terenu. Powierzchnie kompleksów leśnych wynoszą od 0,1 do 1,0 ha, rzadziej 1 – 5 ha, czy powyżej 5 ha. Tereny zalesione często mają charakter parków lub zadrzewień śródpolnych.

Na terenie gminy znajduje się obszar chronionego krajobrazu Otmuchowsko-Nyski, w zasięg którego wchodzą tereny okalające zbiornik Otmuchowski – w pasie obejmującym Kanał Ulgi, dalej wzdłuż drogi krajowej nr 408, po północną granicę miasta Paczkowa.

## Sytuacja demograficzna

Według danych pozyskanych z Urzędu Miejskiego w Paczkowie – liczba mieszkańców w gminie na koniec 2008 r. wynosiła 13 551 osób, z tego w mieście 8 116 osób tj. 59,9% a na terenach wiejskich  5 435 osób tj. 40,1%. W porównaniu z 2005 r. nastąpił spadek liczby mieszkańców ogółem o ok. 2,5% - w mieście liczba mieszkańców spadła łącznie o 250 osób, a na terenach wiejskich liczba mieszkańców spadła o 97 osób.

Obserwuje się migracje ludności z terenu gminy poza granicę państwa oraz ujemny przyrost naturalny. Średnia gęstość zaludnienia na koniec 2008 r. wyniosła ok. 170 osób na 1 km2. Szacuje się, że do 2020 r. będzie następował dalszy spadek liczby ludności.

Tabela nr 1. Liczba ludności w gminie Paczków

| Gmina | Liczba ludności w roku: |
| --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Szacunkowo |
|  |  |  |  |  | 2009 | 2012 | 2016 | 2020 |
| Miasto Paczków | 8 366 | 8 299 | 8 208 | 8 116 | 8 035 | 7 875 | 7 719 | 7 566 |
| Sołectwa | 5 532 | 5 504 | 5 444 | 5 435 | 5 381 | 5 300 | 5 195 | 5 092 |
| RAZEM | 13 898 | 13 803 | 13 652 | 13 551 | 13 416 | 13 175 | 12 914 | 12 658 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z ewidencji ludności z Urzędu Miejskiego

## Sytuacja gospodarcza

Gmina Paczków zaliczana jest do rejonów intensywnej produkcji rolnej. Grunty rolne zajmują ponad 80% powierzchni gminy i są to przeważnie dobrze utrzymane gleby III i IV klasy. W gminie  przeważają małe gospodarstwa, liczące do 2 ha.

W samorządowym rejestrze działalności gospodarczej zapisane są podmioty prowadzące działalność handlową, usługową oraz zajmujące się rzemiosłem. Miasto Paczków posiada duży potencjał przemysłowy i znaczące tradycje w zakresie przemysłu meblarskiego, maszynowego i produkcji materiałów budowlanych.

Najistotniejsze przedsiębiorstwa działające na terenie gminy:

- BETONIARNIA Paczków - grupa Ziębice Sp. z o.o.,

- "FAMAD" Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłowych Sp. z o. o.,

- "JARPAK" S.C. Zakład produkcji opakowań z tektury,

- "JOPEK" Sp. z o.o. Fabryka ceramiki budowlanej.

- "KALMAR" PPHU s.c. Mięso wędliny - wyrób i sprzedaż,

- NASSEN MEBLE Sp. z o. o.,

- "TEGSAR" Sp. z o.o. Producent i dystrybutor gwoździ, śrub, technik zamocowań,

- "TRANSCOM INTERNATIONAL" s.c. Sprzedaż i serwis urządzeń kontrolno-pomiarowych,

- "ZREMB Paczków" Sp. z o.o. Produkcja konstrukcji stalowych oraz urządzeń dla przemysłu ciężkiego, drzewnego, papierniczego, ochrony środowiska oraz produkcja cylindrów hydraulicznych.

# AKTUALNY STAN GOSPODARKI ODPADAMI

W niniejszym rozdziale przeprowadzona zostanie analiza gospodarki odpadami komunalnymi            na terenie gminy Paczków. Dane pochodzą z: informacji uzyskanych z Urzędu Miejskiego                         w Paczkowie, gminnego sprawozdania z PGO, KPGO 2010, APGOWO oraz przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy.

## Instalacje odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

Składowiska odpadów

Na terenie gminy Paczków funkcjonuje obecnie jedno czynne składowisko odpadów komunalnych – Składowisko Odpadów w Ujeźdźcu. Najważniejsze informacje na temat wspomnianego składowiska zebrano w tabelach nr 2 i 3, natomiast jego lokalizację przedstawiono na rysunku nr 2.

Tabela nr 2. Zestawienie ogólnych informacji na temat Składowiska Odpadów w Ujeźdźcu                            – stan na 31.12.2008 r.

| Nazwa i adres składowiska | Składowisko Odpadów w Ujeźdźcu |
| --- | --- |
| Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów | Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. Ul. Mickiewicza 3 48-370 Paczków |
| Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów | Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. Ul. Mickiewicza 3 48-370 Paczków |
| Typ składowiska | Inne niż niebezpieczne i obojętne |
| Pojemność składowiska planowana | 30 000 Mg |
| Pojemność zapełniona do końca 2008 r. | ok. 20% |
| Ilość odpadów zdeponowanych w 2008 r. | 3 293,07 Mg |
| Średnia ilość odpadów deponowanych na dobę [Mg] / 250 dni roboczych | 13,17 Mg |
| Uwagi | składowisko posiada pozwolenie zintegrowane do 2017 r. |

Źródło: Informacje pozyskane z: Z.U.K.iM. Sp. z o.o. w Paczkowie

Tabela nr 3. Zestawienie szczegółowych informacji na temat Składowiska Odpadów w Ujeźdźcu         – stan na 31 grudnia 2008 r.

| DECYZJE ADMINISTRACYJNE |
| --- |
| Decyzja | Numer decyzji i data wydania | Organ wydający |
| Decyzja lokalizacyjna | GHB i DB/83/34/91 05.09.1991 r. | Burmistrz Miasta i Gminy Paczków |
| Pozwolenie na budowę | ANB-II 7351/8-382/81 28.02.1991 r. ANB-V- 7352/8/27/ 15.03.1998 r. | Urząd Rejonowy w Nysie |
| Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji | OŚ-III 7626/0/22/9/96 02.07.1996 r. ROŚ.-I-7643-1/2003 01.04.2003 r. | Urząd Wojewódzki WOS Starostwo Powiatowe w Nysie |
| Pozwolenie na użytkowanie | ANB-II-7351/8-392/91 15.01.1997 r. ANB-V-7352/08//27/98 15.03.1998 r. | Starostwo Powiatowe w Nysie |
| Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami | ROŚ.I 7626-118/2003 17.12.2003 r. | Starostwo Powiatowe w Nysie |
| Pozwolenie zintegrowane | ŚR III-10-6610-126/07 20.10.2007 r. ważne do 2017 r. | Wojewoda Opolski |
| DANE TECHNICZNE |
| Powierzchnia | [ha] | 5,4 |
| Liczba kwater | [szt.] | 3 |
| Liczba kwater przyjmujących odpady | [szt.] | 2 |
| Uszczelnienie | sztuczne | jednowarstwowe - folia PWD gr. 2mm + warstwa zagęszczonego piasku 40 cm |
| Instalacja do zbierania odcieków | sposób postępowania | odprowadzenie odcieków poprzez drenaże odprowadzające do zbiornika odcieków; zbiornik uszczelniony dwuwarstwowo: bentomata + folia PWD gr. 2 mm |
| Wody opadowe | sposób ujmowania | powierzchniowo - do kwater |
| Instalacja do ujmowania gazu składowiskowego | sposób postępowania | ułożenie drenaży gazowych wpiętych do studni odgazowujących |
| Monitoring w fazie eksploatacyjnej Decyzja: ROŚ 7643-1/2003 z dnia 01.04.2003 r. | opad atmosferyczny | częstotliwość: raz dziennie |
|  | gaz wysypiskowy | częstotliwość: pomiar emisji co 1 m-c |
|  |  | zakres: skład gazu składowiskowego (metan dwutlenek węgla, tlen) |
|  | wody powierzchniowe | częstotliwość: co 3 m-ce |
|  |  | zakres: odczyn, przewodność elektrolityczna, ogólny węgiel organiczny (OWO), metale ciężkie, suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) |
|  | wody odciekowe | częstotliwość: co 3 m-ce |
|  |  | zakres: odczyn, przewodność elektrolityczna, ogólny węgiel organiczny (OWO), metale ciężkie, suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) |
|  | osiadanie powierzchni składowiska | częstotliwość: raz w roku |
|  | struktura i skład odpadów | częstotliwość: raz w roku |
| Urządzenia techniczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania składowiska [tak/nie] | kompaktor | nie |
|  | brodzik | tak |
|  | spychacz | tak |
|  | waga | tak |
|  | środki transportu | tak |
|  | pas zieleni | tak |

Źródło: Informacje pozyskane z: Z.U.K.iM. Sp. z o.o. w Paczkowie

Instalacje odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów

Na terenie gminy Paczków nie ma instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Wszystkie selektywnie zebrane odpady przekazywane są do odzysku poza teren gminy.

Natomiast jeden zakład funkcjonujący na terenie gminy, posiada decyzję na odzysk odpadów pochodzących z sektora komunalnego – Składowisko w Ujeźdźcu zarządzane przez Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Paczkowie.

Charakterystykę w/w zakładu zamieszczono w tabeli nr 4, natomiast jego lokalizację przedstawiono na rysunku nr 2.

Tabela nr 4. Charakterystyka  zakładu posiadającego decyzję na odzysk odpadów pochodzących              z sektora komunalnego, znajdującego się na terenie gminy Paczków

| Nazwa i rodzaj instalacji | Adres | Rodzaj procesu R | Kody odpadów dopuszczonych do odzysku | Ilość odpadów dopuszczona do odzysku [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. | ul. Mickiewicza 3 48-370 Paczków | R14 | 07 01 80 | 10 |
|  |  |  | 10 01 01 | 80 |
|  |  |  | 10 09 03 | 10 |
|  |  |  | 10 09 06 | 10 |
|  |  |  | 10 09 08 | 10 |
|  |  |  | 17 01 01 | 300 |

Źródło: APGOWO

Rysunek nr 2. Mapa lokalizacyjna składowiska odpadów oraz zakładu, posiadającego decyzję              na odzysk odpadów pochodzących z sektora komunalnego

## Analiza gospodarki odpadami komunalnymi

### Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość wytwarzanych odpadów komunalnych

Odpady komunalne są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Źródłami powstawania odpadów komunalnych związanych z działalnością bytową człowieka są:

- gospodarstwa domowe,

- obiekty użyteczności publicznej (handel, usługi, rzemiosło, szkolnictwo, sektor gospodarczy itp.).

W tabeli nr 5 przedstawiono szacunkowe ilości odpadów komunalnych wytworzonych w gminie Paczków  w podziale na 16 rodzajów.

Jednostkowy wskaźnik wytwarzania odpadów na poziomie 225 kg/M/rok przyjęto dla 2005 r.  Wskaźnik ten uwzględnia zarówno odpady, które zostały zebrane z terenu gminy i przekazane do unieszkodliwiania lub odzysku jak i te, które mieszkańcy zagospodarowali we własnym zakresie (legalnie – np. przydomowe kompostowniki lub nielegalnie – np. spalanie). Natomiast średni skład morfologiczny wytwarzanych odpadów komunalnych oraz wzrost jednostkowego wskaźnika wytwarzania odpadów na poziomie 1% rocznie przyjęto na podstawie zapisów w KPGO 2010.

Tabela nr 5. Bilans i skład morfologiczny odpadów komunalnych wytworzonych w gminie Paczków          w latach 2005-2008

| Lp. | Strumienie odpadów komunalnych | Ilość odpadów [Mg/rok] w latach: |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 1. | Odpady komunalne segregowane i zbierane selektywnie | 64,4 | 64,5 | 64,4 | 64,8 |
| 2. | Odpady zielone z ogrodów i parków | 86,3 | 86,5 | 86,3 | 86,8 |
| 3. | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, w tym:* | 2 759,9 | 2 765,5 | 2 759,3 | 2 774,7 |
| 3-1. | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 658,5 | 659,8 | 658,4 | 662,0 |
| 3-2. | Odpady zielone | 66,2 | 66,4 | 66,2 | 66,6 |
| 3-3. | Papier i tektura | 560,0 | 561,1 | 559,9 | 563,0 |
| 3-4. | Odpady wielomateriałowe | 188,4 | 188,8 | 188,3 | 189,4 |
| 3-5. | Tworzywa sztuczne | 405,4 | 406,2 | 405,3 | 407,5 |
| 3-6. | Szkło | 235,5 | 236,0 | 235,5 | 236,8 |
| 3-7. | Metal | 138,0 | 138,3 | 138,0 | 138,8 |
| 3-8. | Odzież, tekstylia | 42,4 | 42,5 | 42,4 | 42,6 |
| 3-9. | Drewno | 50,9 | 51,0 | 50,9 | 51,1 |
| 3-10. | Odpady niebezpieczne | 24,6 | 24,7 | 24,6 | 24,8 |
| 3-11. | Odpady mineralne, w tym frakcja popiołowa | 390,0 | 390,8 | 389,9 | 392,1 |
| 4. | Odpady z targowisk | 30,3 | 30,4 | 30,3 | 30,5 |
| 5. | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 66,6 | 66,7 | 66,6 | 67,0 |
| 6. | Odpady wielkogabarytowe ** | 119,5 | 119,7 | 119,4 | 120,1 |
| Razem | 3 127,0 | 3 133,3 | 3 126,3 | 3 143,8 |
| Liczba mieszkańców | 13 898 | 13 803 | 13 652 | 13 551 |
| Przyjęty wskaźnik wytwarzania odpadów [Mg/M/rok] | 0,225 | 0,227 | 0,229 | 0,232 |
| * - w badaniach składu morfologicznego odpadów komunalnych nie wyodrębnia się frakcji opakowaniowej, ** - meble i inne odpady dużych rozmiarów (poza zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym) |

Źródło: Podział na strumienie odpadów komunalnych oraz średni skład procentowy zaczerpnięto                   z KPGO 2010

Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w 2008 r. zwiększyła się o ok. 0,5% w stosunku             do 2005 r., przy ok. 2,5% spadku liczby ludności w analizowanych latach.

### Odpady ulegające biodegradacji

Szacunkowy bilans odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zawarto w tabeli nr 6. Dane do obliczeń zaczerpnięto z tabeli nr 5:

- pkt. 1 w tab. nr 6 – przyjęto 30% wartości z pkt. 1 w tab. nr 5,

- pkt. 2 w tab. nr 6 – przyjęto wartość z pkt. 2 w tab. nr 5,

- pkt. 3 w tab. nr 6 – przyjęto sumy wartości pkt. 3.1, 3,2, 3.3 i 3.9 w tab. nr 5,

- pkt. 4 w tab. nr 6 – przyjęto 70% wartości z pkt. 4 w tab. nr 5.

Tabela nr 6. Ilości wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji

| Lp. | Nazwa | Ilość odpadów [Mg/rok] w latach |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 1. | Papier i tektura zbierane selektywnie* | 19,3 | 19,4 | 19,3 | 19,4 |
| 2. | Odpady zielone z ogrodów i parków | 86,3 | 86,5 | 86,3 | 86,8 |
| 3. | Odpady ulegające biodegradacji wchodzące w strumień zmieszanych odpadów komunalnych | 1 335,6 | 1 338,3 | 1 335,3 | 1 342,8 |
| 4. | Odpady z targowisk (część ulegająca biodegradacji)** | 21,2 | 21,3 | 21,2 | 21,3 |
| Razem | 1 462,4 | 1 465,5 | 1 462,1 | 1 470,3 |
| * - przyjęto 30%, ** - przyjęto 70% |

Źródło: Podział na strumienie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

oraz średni skład procentowy zaczerpnięto z KPGO 2010

Ilość wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji w 2005 r. wyznaczona została na poziomie       1 462,4 Mg, co oznacza, że na statystycznego mieszkańca gminy przypadło wówczas                      ok. 105 kg/rok. W 2008 r. ilość wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji wyznaczono na poziomie ok. 1 470,3 Mg – na jednego mieszkańca gminy przypadło ok. 108 kg/rok.

Przyjmuje się, że większość odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych na ternach wiejskich, zagospodarowywana jest we własnym zakresie przez mieszkańców: w przydomowych kompostownikach, przy skarmianiu zwierząt, spalana w paleniskach domowych.

### Rodzaje i ilości odpadów komunalnych poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania i odzysku

Jedyną metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Paczków jest składowanie. Wszystkie zebrane odpady, przeznaczone do unieszkodliwienia, kierowane były na  Składowisko Odpadów w Ujeźdźcu – zarządzane przez Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych          Sp. z o.o. w Paczkowie.

Ilość odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Paczków, poddanych procesowi składowania przedstawiono w tabeli nr 7.

Na podstawie przedstawionych w tabeli nr 7 danych można zauważyć, iż ilość zebranych odpadów komunalnych, poddanych procesowi składowania w latach 2005-2008 sukcesywnie wzrastała. Wynika to najprawdopodobniej ze wzrostu jednostkowego wskaźnika wytwarzania odpadów oraz wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców, co z kolei przełożyło się na mniejszą ilość odpadów zagospodarowywanych przez mieszkańców w sposób nielegalny.

Proces odzysku, rozumiany jest jako wykorzystanie odpadów w całości lub ich części, a także jako odzyskanie z odpadów substancji, materiałów i energii. Ilość odpadów zebranych selektywnie na terenie gminy Paczków, poddanych procesom odzysku w latach 2005-2008 przedstawiono w tabeli  nr 8. Ilość selektywnie zbieranych na terenie gminy odpadów i przekazanych do odzysku co roku sukcesywnie wrasta. Jednakże w chwili obecnej nie jest to ilość, która w znaczący sposób ogranicza ilość odpadów kierowanych do składowania. Największy procent odzyskanych odpadów                    w analizowanych latach stanowiły odpady opakowaniowe ze szkła (pochodzące z sektora komunalnego).

Tabela nr 7. Ilość odpadów komunalnych zebranych z terenu  gminy Paczków, poddanych procesom unieszkodliwiania w latach 2005-2008

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwia-nia | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwia-nia | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwia-nia | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwia-nia |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 0,380 | D5 | - | - | - | - | - | - |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 6,070 | D5 | 5,750 | D5 | 1,810 | D5 | 1,790 | D5 |
| 15 01 03 | Opakowania z drewna | 0,580 | D5 | - | - | - | - | - | - |
| 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | - | - | 6,900 | D5 | 4,510 | D5 | 2,970 | D5 |
| 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 0,580 | D5 | - | - | - | - | - | - |
| 20 01 01 | Papier i tektura | - | - | - | - | 7,530 | D5 | - | - |
| 20 01 02 | Szkło | - | - | - | - | - | - | 0,240 | D5 |
| 20 02 02 | Gleba i ziemia, w tym kamienie | - | - | - | - | - | - | 87,020 | D5 |
| 20 02 03 | Inne odpady nie ulegające biodegradacji | 15,690 | D5 | 15,740 | D5 | 39,510 | D5 | 43,340 | D5 |
| 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 2 093,090 | D5 | 2 104,000 | D5 | 2 515,950 | D5 | 2 620,370 | D5 |
| 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 28,980 | D5 | 46,860 | D5 | 49,150 | D5 | 6,700 | D5 |
| 20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych | - | - | - | - | - | - | 3,620 | D5 |
| 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | - | - | - | - | 156,710 | D5 | 40,210 | D5 |
| 20 03 99 | Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach | - | - | - | - | - | - | 1,080 | D5 |
| RAZEM | 2 145,370 | D5 | 2 179,250 | D5 | 2 775,170 | D5 | 2 807,340 | D5 |
| D5 – składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne |

Źródło: Gminne sprawozdania z PGO, informacje pozyskane z Urzędu Miejskiego oraz z Z.U.K.iM. Sp. z o.o. w Paczkowie

Tabela nr 8. Ilość odpadów selektywnie zebranych z terenu gminy Paczków, przekazanych do odzysku w latach 2005-2008

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 2,610 | R15 | 1,230 | R15 | 14,050 | R15 | 13,780 | R15 |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 1,385 | R15 | 2,160 | R15 | 7,900 | R15 | 6,890 | R15 |
| 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 23,680 | R15 | 27,260 | R15 | 38,390 | R15 | 55,800 | R15 |
| 20 01 35* 20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne | - | - | - | - | - | - | 0,830 | R15 |
| 20 01 33* 20 01 34 | Baterie i akumulatory | - | - | - | - | 0,116 | R14 | 0,167 | R14 |
| RAZEM | 27,675 | R15 | 30,650 | R15 | 60,456 | R15 | 77,467 | R14, R15 |
| R15 – Przetwarzanie odpadów w celu ich przygotowania do odzysku w tym recyklingu |

Źródło: Gminne sprawozdania z PGO oraz informacje pozyskane z Urzędu Miejskiego

### Charakterystyka istniejącego systemu gospodarki odpadami komunalnymi

Na koniec 2008 r. zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych objęte było 98% mieszkańców  Miasta i Gminy Paczków.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Paczków został przyjęty Uchwałą Nr LII/317/06  Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 września 2006 r.

Postanowieniem Nr 24/2006 z dnia 12 kwietnia 2006 r. Burmistrz określił i podał do publicznej wiadomości wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Paczków.

Wykaz firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Paczków zawarto w tabeli nr 9.

Tabela nr 9. Wykaz podmiotów świadczących usługę wywozu odpadów komunalnych na terenie gminy Paczków

| Lp. | Nazwa i adres firmy |
| --- | --- |
| 1. | Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Paczkowie ul. Mickiewicza 3, 48-370 Paczków |
| 2. | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe KOMUNALNIK Sp. z o.o. ul. Morcinka 66E, 48-303 Nysa |
| 3. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 32, 48-303 Nysa |

Źródło: Informacje z Urzędu Miejskiego

W tabeli nr 10 zamieszczono wykaz podmiotów, posiadających decyzje starosty, prowadzących działalność w zakresie zbierania i transportu odpadów na terenie gminy Paczków.

Tabela nr 10. Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania i transportu odpadów na terenie gminy Paczków

| Lp. | Nazwa i adres firmy | T/Z |
| --- | --- | --- |
| 1. | Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "NOWY AGROL", B. Kubica, ul. Narutowicza 17, 48-370 Paczków | Z |
| 2. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "AUTO-CZĘŚCI", M. Kujawska, ul. Sikorskiego 1, 48-370 Paczków | Z |
| 3. | "Auto - Części, Akcesoria, Lakiery", P.M. Skotnicki, ul. Słowackiego 2, 48-370 Paczków | Z |
| 4. | Firma Handlowo Usługowo Transportowa "ROLTECH" Tadeusz Skonieczny ul. Jagiellońska 9, 48-370 Paczków | Z |
| 5. | „ZŁOM - LECH", Leszek Matejaszek, ul. W. Pola 5, 48-300 Nysa - działalność w zakresie zbierania w Paczkowie przy ul. Pocztowej 1 | Z |
| 6. | P.H.U. „ANEX” ul. Cisiecka 18, 48-370 Paczków | Z |
| 7. | Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 3, 48-370 Paczków | Z/T |
| 8. | Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ul. Wojska Polskiego 2, 47-220 Kędzierzyn-Koźle - działalność w zakresie zbierania - stacja paliw w Paczkowie przy ul. Kopernika 1 | Z |
| 9. | „ZŁOMWOJ" , Grysztar Wojciech, ul. Piłsudskiego 55, 48-303 Nysa - działalność w zakresie zbierania w Paczkowie przy ul. Pocztowej 4 | Z |
| 10. | EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. ul., Legnicka 51-53, 54-203 Wrocław, Oddział w Opolu, ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole - Rejon Energetyczny Paczków ul. Pocztowa 1, 48-370 Paczków | Z |
| 11. | Firma Transportowo-Usługowa, Słowiak Janusz ul. Kościuszki 4, 48-370 Paczków | T |
| 12. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe Wacław Paluch ul. Miodowa 1, 48-370 Paczków | T |
| 13. | „MUST-FLY” Marek Mucha Trzeboszowice 111, 48-370 Paczków | T |
| 14. | Usługi Transportowe, Transport Towarowy Roman Szczotka Kamienica 5, 48-370 Paczków | T |
| T- transport, Z - zbieranie |

Źródło: Informacje ze Starostwa Powiatowego w Nysie

Na rysunku nr 3 przedstawiono aktualny model systemu gospodarowania odpadami komunalnymi        funkcjonujący na terenie gminy Paczków.

Rysunek nr 3. Aktualny model systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Selektywna zbiórka odpadów

Na terenie gminy Paczków system selektywnej zbiórki odpadów opiera się na sieci gniazd, w których znajdują się cztery kolorowe pojemniki o pojemności 1,5m3 przewidziane do selektywnej zbiórki odpadów typu: szkło białe (kolor biały), szkło kolorowe (zielony),  tworzywa sztuczne (żółty), papier i makulatura (niebieski). Ponadto do pojemnika w kolorze żółtym, mieszkańcy mogą wrzucać odpady aluminiowe.

W przyszłości planuje się dodatkowo wprowadzenie systemu workowego („u źródła”).

Ponadto na terenie gminy zorganizowane są selektywne zbiórki:

- odpadów wielkogabarytowych,

- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

- zużytych baterii i akumulatorów,

- odpadów budowlanych pochodzących z sektora komunalnego.

Szczegółowe opisy i wyniki zbiórek znajdują się w dalszej części opracowania, w podrozdziałach poświęconych poszczególnym grupom odpadów.

Odpady wielkogabarytowe

Na terenie gminy Paczków zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbywa się na zasadzie tzw. „wystawek” w ramach akcji „Wielkie sprzątanie w gminie Paczków”. Zbiórka przeprowadzana jest raz w roku w miesiącu kwietniu lub październiku. Zebrano następujące ilości odpadów wielkogabarytowych:

- 156,70 Mg w 2007 r.,

- 40,21 Mg w 2008 r.

„Dzikie wysypiska” odpadów

Pomimo wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa, nadal dużym problemem jest niewłaściwe zagospodarowanie odpadów przez część mieszkańców. W wyniku takiej działalności powstają tzw. „dzikie wysypiska” odpadów.

Na terenie gminy Paczków  likwidacja „dzikich” wysypisk prowadzona jest na bieżąco.

Edukacja ekologiczna

Na terenie gminy Paczków realizowane były następujące działania edukacyjno - informacyjne mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej z zakresu gospodarki odpadami:

- organizacja w szkołach podstawowych i gimnazjach konkursów ekologicznych m.in.:

  - konkurs Wiedzy Ekologicznej „Ziemia jest naszym domem”,

  - konkurs plastyczny ekologia w plastyce – Ziemia i jej zagrożenia ”Czyste powietrze wokół nas”,

  - konkurs plastyczny „Ekologia w plastyce - Ziemia i jej zagrożenia”,

- coroczny udział w akcji „Sprzątanie Świata” i „Dzień Ziemi”,

wydanie ulotek i plakatów o selektywnej zbiórce odpadów.

### Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych

Szacunkowe ilości poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych przedstawiono w poniższej tabeli. Średni skład morfologiczny wytwarzanych odpadów niebezpiecznych przyjęto z KPGO.

Ilości odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych oszacowano na podstawie tabeli nr 5.

Tabela nr 11. Szacunkowe ilości poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Proc. zawart. odpadu w strumieniu odp. kom. [%] | Ilość odpadów [Mg/rok] w latach: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 20 01 33 | Baterie i akumulatory | 12 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 20 01 29 | Detergenty zawierające substancje niebezpieczne | 5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 20 01 17 | Odczynniki fotograficzne | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 20 01 27 | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza | 35 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,7 |
| 20 01 14 20 01 15 | Kwasy i alkalia | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 20 01 13 | Rozpuszczalniki | 3 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 20 01 21 | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zaw. Hg | 5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 20 01 31 | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 20 01 26 | Oleje i tłuszcze | 10 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 20 01 19 | Środki ochrony roślin (pestycydy, herbicydy i insektycydy) | 5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 20 01 35 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz inne nie wymienione | 10 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 20 01 37 | Drewno zawierające substancje. niebezpieczne | 5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 20 01 23 | Urządzenia zawierające freony | 3 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Razem | 100 | 24,6 | 24,7 | 24,6 | 24,8 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie współczynników przyjętych w KPGO

BATERIE I AKUMULATORY

Baterie i akumulatory po zużyciu stają się odpadem niebezpiecznym dla środowiska i zdrowia człowieka, ze względu na zawartość substancji szkodliwych tj. ołów, kadm i rtęć.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) odpadowe baterie i akumulatory powstające w strumieniu odpadów komunalnych zostały zaklasyfikowane do grupy 20 (Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie) jako:

20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01,      16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie.

Stan aktualny

Zbiórka zużytych baterii na terenie gminy Paczków odbywa się w ramach współpracy z Organizacją Odzysku „REBA” S.A. z Warszawy. Specjalne pojemniki wystawione są w placówkach oświatowych (szkoły, przedszkola), Urzędzie Miejskim oraz w wytypowanych placówkach handlowych.

Ponadto mieszkańcy gminy mają możliwość wrzucania zużytych baterii do pojemnika w kolorze zielonym (przeznaczonego do zbiórki szkła kolorowego), który wyposażony jest w kosz do gromadzenia odpadów z tej grupy - otwór wrzutowy w bocznej ścianie.

W latach 2007-2008 zebrano następujące ilości zużytych baterii:

- 116 kg w 2007 r.,

- 167 kg w 2008 r.

Zużyte akumulatory mieszkańcy gminy mogą nieodpłatnie przywieźć na składowisko odpadów          w Ujeźdźcu lub przekazać w punktach zakupu nowych akumulatorów.

ODPADY Z URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Sprzęt elektryczny i elektroniczny jest głównie wykonany z tworzyw sztucznych i metali. Materiały te mogą stwarzać zagrożenie dla środowiska naturalnego, w tym ludzi, wynikające z wchłaniania szkodliwych substancji, powstających podczas aktualnie stosowanych metod postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

W 2006 r. wprowadzono nowy system gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym                           i elektronicznym, w szczególności pochodzącym z gospodarstw domowych. Użytkownicy sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych są zobowiązani do jego selektywnego zbierania                  i przekazywania podmiotom zajmującym się zbieraniem tego rodzaju odpadów.

Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym kupujący sprzęt dla gospodarstwa domowego oddaje zużyty sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, sztuka za sztukę,       a sprzedający ma obowiązek go nieodpłatnie przyjąć.

Stan aktualny

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy Paczków funkcjonuje na zasadzie wymiany przy zakupie nowego sprzętu, w wytypowanych jednostkach podanych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego - są to następujące przedsiębiorstwa:

- Firma Domator Sp. z o.o., ul. Spółdzielców 5, 62-510 Konin,

- Sklep RTV/AGD, ul. Rynek 26, 48-370 Paczków.

W 2008 r. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierano również w ramach akcji „Wielkie sprzątanie w gminie Paczków” - zebrano 830 kg odpadów z tej grupy. Zebrane odpady trafiły            do Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. Teatralna 49, 46-400 Gorzów Wielkopolski.

Ponadto na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (http:// rzseie.gios.gov.pl/), w Rejestrze Przedsiębiorców i Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego           i Elektronicznego, znajduje się wykaz firm (tabela nr 12) z terenu gminy Paczków prowadzących działalność w zakresie:

- wprowadzający sprzęt – 3 firmy,

- przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie zbierania – 1 firma.

Tabela nr 12. Wykaz przedsiębiorców: wprowadzających na rynek nowy sprzęt elektryczny                  i elektroniczny oraz prowadzących działalność w zakresie zbierania zużytego sprzętu      elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy Paczków

| Lp. | Nazwa i adres firmy | Numer i nazwa grupy wprowadzanego sprzętu / zbieranego zużytego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| PRZEDSIĘBIORCY WPROWADZAJĄCY SPRZĘT |
| 1. | TransCom International S. Śleziak, W. Filipow Sp. j. ul. Armii Krajowej 2 48-370 Paczków | 3. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny 8. Przyrządy medyczne, z wyjątkiem wszystkich wszczepianych i skażonych produktów |
| 2. | P.H.U. Tomasz Gełgut ul. Lisiecka 11 48-370 Paczków | 1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego 2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego 3. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny 4. Sprzęt audiowizualny 6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych 7. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy 10. Automaty do wydawania |
| PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ZBIERANIA |
| 3. | G-RAB Krzysztof Grabarczyk Sklep U MARCINA ul. Pocztowa 17 48-370 Paczków | 1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego 3. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny 4. Sprzęt audiowizualny 5. Sprzęt oświetleniowy 6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych 9. Przyrządy do nadzoru i kontroli |

Źródło: Strona internetowa Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (http://rzseie.gios.gov.pl/)

- Rejestr Przedsiębiorców i Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i elektronicznego

PRZETERMINOWANE LEKI

Przeterminowane leki uznane są za odpady niebezpieczne. Zbudowane z szeregu związków chemicznych, po terminie ich przydatności stanowią potencjalne zagrożenia dla zdrowia, a nawet życia ludzi. Pomimo upływu czasu zachowują dużą aktywność biologiczną, dlatego wymagają specjalnego deponowania na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub powinny być poddane termicznej utylizacji.

Stan aktualny

Miasto nie organizuje zbiórek przeterminowanych leków. Spośród 7 działających na terenie Paczkowa aptek tylko jedna prowadzi zbiórkę przeterminowanych leków (jednakże nie jest prowadzona osobna ewidencja odpadów przyjętych od ludności), każda natomiast posiada podpisaną umowę na wywóz odpadów na własne potrzeby.

PRZETERMINOWANE PESTYCYDY

Przeterminowane pestycydy i odpady pestycydowe pochodzą z:

- przeterminowanych preparatów, które zostały wycofane z obrotu i zdeponowane                     w mogilnikach lub magazynach środków ochrony roślin,

- bieżącej produkcji, dystrybucji i stosowania w rolnictwie,

- ze starej produkcji, zgromadzone na składowiskach.

Stan aktualny

Na terenie gminy Paczków nie ma mogilników zawierających przeterminowane pestycydy.

Ponadto na terenie gminy nie ma zorganizowanego systemu zbiórki przeterminowanych środków ochrony roślin oraz opakowań po tych środkach. Istnieje jedynie możliwość zwrotu opakowań po środkach ochrony roślin w punktach sprzedaży tego typu produktów.

## Odpady opakowaniowe

Odpady opakowaniowe są to odpady powstałe z opakowań jednostkowych, zbiorczych oraz transportowych zastosowanych w ramach całego systemu pakowania towarów wprowadzonych do obrotu. Odpady te powstają głównie na terenie zakładów produkcyjnych, jednostek handlowych, innych podmiotów gospodarczych, gospodarstw domowych, a także biur, szkół, urzędów, innych miejsc użyteczności publicznej, ulic, barów szybkiej obsługi, targowisk itp.

Stan aktualny

Szacunkowo w gminie Paczków wytworzono następujące ilości odpadów opakowaniowych                       w sektorze komunalnym:

- ok. 975 Mg w 2005 r. (przyjęto 31,19% wytworzonych odpadów komunalnych w 2005 r.),

- ok. 1 003 Mg w 2006 r. (przyjęto 32,00% wytworzonych odpadów komunalnych w 2006 r.),

- ok. 1 022 Mg w 2007 r. (przyjęto 32,68% wytworzonych odpadów komunalnych w 2007 r.).

- ok. 1 048 Mg w 2008 r. (przyjęto 33,33% wytworzonych odpadów komunalnych w 2008 r.).

W podanych wyżej ilościach, oprócz opakowań z papieru, tworzyw sztucznych i szkła, uwzględniono również opakowania wielomateriałowe oraz opakowania z metali, które ze względu na wysoką wartość trafiają do punktów skupu surowców wtórnych. Poza tym duża część opakowań z papieru        i tektury spalana jest w paleniskach domowych.

Masy zebranych selektywnie odpadów opakowaniowych na terenie gminy Paczków w latach          2005-2008 dla poszczególnych grup materiałowych zestawiono w tabeli nr 13.

Tabela nr 13. Masa odpadów opakowaniowych zebranych selektywnie na terenie gminy Paczków           w latach 2005-2008 i przekazanych do odzysku

| Materiał | Masa odpadów [Mg] |
| --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Opakowania z papieru i tektury | 2,610 | 1,230 | 14,050 | 13,780 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 1,385 | 2,160 | 7,900 | 6,890 |
| Opakowania ze szkła | 23,680 | 27,260 | 38,390 | 55,800 |
| Razem | 27,675 | 30,650 | 60,340 | 76,47 |

Źródło: Gminne sprawozdania z PGO oraz informacje pozyskane z Urzędu Miejskiego

Najlepsze wyniki selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych odnotowano w latach 2007-2008. Najbardziej dominujące, jeżeli chodzi o ilości, były opakowania ze szkła, co można uzasadnić największą ich masą spośród zbieranych frakcji opakowaniowych.

## Komunalne osady ściekowe

Zgodnie z ustawą o odpadach, komunalne osady ściekowe to „pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych”.

Stan aktualny

W tabeli nr 14 zawarto informacje dotyczące wytworzonej na terenie gminy Paczków suchej masy komunalnych osadów ściekowych oraz sposób jej zagospodarowania.

Tabela nr 14. Ilość wytworzonych osadów ściekowych (sucha masa) w gminie Paczków w latach              2005-2008 i sposób ich zagospodarowania

| Oczyszczalnia | Użytkownik | Ilość wytworzonych komunalnych osadów ściekowych (sucha masa) w latach 2005-2008[Mg/rok] | Sposób zagospodarowania |
| --- | --- | --- | --- |
| Oczyszczalnia Ścieków w Paczkowie | Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Miraszewskiego 3 48-370 Paczków | 2005 | 237,70 | Wysypisko śmieci ZGKiM Kamieniec Ząbkowicki |
|  |  | 2006 | 212,09 |  |
|  |  | 2007 | 264,82 | RSP Wilamowa gm. Paczków – rolnicze wykorzystanie – 49 ha pól w Kamienicy |
|  |  | 2008 | 202,00 |  |

Źródło: Dane pozyskane z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie

## Inne odpady

ODPADY ZAWIERAJĄCE AZBEST

Materiały zawierające azbest należą do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi i z tego powodu powinny podlegać sukcesywnej eliminacji. Odpady zawierające azbest należą do odpadów niebezpiecznych.

Azbest - z uwagi na swoje niewątpliwe zalety, jak odporność na wysokie temperatury, na działanie mrozu, na działanie kwasów, elastyczność, dobre właściwości mechaniczne i małe przewodnictwo cieplne - stosowany był przede wszystkim do produkcji wyrobów budowlanych, szczególnie płyt dachowych i elewacyjnych, a także, w mniejszych ilościach do produkcji rur, rozmaitych kształtek do kanałów wentylacyjnych, instalacyjnych i innych.

Bardzo ważnym problemem, ze względu na zdrowie ludzi i stan środowiska - jest budowa i struktura wyrobów zawierających azbest. Jego włókna respirabilne są wystarczająco drobne by przeniknąć głęboko do płuc, gdzie stanowią ryzyko poważnych chorób układu oddechowego. Włókna powstają na skutek działania mechanicznego (np. gdy płyty azbestowe są łamane lub poddane jakiejkolwiek obróbce mechanicznej lub ścieraniu).

Szczególne zasady postępowania z odpadami zawierającymi azbest reguluje szereg przepisów m.in.:

- Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U Nr 101, poz. 628 z 1997 r. z późn. zm.); ostatnia nowelizacja została wprowadzona ustawą z dnia 22 grudnia 2004r. „o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest” (Dz. U. Nr 10, poz. 72, z 2005r); na podstawie tej zmiany z dniem 1 stycznia 2005 r. obowiązuje w Polsce – podobnie jak w całej Unii Europejskiej – zakaz stosowania i obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest;

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251);

- oraz związane z nimi rozporządzenia wykonawcze.

W maju 2002 r. Rada Ministrów przyjęła "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski". Uwzględniając żywotność wyrobów cementowo azbestowych - program zakłada realizację usuwania tych wyrobów z budynków i budowli do 2032 r.

Stan aktualny

W związku z realizacją krajowego programu usuwania wyrobów zawierających azbest, niezbędne jest sporządzenie szczegółowej inwentaryzacji tego typu materiałów na terenie gminy Paczków.

Gmina Paczków posiada częściową inwentaryzację wyrobów zawierających azbest, która jest na bieżąco aktualizowana.

Ilości wyrobów azbestowych występujących na terenie gminy to: 34 184,57 m2 powierzchni dachowych oraz 6 630,00 mb sieci wodociągowej.

Gmina opracowała w 2007 r. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy Paczków”.

Od 2008 r. mieszkańcy gminy mogą uzyskać dofinansowanie z GFOŚiGW do usuwania wyrobów azbestowych, które wynosi 500 zł do 1 Mg odpadów. W 2008 r. do Urzędu Miejskiego nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie.

Zarówno na terenie gminy Paczków jak i powiatu nyskiego oraz całego województwa opolskiego nie ma składowisk przyjmujących odpady azbestowe.

Jako potencjalne lokalizacje deponowania odpadów azbestowych na terenie województwa opolskiego wskazano w APGOWO następujące składowiska:

- Składowisko Odpadów Komunalnych w Świerczu,

- Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ziemiełowicach.

Najbliższe składowiska przyjmujące odpady azbestowe to:

- Składowisko odpadów przemysłowych, ul. Górnicza 1, Wałbrzych (woj. dolnośląskie);

- Dolnośląska Korporacja Ekologiczna Sp. z o.o. Zakład Godzikowice, ul. Stalowa 12, Godzikowice (gm. Oława, woj. dolnośląskie);

- Składowisko odpadów zawierających azbest, ul. Szybowa 44, Knurów  (woj. śląskie);

- Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne, ul. Koksownicza 1, Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie).

POJAZDY WYCOFANE Z EKSPLOATACJI

Samochód po zakończeniu użytkowania staje się w większości przypadków odpadem niebezpiecznym. Szkodliwe oddziaływanie na środowisko (gleba, wody gruntowe, atmosfera) pojazdów wycofanych z eksploatacji spowodowane jest występowaniem w nim wielu substancji niebezpiecznych, które mogą przedostać się do wszystkich elementów środowiska w wyniku niekontrolowanego postępowania z tego rodzaju odpadami.

Ocenia się, że około 85% średniej masy pojazdu może być ponownie wykorzystane. Wyspecjalizowane stacje demontażu samochodów usuwają substancje niebezpieczne, prowadzą odzysk materiałów, części i podzespołów mogących być ponownie wykorzystanych.

Stan aktualny

Na terenie gminy Paczków nie ma stacji demontażu pojazdów oraz punktu zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji. Najbliższe stacje demontażu pojazdów znajdujące się na terenie województwa opolskiego to:

- Zakład Handlowo - Usługowy ZELMOT Eksport - Import Zdzisław Zelmanowicz, 48-303 Nysa,       ul. Piłsudskiego 57 F,

- METAL KOLOR Jan Panek, 48-200 Prudnik, ul. Zielona 1.

Natomiast najbliższy punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji znajdujący się na terenie województwa opolskiego to:

- Przedsiębiorstwo Przerobu Złomu Metali „Centrozłom-Wrocław”, Chróścina k/Nysy, Osiedle Zacisze nr 15.

Przyjmując założenia z APGOWO:

- ilość wycofanych pojazdów w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych pojazdów            w gminie wynosi 6%,

- średnia waga pojazdu wynosi 1Mg,

oraz zakładając ilość zarejestrowanych pojazdów wynoszącą ok. 1 694 szt. – szacuje się, iż rocznie powstaje ok. 102 Mg odpadów pochodzących z demontażu wycofanych z eksploatacji pojazdów        z terenu gminy Paczków.

ZUŻYTE OPONY

Zużyte opony powstają w wyniku bieżącej eksploatacji pojazdów mechanicznych. Ich źródłem są też pojazdy wycofane z eksploatacji. Ilość wytwarzanych odpadów szacuje się na podstawie ilości kupowanych opon na wymianę lub na podstawie ilości zarejestrowanych pojazdów, uwzględniając czas zużycia opon.

Stan aktualny

Obecnie sieć zbierania zużytych opon obejmuje: punkty serwisowe ogumienia (podstawowe źródło zużytych opon), firmy eksploatujące pojazdy, stacje demontażu i osoby fizyczne. Ilość zbieranych zużytych opon zależy od sezonu, najwięcej opon pozyskuje się w okresie wymian jesienno-zimowej         i wiosennej.

Przyjmując założenia z APGOWO:

- opony podlegają wymianie w pojazdach średnio co 6 lat,

- średnia waga ogumienia w pojeździe wynosi 0,04 Mg,

- z ogólnej liczby użytkowanych pojazdów wycofywanych jest rocznie ok. 6%,

szacuje się, iż rocznie na terenie gminy Paczków powstaje ok. 15,4 Mg odpadów w postaci zużytych opon.

ODPADY Z BUDOWY

Odpady z tej grupy powstają podczas remontów i demontażu w budownictwie mieszkaniowym - zarówno na etapie budowy, jak i wykonywanych planowych i awaryjnych remontów oraz prac rozbiórkowych. Źródła ich powstawania są rozproszone, co powoduje trudności z oszacowaniem ich ilości.

Stan aktualny

Zbieraniem i transportem odpadów z budowy, remontów i demontażu zajmują się obecnie:

- wytwórcy tych odpadów, np. firmy budowlane, remontowe i demontażowe jak również przedsiębiorstwa odbierające odpady od osób prywatnych prowadzących prace remontowo-budowlane,

- specjalistyczne podmioty działające w zakresie zbierania i transportu odpadów.

Gruz budowlany i inne odpady towarzyszące budowie i remontom mieszkań usuwane są na zasadzie podstawienia przez podmiot odbierający odpady pojemnika na zlecenie i koszt wytwórcy odpadów.

W tabeli nr 15 zestawiono ilości odpadów budowlanych pochodzących z sektora komunalnego z terenu gminy Paczków, przyjętych na Składowisko Odpadów w Ujeźdźcu i poddanych odzyskowi lub składowaniu w latach 2005-2008.

Tabela nr 15. Ilość odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych pochodzących z sektora komunalnego zagospodarowanych                                                                       na Składowisku Odpadów w Ujeźdźcu w latach 2005-2008

| Rok | Ilość odpadów [Mg] |
| --- | --- |
|  | poddanych odzyskowi | poddanych składowaniu |
| 2005 | 153,30 | 0,58 |
| 2006 | 178,90 | - |
| 2007 | 379,00 | 19,74 |
| 2008 | 434,02 | 3,11 |

Źródło: Informacje pozyskane z Urzędu Miejskiego                                                         oraz z Z.U.K.iM. Sp. z o.o. w Paczkowie

Odpady budowlane takie jak np. gruz i ziemia, wykorzystywane są na składowisku jako warstwa przesypowa odpadów.

## Regionalne Centrum Gospodarowania Odpadami – Nysa

Gmina Paczków zadeklarowała chęć przystąpienia do Południowo-Zachodniego Regionu Gospodarki Odpadami z ośrodkiem wiodącym w Nysie, w której powstaje Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami.

Rada Miejska w Paczkowie Uchwałą Nr XIX/151/08 z dnia 12 czerwca 2008 r. udzieliła wsparcia Gminie Nysa w procesie tworzenia Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami – Nysa oraz          w pozyskaniu środków finansowych z funduszy pomocowych na budowę planowanych instalacji RCGO – Nysa.

Ponadto Rada Miejska w w/w uchwale upoważniła Burmistrza Paczkowa do podjęcia i prowadzenia negocjacji w celu ustalenia warunków przystąpienia Gminy Paczków do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EKOM” Sp. z o.o. w Nysie oraz przystąpienia do RCGO – Nysa.

RCGO powstaje na bazie składowiska odpadów komunalnych w Domaszkowicach.

Składowisko odpadów w Domaszkowicach jest własnością Urzędu Miasta i Gminy Nysa,                    a eksploatowane jest przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o. w Nysie.

CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI I URZĄDZEŃ

Teren składowiska ograniczony jest ogrodzeniem o wysokości 2,0 m z zamykaną bramą. Składowisko od zachodu i na długości 70 m od północy otoczone jest lasem mieszanym, głównie sosnowo - brzozowym. Na pozostałych 160 m od północy graniczy z pastwiskiem, łąką i gruntami ornymi. Od północnego-wschodu w omawiany teren wcinają się użytki leśne w postaci lasu mieszanego z przewagą brzozy. Wschodnią i południową granicę terenu stanowią drogi gruntowe. W odległości 100 - 130 m od wschodniej granicy terenu przewidywanego pod rozbudowę składowiska odpadów znajduje się sad o powierzchni ok. 10 ha. Składowisko otoczone jest przez pas zieleni o szerokości 30 m, za wyjątkiem rejonu bezpośredniego sąsiedztwa lasu.

W granicach ogrodzenia mieszczą się:

- istniejąca kwatera składowania odpadów (nr 1),

- projektowana kwatera składowania odpadów (nr 2),

- zbiorniki odcieków; górny i dolny,

- pompownia odcieków i wód kanalizacji deszczowej,

- pompownia ścieków sanitarnych,

- podczyszczalnia odcieków,

- plac manewrowy i drogi wewnętrzne,

- budynek administracyjno-socjalny,

- budynek warsztatowo – magazynowy,

- wiata magazynowo – garażowa,

- brodzik dezynfekcyjny,

- waga samochodowa,

- stanowisko mycia sprzętu,

- stanowisko tankowania,

- zapora dla pojazdów,

- kanalizacja sanitarna i przepływowy zbiornik ścieków sanitarnych (EPURBLOC),

- kanalizacja deszczowa i przepływowy zbiornik ścieków pochodzących ze stanowiska mycia      i tankowania sprzętu ( EPURBLOC),

- instalacja doprowadzająca wodę,

- stacja transformatorowa - instalacja elektryczna,

- ogrodzenie, bramy i furtka,

- pas zieleni izolacyjnej,

- piezometry,

- droga dojazdowa,

- rurociągi i rowy opaskowe,

- przepusty.

Istniejąca kwatera składowania odpadów - kwatera składowania odpadów o pojemności 260 000 m3 i powierzchni 42 550 m2 wybudowana została w 2000 r. Kwatera posiada:

- uszczelnienie  wykonane licząc od dołu:

  - zagęszczony grunt rodzimy (glina piaszczysta lub pylasta) do uzyskania wskaźnika zagęszczenia minimum Isw= 0,95.

  - dwie warstwy grubości 20 cm gliny zagęszczonej do w/w parametrów, przy zachowaniu odpowiedniej wilgotności,

  - geomembrana PEHD grubości 2 mm, łączona termicznie, z zastosowaniem w dnie folii gładkiej, a na skarpach strukturalnej,

  - geowłóknina o gramaturze 800 glm2,

  - warstwa zagęszczonego piasku grubości 30 cm,

  - biowłóknina;

- drenaż odcieków - w kwaterze składowania odpadów wykonano system ciągów drenażowych składający się ze zbieraczy z rur PEHD Dz 200 mm i Dz 160 mm rozmieszczonych w odstępach 20 m;

- 16 studni odgazowujących o wys. 2 m, wykonanych z rur perforowanych PVC o d=100 mm.

Projektowana kwatera składowania - obecnie projektowana jest kwatera składowania odpadów o pojemności 46 000 m3  i powierzchni 8 400 m2. Sposób uszczelnienia oraz zagospodarowania kwatery nr 2 będzie taki sam jaki został zastosowany w przypadku istniejącej kwatery nr 1.

Zbiornik górny odcieku - terenowy, odkryty zbiornik o pojemności użytkowej 800 m3 i głębokości użytkowej 1,0 m. Służy retencjonowaniu odcieków dopływających z kwatery, jak też spełnia rolę zbiornika wyrównawczego umożliwiającego dawkowanie odcieku na podczyszczalnię.

Podczyszalnia hydrobotaniczna - odczyszczania hydrobotaniczna składa się z dwóch szeregowo (jedna za drugą) pracujących poletek, o wymiarach powierzchni roboczej 16 x 24 m i gł. złoża 0,5-0,7 m, w systemie podpowierzchniowego przepływu, na bazie porostu trzciny pospolitej.

Zbiornik dolny odcieku - terenowy, odkryty zbiornik o pojemności użytkowej 160 m3, w tym 62 m3 pojemności pożarowej i głębokości użytkowej 1,2 m ma za zadanie: gromadzić wody opadowe spływające z terenu utwardzonego zaplecza, gromadzić i rozcieńczać odciek z podczyszczalni, zapewnić recyrkulację jako zbiornik wyrównawczy pompowni odcieku,  stanowić rezerwuar wody przeciwpożarowej.

Pompownia odcieku - podstawowym elementem wyposażenia pompowni odcieku jest pompa zatapialna MS 2-92 produkcji Metalchem Warszawa S.A. o parametrach pracy Q=5-6,2 l/s, H=44,2-42,1 m.

Brodzik dezynfekcyjny - brodzik wykonano w postaci niecki żelbetowej o wymiarach 15,0 x 4,0 m i powierzchni zabudowy 60,0 m2. Powierzchnie zewnętrzne zaizolowane są trwałą powłoką chemoodporną i odporną na działanie mechaniczne kół pojazdów na bazie żywic epoksydowych. Misa brodzika zaopatrzona jest w zasuwę kanałową i połączona z dolnym zbiornikiem składowiska. Brodzik wypełniany jest środkiem dezynfekcyjnym typu septym lub lizol o stężeniu 5%.

Waga samochodowa - na składowisku zainstalowana jest elektroniczna waga samochodowa produkcji PIVOTEX – wymiary wagi w rzucie 9x3 m, nośność 30 ton.

Zapora kierująca pojazdy - zabudowana na pasie wjazdowym w celu wymuszenia przejazdu przez brodzik dezynfekcyjny pojazdów opuszczających teren składowiska. Zapora stanowi konstrukcję stalową ciężką, automatycznie blokującą ruch pojazdów opuszczających składowisko.

Stanowisko kontenerów na surowce wtórne - zostało wydzielone w ramach utwardzonego placu zaplecza dla ustawienia wstępnie 6 szt. kontenerów służących do magazynowania i przewożenia materiałów pochodzących z sortowania.

Stanowisko mycia sprzętu i pojazdów - wyposażenie obiektu stanowi urządzenie do mycia produkcji KARCHER typ HDS 555Ci umożliwiający mycie sprzętu również w okresie zimowym (możliwość podgrzania wody). Obiekt wykonany jest jako wydzielona część utwardzonej powierzchni betonowej zaplecza, z kształtem dna zapewniającym spływ nieczystości do studzienki – odstojnika osadów szczelnie połączonej z konstrukcją płyty stanowiska. Odpływ ze studzienki do zbiornika dolnego składowiska odbywa się poprzez odolejacz przechwytujący zawiesinę, a przede wszystkim pochodzące z mycia ropopochodne.

Stanowisko tankowania paliw - stanowi wydzielone obniżenie na placu manewrowym, zaopatrzone we wpust uliczny z odprowadzeniem na odolejacz, służące do bezpiecznego tankowania sprzętu o napędzie spalinowym na składowisku. Tankowanie odbywa się z wozu cysterny podstawianej na stanowisko tankowania.

Budynek administracyjno-socjalny obsługi  - jest to budynek murowany o powierzchni zabudowy 127,9 m2 i powierzchni użytkowej 95,7 m2.

Budynek magazynowo-warsztatowy - jest to budynek murowany o powierzchni zabudowy 80,9 m2 i powierzchni użytkowej 66,9 m2. Budynek przeznaczony jest na pomieszczenia służące jako warsztat, przechowywania drobnego sprzętu i narzędzi potrzebnych do obsługi składowiska odpadów oraz magazynowania środków dezynfekcyjnych.

W pomieszczeniu warsztatowym naprawiany jest sprzęt i narzędzia np: pompy, kosiarki, zawory itp.

W budynku znajdują się następujące pomieszczenia: magazyn części i narzędzi, magazyn środków dezynfekcyjnych, w.c., warsztat podręczny, magazyn sprzętu i korytarz.

Drogi i place - sieć komunikacji wewnętrznej stanowią drogi, które posiadają zmienne szerokości i rodzaje nawierzchni. Drogi posiadają nawierzchnię asfaltową, żwirową oraz z płyt betonowych.

Wiata garażowa - jest to budynek wolnostojący o konstrukcji stalowej o powierzchni zabudowy 209,5 m2 i powierzchni użytkowej 197,1 m2. Wiata garażowa przeznaczona jest do garażowania w wydzielonej części samochodów dostawczych, a w drugiej części samochodu ciężarowego, kompaktora i ładowarki. Ponadto wydzielono boks do magazynowania odzyskanej makulatury.

Zieleń izolacyjna - pasy zieleni - szerokości 30 m - wykonano wokół całego składowiska, za wyjątkiem rejonu bezpośredniego sąsiedztwa z istniejącymi lasami.

Ogrodzenie - ogrodzenie wykonane jest z sitki stalowej ocynkowanej o wysokości 2,0 m z zastosowaniem przedłużenia słupków odgiętych ku kwaterze, zaopatrzonych w chwytacze odpadów unoszonych, w postaci dwóch rzędów drutu kolczastego. Na drodze wjazdowej do składowiska znajduje się dwuskrzydłowa brama stalowa o szerokości 8 m i furtka stalowa o szerokości 1,0 m.

Zaopatrzenie w wodę - woda pitna, dostarczana jest do składowiska rurociągiem PCW Dz 90 mm, poprowadzonym wzdłuż drogi dojazdowej od wodociągu tranzytowego Dz 110 mm zasilającego wieś Domaszkowice. Na składowisku zostały zainstalowane: zestaw wodomierzowy do rejestracji poboru wody na cele socjalne i cele technologiczne, hydrant do podłączenia wozów strażackich na wypadek pożaru oraz jako punkt czerpalny dla stanowiska mycia i brodzika dezynfekcyjnego, sieć zasilająca budynki gospodarczo-socjalny i warsztatowo – magazynowy, sieć wodociągowa wewnętrzna z niezbędnymi urządzeniami.

Zaopatrzenie w energię elektryczną - zasilanie z sieci energetyki, odbywa się zasilaniem jednostronnym linią kablową średniego napięcia 20 kV, która zasila stację transformatorową słupową, zasilającą z kolei obiekty składowiska w energię elektryczną niskiego napięcia.

Odprowadzenie ścieków - na terenie składowiska odpadów powstają:

- ścieki bytowe z zaplecza administracyjno-socjalnego odprowadzane są do zbiornika-osadnika typu EPURBLOC-2000, stanowiącego osadnik z wbudowanym filtrem wymiennym zapewniającym dopływ do przepompowni ścieków sanitarnych, podawanych rurociągiem tłocznym do studni S-I, dozującej odciek na kwaterę podczyszczalni;

- odcieki z eksploatowanej kwatery składowiska odprowadzane są do górnego zbiornika odcieków i dalej na kwatery podczyszczalni, następnie następuje przepływ do dolnego zbiornika odcieku i recyrkulacja pompownią odcieku nadmiaru odcieków na kwaterę lub do górnego zbiornika, a w przypadku braku takich możliwości wywożenie na oczyszczalnię ścieków;

- wody opadowe z dróg i placów utwardzonych odprowadzane są do zbiornika dolnego ścieków podczyszczonych;

- ścieki pochodzące ze stanowiska mycia sprzętu trafiają w pierwszej kolejności do studni osadnika, skąd rurociąg z PCW zamocowany szczelnym przejściem w ścianie studni podaje grawitacyjnie ścieki do innego zbiornika-osadnika EPURBLOC - 2000, gdzie sedymentuje pozostała zawiesina oraz usuwane są na drodze flotacji na filtrze koksowym ropopochodne. W dalszej kolejności tak podczyszczone ścieki, poprzez kanalizację deszczową, trafiają do zbiornika dolnego ścieków podczyszczonych;

- wody opadowe ze stanowiska tankowania paliwa, które stanowi nieckowate obniżenie w szczelnej betonowej powierzchni placu, zaopatrzonej we wpust uliczny szczelnie połączony z nawierzchnią, który wody deszczowe oraz ewentualne wycieki paliwa sprowadza za pośrednictwem rurociągów do zbiornika-osadnika EPURBLOC a dalej do zbiornika dolnego ścieków podczyszczonych;

- wody opadowe sprzed wiaty oraz pochodzące z mycia powierzchni betonowej wewnątrz wiaty garażowej zebrane za pomocą wpustu ulicznego, są poddane procesowi oddolejania po przepuszczeniu przez filtr osadnika, a dalej trafiają do zbiornika dolnego ścieków podczyszczonych,

- ścieki z brodzika dezynfekcyjnego pojazdów odpompowane są w miarę potrzeb wody nadosadowej wozem asenizacyjnym i wywożone na kwaterę składowania lub na oczyszczalnię ścieków.

Ponadto w ramach RCGO planowana jest również budowa kompostowni.

## Identyfikacja problemów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

Zidentyfikowano następujące problemy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:

- brak objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem zbiórki odpadów komunalnych, co skutkuje tym, iż część odpadów wytwarzanych przez właścicieli  nieruchomości (nieposiadających umów na odbiór odpadów) jest w sposób nielegalny deponowana na tzw. „dzikich wysypiskach”,

- selektywna zbiórka surowców wtórnych na terenie gminy w chwili obecnej nie pozwala               w zadowalającym stopniu ograniczyć ich unieszkodliwiania poprzez składowanie,

- brak jest wdrożonej selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji oraz na większą skalę selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych,

- spalanie odpadów w paleniskach domowych,

- brak pełnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest występujących na terenie gminy.

# PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

## Prognoza ilości wytwarzanych odpadów komunalnych

Prognozę ilości odpadów komunalnych dla poszczególnych typów źródeł (strumieni) wykonano         w oparciu o wskaźniki emisji strumieni. Na ilość wytwarzanych odpadów w skali gminy wpływa liczba mieszkańców oraz zmiany jednostkowych wskaźników emisji odpadów. Na podstawie danych demograficznych stwierdza się, że liczba ludności w gminie Paczków w przyszłych latach będzie najprawdopodobniej malała.

W tabeli nr 16 przedstawiono prognozę wytwarzania strumieni odpadów komunalnych w gminie Paczków w kolejnych latach.

Prognozując zmiany ilości i jakości odpadów komunalnych przyjęto następujące założenia:

- nie będą następowały istotne zmiany składu morfologicznego wytwarzanych odpadów komunalnych;

- wzrost jednostkowego wskaźnika wytwarzania odpadów (dla 2008 r. przyjęto wartość              232 kg/M/rok) będzie się kształtował na poziomie 5% w okresach 5 letnich i będzie następujący:

- 2009 r. – 234 kg/M/rok

- 2012 r. – 241 kg/M/rok

- 2016 r. – 251 kg/M/rok.

- wzrost poziomu selektywnego zbierania odpadów (w stosunku do całości
wytwarzanych odpadów) do 10% w 2010 r. i 20% w 2018 r., spowoduje zmiany ilości           i składu odpadów niesegregowanych; zmniejszy się w nich głównie zawartość papieru, tworzyw sztucznych, szkła i metali;

- ilość pozostałych odpadów w grupie 20 wzrastać będzie średnio o 5% w okresach 5-letnich (1% w skali roku).

Tabela nr 16. Prognoza wytwarzania strumieni odpadów komunalnych

| Lp. | Strumień odpadów | Wielkość strumienia [Mg] w roku |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2012 | 2016 |
| 1. | Odpady komunalne segregowane i zbierane selektywnie | 283 | 376 | 519 |
| 2. | Odpady zielone z ogrodów i parków | 94 | 94 | 97 |
| 3. | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 2 543 | 2 447 | 2 398 |
| 4. | Odpady z targowisk | 31 | 31 | 32 |
| 5. | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 63 | 63 | 65 |
| 6. | Odpady wielkogabarytowe | 126 | 125 | 130 |
| Razem | 3 139 | 3 175 | 3 241 |
| Prognozowana liczba mieszkańców | 13 416 | 13 175 | 12 914 |
| Prognozowany współczynnik wytwarzania odpadów [Mg/M/rok] | 0,234 | 0,241 | 0,251 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie współczynników zaczerpniętych z KPGO 2010

### Prognoza ilości wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji

Prognozę wytwarzania odpadów biodegradowalnych przedstawiono w tabeli nr 17.

Tabela nr 17. Prognoza wytwarzania odpadów biodegradowalnych

| Lp. | Nazwa | Ilość [Mg] |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2013 | 2020 |
| 1. | Papier i tektura | 179 | 216 | 309 |
| 2. | Odzież i tekstylia (z materiałów naturalnych) | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Odpady zielone (z ogrodów i parków) | 87 | 90 | 96 |
| 4. | Odpady ulegające biodegradacji wchodzące w strumień zmieszanych odpadów komunalnych | 1 186 | 1 167 | 1 112 |
| 5. | Odpady z targowisk (część ulegająca biodegradacji) | 22 | 22 | 23 |
| Razem | 1 475 | 1 496 | 1 545 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie współczynników zaczerpniętych z KPGO 2010

W związku z zakładanym wzrostem jednostkowego wskaźnika wytwarzania (pomimo zakładanego spadku liczby ludności), ilość odpadów ulegających biodegradacji będzie prawdopodobnie również wzrastać.

### Prognoza ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych        w strumieniu odpadów komunalnych

Prognozowanie ilości odpadów niebezpiecznych możliwych do wytworzenia do 2018 r. jest trudne   i zależy od wielu czynników, głównie ekonomicznych. Zakłada się, że ilość odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w strumieniu odpadów komunalnych będzie stopniowo wrastać. Do obliczeń przyjęto wzrost o 1% rocznie.

Tabela nr 18. Prognoza przyrostu ilości odpadów niebezpiecznych

| Ilość [Mg] |
| --- |
| 2008 r. | 2009 r. | 2012 r. | 2016 r. | 2018 r. |
| 24,8 | 25,0 | 25,8 | 26,8 | 27,4 |

Źródło: Opracowanie własne

Zużyte baterie i akumulatory

Szacuje się, że w następnych latach zauważalna będzie nieznaczna tendencja wzrostowa            w zakresie wytwarzania zużytych baterii i akumulatorów. Do obliczeń przyjęto wzrost o 1% rocznie.

Tabela nr 19. Prognoza przyrostu ilości zużytych baterii i akumulatorów

| Ilość [Mg] |
| --- |
| 2008 r. | 2009 r. | 2012 r. | 2016 r. | 2018 r. |
| 3,00 | 3,03 | 3,12 | 3,25 | 3,31 |

Źródło: Opracowanie własne

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Przyjmuje się, że dynamika wzrostu ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie wahała się w granicach 3 % w skali rocznej (zgodnie z KPGO 2010), przy 5 % tempie wzrostu masy wprowadzanego sprzętu na rynek.

Tabela nr 20. Prognoza przyrostu ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

| Ilość [Mg] |
| --- |
| 2008 r. | 2009 r. | 2012 r. | 2016 r. | 2018 r. |
| 2,5 | 2,6 | 2,8 | 3,2 | 3,4 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie współczynników przyjętych w KPGO 2010

Przeterminowane leki

Przyjmuje się wzrost ilości odpadów z tej grupy o około 1% rocznie, co spowodowane jest faktem starzenia się społeczeństwa w naszym kraju.

## Prognoza ilości wytwarzania odpadów opakowaniowych

Z uwagi na postęp technologiczny, jaki dokonał się w zakresie wytwarzania materiałów opakowaniowych i opakowań, polegający na znacznym obniżeniu ich masy, a także ze względu na konieczność przeprowadzania przez przedsiębiorców redukcji masy opakowań w systemach pakowania towarów w latach 2009-2018 nie przewiduje się znaczącego wzrostu masy odpadów opakowaniowych. Prognozy zużycia poszczególnych grup opakowań nie wskazują na potencjalne zmiany struktury odpadów opakowaniowych. Do 2018 r. dominującymi z uwagi na masę będą odpady   z papieru i tektury, odpady ze szkła oraz odpady z tworzyw sztucznych. Zgodnie z KPGO 2010 ilość odpadów opakowaniowych będzie wrastała do 2014 r. o 1,1% rocznie, a po 2014 r. o 0,7% rocznie.

Oszacowaną masę wszystkich rodzajów opakowań przedstawiono w tabeli nr 21. Ilość poszczególnych rodzajów opakowań w kolejnych latach wyliczono w oparciu o współczynniki przyjęte w KPGO 2010.

Tabela nr 21. Szacunkowe dane dotyczące masy odpadów opakowaniowych.

| Rodzaj materiału opakowaniowego | Prognozowana masa odpadów opakowaniowych [Mg] |
| --- | --- |
|  | 2008 r. | 2009 r. | 2012 r. | 2016 r. | 2018 r. |
| Papier i tektura | 456 | 461 | 476 | 490 | 497 |
| Szkło | 316 | 320 | 330 | 340 | 345 |
| Tworzywa sztuczne | 174 | 176 | 182 | 187 | 190 |
| Wielomateriałowe | 51 | 51 | 53 | 54 | 55 |
| Blacha stalowa | 40 | 40 | 42 | 43 | 43 |
| Aluminium | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| Razem | 1 048 | 1 059 | 1 095 | 1 126 | 1 143 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie współczynników przyjętych w KPGO 2010

## Prognoza ilości wytwarzania komunalnych osadów ściekowych

Na ilość wytwarzanych osadów mają wpływ dwa zasadnicze czynniki: zmiany demograficzne oraz realizacja inwestycji z zakresu budowy i rozbudowy sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczania ścieków.       W związku z powyższym przyjęto, że do 2014 r. ilość osadów będzie wrastała o 1,2% rocznie, a po 2014 r. o 2,5%.

Tabela nr 22. Prognoza przyrostu ilości komunalnych osadów ściekowych

| Ilość [Mg s.m.] |
| --- |
| 2008 r. | 2009 r. | 2012 r. | 2016 r. | 2018 r. |
| 202 | 204 | 212 | 228 | 239 |
| s.m. – sucha masa |

Źródło: Opracowanie własne

## Prognoza ilości wytwarzania innych odpadów

Odpady zawierające azbest

Przewiduje się wzrost ilości odpadów zawierających azbest w związku z realizacją „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski" przyjętego przez Radę Ministrów RP w dniu 14 maja 2002 r., według którego wyroby zawierające azbest powinny być usunięte do końca 2032 r. Natomiast do 2018 r. powinno być usunięte około 60% ilości odpadów zawierających azbest.

Pojazdy wycofane z eksploatacji

Na prognozę ilości wycofanych samochodów, poza ilością rejestrowanych i wyrejestrowanych samochodów, ma wpływ kilka innych czynników, między innymi: wartość wskaźnika ilości osób przypadających na 1 samochód oraz prognozy demograficzne. W miarę rozwoju gospodarki i wzrostu zamożności społeczeństwa liczba pojazdów, a więc także liczba pojazdów wycofanych z eksploatacji będzie systematycznie wzrastać. Obserwowane będzie zjawisko wymiany starszych modeli pojazdów na nowsze, co również przyczyni się do wzrostu ilości pojazdów wycofanych z eksploatacji w strumieniu odpadów niebezpiecznych. Przyjmuje się wzrost ilości pojazdów wyeksploatowanych i przekazywanych do demontażu o 5% rocznie (zgodnie z KPGO 2010).

Tabela nr 23. Prognoza przyrostu ilości odpadów pochodzących z demontażu pojazdów wycofanych       z eksploatacji

| Ilość [Mg] |
| --- |
| 2008 r. | 2009 r. | 2012 r. | 2016 r. | 2018 r. |
| 102 | 107 | 124 | 151 | 166 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie współczynników przyjętych w KPGO 2010

Zużyte opony

Ilość zużytych opon będzie stale wzrastać, w tempie proporcjonalnym do wzrostu ilości pojazdów mechanicznych.

Tabela nr 24. Prognoza przyrostu ilości zużytych opon

| Ilość [Mg] |
| --- |
| 2008 r. | 2009 r. | 2012 r. | 2016 r. | 2018 r. |
| 15,4 | 15,9 | 17,3 | 19,5 | 20,7 |

Źródło: Opracowanie własne

## Prognozowane zmiany w zakresie rozwiązań organizacyjnych i techniczno - technologicznych

Przewiduje się, że będzie następować:

- rozwój selektywnego zbierania oraz segregowania odpadów komunalnych, między innymi w związku z koniecznością wdrażania wymagań dyrektyw unijnych,

- przyspieszenie działań w zakresie tworzenia systemu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji,

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów: niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych, wielkogabarytowych oraz remontowo-budowlanych,

- budowa Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami na terenie gminy Nysa - Gmina Paczków zadeklarowała chęć przystąpienia do Południowo-Zachodniego Regionu Gospodarki Odpadami z ośrodkiem wiodącym w Nysie, w której powstaje RCGO; Rada Miejska w Paczkowie udzieliła wsparcia Gminie Nysa w procesie tworzenia RCGO oraz w pozyskaniu środków finansowych z funduszy pomocowych na budowę planowanych instalacji w ramach RCGO.

# CELE W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI I TERMINY ICH OSIĄGNIĘCIA

Celem dalekosiężnym tworzenia gminnego planu gospodarki odpadami jest dojście do systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju, w którym w pełni realizowane są zasady gospodarki odpadami, a w szczególności zasada postępowania z odpadami zgodnie              z hierarchią gospodarki odpadami, czyli po pierwsze zapobiegania i minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów oraz ograniczania ich właściwości niebezpiecznych, a po drugie wykorzystywania właściwości materiałowych i energetycznych odpadów, a w przypadku, gdy odpadów nie można poddać procesom odzysku ich unieszkodliwienie, przy czym składowanie generalnie jest traktowane jako najmniej pożądany sposób postępowania z odpadami.

Zgodnie z polityką ekologiczną państwa, przyjęto następujące cele główne:

- zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, zgodnego            z wymaganiami ochrony środowiska,

- zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów,

- wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.

Dla poszczególnych grup odpadów sformułowano, przedstawione poniżej, dodatkowe cele szczegółowe.

## Odpady komunalne

W gospodarce odpadami komunalnymi przyjęto następujące cele określone w KPGO 2010:

- objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 100% mieszkańców najpóźniej do końca 2007 r.,

- zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów, dla którego minimalne wymagania określono w KPGO 2010 najpóźniej do końca 2007 r.,

- zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów, aby nie było składowanych:

- w 2010 r. więcej niż 75%,

- w 2013 r. więcej niż 50%,

- w 2020 r. więcej niż 35%

masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.,

  - zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do maks. 85% wytworzonych odpadów do końca 2014 r.

Termin niektórych z wyznaczonych w KPGO 2010 zadań już minął, jednakże część z nich nie została jeszcze zrealizowana. Należy dołożyć wszelkich starań, aby w jak najkrótszym terminie osiągnąć wyznaczone cele.

Zgodnie z Wojewódzkim Planem Depozytowym, poniżej przedstawiono: ilość odpadów komunalnych (ogółem) dopuszczoną do składowania oraz ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji konieczną do zagospodarowania w sposób inny niż składowanie – dla Miasta i Gminy Paczków, w rozbiciu na poszczególne lata prognozy planu.

Ilość odpadów komunalnych (ogółem) dopuszczona do składowania w gminie Paczków (wg APGOWO – Wojewódzki Plan Depozytowy):

- 2 341 Mg w 2010 r.,

- 1 561 Mg w 2013 r.,

- 1 093 Mg w 2020 r.

Ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji konieczna do zagospodarowania w sposób inny niż składowanie w gminie Paczków (wg APGOWO – Wojewódzki Plan Depozytowy):

- 405 Mg w 2010 r.,

- 810 Mg w 2013 r.,

- 1 054 Mg w 2020 r.

### Proponowane systemy

#### Podział województwa na Regiony Gospodarki Odpadami Komunalnymi

W tabeli nr 25 przedstawiono proponowany w APGOWO podział województwa na Regiony Gospodarki Odpadami Komunalnymi, w skład których będą wchodziły związki, porozumienia międzygminne, spółki międzygminne lub inne podmioty powołane w celu wspólnego gospodarowania odpadami.

Tabela nr 25. Proponowany podział terytorialny Regionów Gospodarki Odpadami Komunalnymi         wg APGOWO

| Region | Gminy | Ilość mieszkańców objętych systemem |
| --- | --- | --- |
| Południowo-Wschodni RGOK | Kędzierzyn-Koźle, Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, Strzelce Opolskie, Izbicko, Jemielnica, Kolonowskie, Leśnica, Ujazd, Zawadzkie, Głubczyce, Baborów, Branice, Kietrz, Krapkowice, Walce, Strzeleczki, Zdzieszowice, Gogolin, Głodówek | 314,5 tys. |
| Południowo-Zachodni RGOK | Paczków, Otmuchów, Kamiennik, Nysa, Pakosławice, Skoroszyce, Łambinowice, Korfantów, Głuchołazy, Prudnik, Biała, Lubrza, Grodków, Tułowie | 210,7 tys. |
| Północny RGOK | Wilków, Namysłów, Domaszowice, Świerczów, Pokój, Wołczyn, Byczyna, Kluczbork, Lasowice Wielkie, Gorzów Ślaski, Praszka, Rudniki, Radłów, Olesno, Zebowice, Dobrodzien | 181,8 tys. |
| Centralny RGOK | Olszanka, Lewin Brzeski, Niemodlin, Prószków, Komprachcice, Dąbrowa, Popielów, Dobrzeń Wielki, Murów, Łubniany, Turawa, Ozimek, Chrząstowice, Tarnów Opolski, Opole | 280,9 tys. |
| Środkowo-Zachodni RGOK | Brzeg, Skarbimierz, Lubsza (wchodzące w skład związku międzygminnego „EKOGOK”) | 54,1 tys. |

Źródło: APGOWO

W tabeli nr 26 przedstawiono ilości odpadów koniecznych do przetworzenia w ramach Południowo-Zachodniego RGOK, do którego gmina Paczków zadeklarowała chęć przystąpienia. Wartości  przedstawione poniżej, wyznaczone zostały przez Wojewódzki Plan Depozytowy.

Tabela nr 26.  Wojewódzki Plan Depozytowy dla Południowo-Zachodniego RGOK

| Cel dotyczący zagospodarowania odpadów komunalnych | 2010 | 2013 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| POŁUDNIOWO-ZACHODNI RGOK (100%) |
| Ilość odpadów ulegających biodegradacji konieczna do zagospodarowania w sposób inny niż składowanie [Mg/rok] | 5 797 | 11 593 | 15 073 |
| Dopuszczalna do składowania ilość odpadów komunalnych ogółem [Mg/rok] | 34 220 | 22 815 | 15 971 |
| GMINA PACZKÓW W RAMACH POŁUDNIOWO-ZACHODNIEGO RGOK (ok. 7%) |
| Ilość odpadów ulegających biodegradacji konieczna do zagospodarowania w sposób inny niż składowanie [Mg/rok] | 405 | 810 | 1 054 |
| Dopuszczalna do składowania ilość odpadów komunalnych ogółem [Mg/rok] | 2 341 | 1 561 | 1 093 |

Źródło: APGOWO

W celu realizacji powyższych założeń, przedstawiono w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dwa rozwiązania systemowe zbierania odpadów.

#### Rozwiązania systemowe zbierania odpadów

W APGOWO przedstawiono dwie koncepcje rozwiązań dotyczących systemów zbierania odpadów:

  - Cztery rozbudowane zakłady zagospodarowania odpadów współpracujące z instalacją współspalarnia

  - Centralna spalarnia odpadów.

Cztery rozbudowane zakłady zagospodarowania odpadów współpracujące z instalacją współspalania

Proponowany system opiera się na następujących elementach:

  - powołaniu 4-5 regionów i prowadzeniu w nich odbierania, zbierania i rozdziału strumienia odpadów na następujące frakcje: surowce wtórne, odpady ulegające biodegradacji, balast,

  - wykorzystaniu gęstej sieci odpowiednio przygotowanych lokalnych składowisk do unieszkodliwiania balastu celem ich dopełnienia i zamknięcia,

  - produkcji paliwa alternatywnego i biogazu w celu maksymalizacji odzysku energii,

  - odzysku energetycznym paliwa alternatywnego w cementowni Górażdże Cement S.A. (ewentualne alternatywne punkty wykorzystania paliwa: Elektrownia, ECO, Cementownia Odra).

Przepływ odpadów w ramach Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami:

- selektywne zbieranie odpadów posegregowanych (szkło, tworzywa sztuczne, papier)             w systemie workowym na terenach niskiej zabudowy i w systemie donoszenia na terenach zabudowy miejskiej i wielorodzinnej + odbieranie zmieszanych odpadów,

- selektywne zbieranie odpadów biodegradowalnych w punktach wytwarzania znacznych ilości tych odpadów,

- punkty gromadzenia odpadów: wielkogabarytowych, odpadów niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

- sortownia dla odpadów zebranych selektywnie lub dla zmieszanych odpadów komunalnych (wydzielenie frakcji do fermentacji, do paliw alternatywnych, do odzysku materiałowego oraz odpadów niebezpiecznych),

- instalacja fermentacji odpadów (zasilana frakcją biodegradowalną zebraną selektywnie oraz   z sortowni, komunalnymi osadami ściekowymi, odpadami z przemysłu spożywczego) lub kompostownia odpadów ulegających biodegradacji zebranych selektywnie lub wydzielonych ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych (wybór instalacji byłby uwarunkowany  lokalną morfologią odpadów i rachunkiem ekonomicznym),

- w niektórych przypadkach budowa stacji przeładunkowych odpadów (zależnie od regionalnych uwarunkowań), celem zmniejszenia kosztów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych związanych z transportem odpadów,

- instalacja do produkcji paliw alternatywnych, celem wykorzystania w procesie odzysku energetycznego w cementowni.

Centralna spalarnia odpadów

Propozycja ta zakłada wybudowanie jednej centralnej spalarni odpadów w centrum województwa.

Główne założenia systemu:

- selektywne zbieranie odpadów posegregowanych (tworzywa sztuczne, papier, szkło) oraz zbieranie zmieszanych odpadów w każdym regionie,

- selektywna zbiórka odpadów ulegających biodegradacji przy punktach wytwarzania znacznych ilości tych odpadów,

- uruchomienie sortowni dla odpadów komunalnych zebranych selektywnie w każdym regionalnym systemie,

- uruchomienie stacji przeładunkowych odpadów (w zależności od regionalnych uwarunkowań logistycznych),

- powstanie instalacji kompostowania odpadów ulegających biodegradacji zebranych selektywnie na terenie każdego z powiatów,

- wydzielenie w sortowniach frakcji odpadów nadających się do odzysku materiałowego, natomiast pozostała cześć odpadów będzie kierowana do jednej centralnej spalarni odpadów, przyjmującej odpady ze wszystkich regionów.

Biorąc pod uwagę przedstawione w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami aspekty ekologiczne            i ekonomiczne proponowanych rozwiązań oraz tworzące się struktury – Gmina Paczków zadeklarowała chęć przystąpienia do Południowo-Zachodniego Regionu Gospodarki Odpadami z ośrodkiem wiodącym w Nysie, w której powstaje RCGO – uzasadnione jest przyjęcie pierwszego wariantu systemu gospodarowania odpadami.

Opis Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami - Nysa przedstawiono w rozdziale 4.6.

### Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych

ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY

Cele krótko- i długookresowe na lata 2009-2018:

- do 2014 r. należy osiągnąć poziomy odzysku i recyklingu wskazane w tabeli nr 27:

Tabela nr 27. Poziomy odzysku i recyklingu zużytych baterii i akumulatorów

| Lp. | Rodzaj baterii lub akumulatorów, z których powstał odpad | 2009 r. | 2012 r. | 2014 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % poziomu | % poziomu | % poziomu |
|  |  | odzysku | recyklingu | odzysku | recyklingu | odzysku | recyklingu |
| 1. | Akumulatory kwasowo- ołowiowe | wszystkie zgłoszone | wszystkie zebrane | wszystkie zgłoszone | wszystkie zebrane | wszystkie zgłoszone | wszystkie zebrane |
| 2. | Akumulatory niklowo-kadmowe (wielkogabarytowe) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 3. | Akumulatory niklowo-kadmowe (małogabarytowe) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 4. | Akumulatory niklowo-żelazowe oraz inne akumulatory elektryczne (wielkogabarytowe) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 5. | Akumulatory niklowo-żelazowe oraz inne akumulatory elektryczne (małogabarytowe) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 6. | Ogniwa i baterie galwaniczne oraz ich części z wyłączeniem części ogniw i baterii galwanicznych | 20 | 201) | 30 | 301) | 40 | 401) |
| 1) Nie dotyczy ogniw cynkowo-węglowych i alkalicznych. |

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie poziomów odzysku                i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych Dz. U. z 2007 r. Nr 109 poz. 752

- osiąganie poziomów zbierania i recyklingu (zdefiniowanych i określonych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/66/WE z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylającej dyrektywę 91/157/EWG (Dz. Urz. WE L 266 z 26 września 2006 r.,str.1)),tj.:

- minimalnego poziomu zbierania zużytych baterii i akumulatorów (w tym akumulatorów Ni-Cd)        w wysokości 25% do 2012 r. - zgodnie z art. 10 ust. 2 lit. a,

- minimalnego poziomu zbierania zużytych baterii i akumulatorów w wysokości 45% do 2016 r. - zgodnie z art. 10 ust. 2 lit. b,

- minimalnego poziomu recyklingu w wysokości 65% średniej wagi baterii i akumulatorów ołowiowo-kwasowych, w tym recykling zawartości ołowiu w najwyższym, technicznie możliwym do osiągnięcia stopniu przy jednoczesnym unikaniu nadmiernych kosztów (do 2010 r.) - zgodnie z art. 12 ust. 4,

- minimalnego poziomu recyklingu w wysokości 75% średniej wagi baterii i akumulatorów niklowo-kadmowych, w tym recykling zawartości kadmu w najwyższym, technicznie możliwym do osiągnięcia stopniu przy jednoczesnym unikaniu nadmiernych kosztów (do 2010 r.) - zgodnie z art. 12 ust. 4,

- minimalnego poziomu recyklingu 50% średniej wagi innych odpadów w postaci baterii                     i akumulatorów (do 2010 r.) — zgodnie z art. 12 ust. 4,

- ustanowienie od 2009 r. zakazu wprowadzania do obrotu:

- wszelkich baterii lub akumulatorów, które zawierają powyżej 0,0005% wagowo rtęci, bez względu na to, czy są wmontowane do urządzeń, z wyłączeniem ogniw guzikowych                   z zawartością rtęci nie wyższą niż 2% wagowo,

- baterii i akumulatorów przenośnych, które zawierają powyżej 0,002% wagowo kadmu, w tym tych, które są wmontowane do urządzeń, z wyłączeniem baterii i akumulatorów przenośnych przeznaczonych do użytku w:

- systemach awaryjnych i alarmowych, w tym w oświetleniu awaryjnym,

- sprzęcie medycznym,

- elektronarzędziach bezprzewodowych,

- ustanowienie od 2012 r. zakazu stosowania akumulatorów niklowo-kadmowych (Ni-Cd).

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

Cele krótkookresowe na lata 2009-2012:

- rozbudowa systemu odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego                   i elektronicznego ukierunkowane na całkowite wyeliminowanie ich ze składowania - w związku z powyższym wyznacza się następujące cele cząstkowe:

-	osiągnięcie od 1 stycznia 2008 r. (KPGO 2010) poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu                  w wysokości:

- dla zużytego sprzętu powstałego z wielkogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego i automatów do wydawania:

- poziomu odzysku w wysokości 80 % masy zużytego sprzętu,

- poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze
zużytego sprzętu w wysokości 75 % masy zużytego sprzętu;

- dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu teleinformatycznego, telekomunikacyjnego           i audiowizualnego:

- poziomu odzysku w wysokości 75 % masy zużytego sprzętu,

- poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu w wysokości 65 % masy zużytego sprzętu;

- dla zużytego sprzętu powstałego z małogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego, sprzętu oświetleniowego, narzędzi elektrycznych i elektronicznych                z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych, zabawek, sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz przyrządów do nadzoru i kontroli:

- poziomu odzysku w wysokości 70 % masy zużytego sprzętu,

- poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze
zużytego sprzętu w wysokości 50 % masy zużytego sprzętu;

- dla zużytych gazowych lamp wyładowczych - poziomu recyklingu części
składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytych lamp w wysokości                80% masy tych zużytych lamp;

- osiągnięcie od 1 stycznia 2008 r. (KPGO 2010) poziomu selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych w wysokości                           4 kg/mieszkańca/rok;

Cele długookresowe na lata 2013-2016:

- doskonalenie systemu gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym,

- zapewnienie wprowadzania na rynek jedynie sprzętu zgodnego z tzw. „dyrektywami nowego podejścia”, ustalającymi normy dla sprzętu.

PRZETERMINOWANE LEKI

Cel krótko- i długookresowy 2009-2018:

- utworzenie systemu zbierania przeterminowanych leków,

- podnoszenie efektywności utworzonego systemu zbierania odpadów z tej grupy.

PRZETERMINOWANE PESTYCYDY

Cele krótko- i długookresowe 2009-2018:

- weryfikacja informacji o ewentualnym występowaniu magazynów przeterminowanych środków ochrony roślin,

- utworzenie systemu zbierania przeterminowanych środków ochrony roślin i opakowań po tych środkach powstających ze stosowania w rolnictwie,

- rozwój oraz uszczelnienie utworzonego systemu zbierania odpadów z tej grupy.

## Odpady opakowaniowe

Cele krótko- i długookresowe na lata 2009-2016:

- rozbudowa systemu selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych, aby osiągnąć cele określone w tabeli nr 28.

Tabela nr 28. Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych

| Lp. | Rodzaj opakowania, z którego powstał odpad | 2009 r. | 2012 r. | 2014 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % poziomu | % poziomu | % poziomu |
|  |  | Odzysku | Recyklingu | Odzysku | Recyklingu | Odzysku | Recyklingu |
| 1. | Opakowania (ogółem) | 511) | 301) | 571) | 451) | 601) | 551) |
| 2. | Opakowania z tworzyw sztucznych | - | 171)2) | - | 201)2) | - | 22,51)2) |
| 3. | Opakowania z aluminium | - | 431) | - | 481) | - | 501) |
| 4. | Opakowania ze stali | - | 291) | - | 421) | - | 501) |
| 5. | Opakowania z papieru i tektury | - | 501) | - | 561) | - | 601) |
| 6. | Opakowania ze szkła | - | 411) | - | 491) | - | 601) |
| 7. | Opakowania z drewna | - | 151) | - | 151) | - | 151) |
| Nie dotyczy opakowań mających bezpośredni kontakt z produktami leczniczymi określonymi w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533, z późn. zm.) oraz opakowań po środkach niebezpiecznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638, z późn. zm.). Do poziomu recyklingu zalicza się wyłącznie recykling, w wyniku którego otrzymuje się produkt wykonany z tworzywa sztucznego. |

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie poziomów odzysku

i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych Dz. U. z 2007 r. Nr 109 poz. 752

## Komunalne osady ściekowe

Cele krótko- i długookresowe na lata 2009-2018:

- ograniczenie składowania osadów ściekowych do 60% w 2010 r.,

- od 2015 r. całkowite wyeliminowanie składowania,

- zwiększenie ilości osadów unieszkodliwianych metodami termicznymi,

- odzysk komunalnych osadów ściekowych,

- zmniejszenie stopnia obciążenia osadów ściekowych szkodliwymi substancjami i organizmami chorobotwórczymi poprzez ograniczenie zrzutu zanieczyszczeń pochodzenia przemysłowego,

- wykorzystanie rolnicze przy dotrzymaniu wymogów jakościowych.

## Inne odpady

ODPADY ZAWIERAJĄCE AZBEST

Cele krótko- i długookresowe 2009-2032:

- wykonanie pełnej inwentaryzacji budynków i urządzeń zawierających azbest do końca 2010 r.,

- sukcesywne osiąganie celów, które zostaną określone we wcześniej wspomnianym programie - przewidzianym do 2032 r.

POJAZDY WYCOFANE Z EKSPLOATACJI

Cele krótko- i długookresowe na lata 2009-2018:

- zapewnienie pełnej skuteczności działania systemu zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz odzysku, w tym recyklingu, odpadów powstających z pojazdów wycofanych      z eksploatacji,

- wyznacza się następujące minimalne poziomy odzysku i recyklingu odniesione do masy pojazdów przyjętych do stacji demontażu w skali roku, do 2018 r.:

- od dnia 1 stycznia 2006 r. odpowiednio 75% i 70% dla pojazdów wyprodukowanych przed dniem 1 stycznia 1980 r. oraz 85% i 80% dla pozostałych pojazdów,

- od dnia 1 stycznia 2015 r. odpowiednio 95% i 85%, niezależnie od daty produkcji pojazdu.

ZUŻYTE OPONY

Cele krótko- i długookresowe na lata 2009-2018:

- rozbudowa systemu zagospodarowania zużytych opon,

- osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu zużytych opon zgodnie z tabelą nr 29.

Tabela nr 29. Roczne poziomy odzysku i recyklingu zużytych opon

| Rodzaj produktu, z których powstał odpad | 2009 r. | 2012 r. | 2014 r. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | % poziomu | % poziomu | % poziomu |
|  | odzysku | recyklingu | odzysku | recyklingu | odzysku | recyklingu |
| Opony | 75 | 15 | 75 | 15 | 75 | 15 |

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie poziomów odzysku                i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych Dz. U. z 2007 r. Nr 109 poz. 752

ODPADY Z BUDOWY, REMONTU I DEMONTAŻU OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Cele krótkookresowe na lata 2009-2012:

- rozbudowa systemu selektywnego zbierania odpadów z remontów, budowy i demontażu obiektów budowlanych do odzysku,

- osiągnięcie stopnia odzysku na poziomie 50% w 2010 r.

Cele długookresowe na lata 2013-2018:

- osiągnięcie stopnia odzysku na poziomie: 70% w 2015 r. oraz 80% w 2018 r.

# DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY SYTUACJI              W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

## Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów

Decyzje o zapobieganiu powstawania odpadów zapadają już na etapie fazy projektowej wyrobu,          a także na etapie jego wytwarzania, użytkowania oraz związane są z ostatecznym zagospodarowaniem odpadów powstających z tych wyrobów po zakończonym ich cyklu życia. W związku z tym                 na szczeblu gminnym będą podejmowane następujące działania:

- intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej minimalizację powstawania odpadów oraz prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej w tym zakresie, zarówno wśród społeczności lokalnej jak również u przedsiębiorców z terenu gminy,

- wspieranie działań związanych z procesem tworzenia Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami – Nysa w ramach Południowo-Zachodniego Regionu Gospodarki Odpadami.

## Działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów     i ich negatywnego oddziaływania na środowisko

Głównymi kierunkami działań w zakresie gospodarowania odpadami są:

- intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej minimalizację powstawania odpadów oraz prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej w tym zakresie, zarówno wśród społeczności lokalnej jak również u przedsiębiorców z terenu gminy,

- wypracowanie i monitorowanie rzeczywistych wskaźników wytwarzania i morfologii odpadów, celem zdiagnozowania potrzeb w zakresie gospodarowania odpadami,

- wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku                           i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na odzyskiwanie energii zawartej w odpadach w procesach termicznego i biochemicznego ich przekształcania,

- wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania, zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania oraz wytwarzania odpadów,

- wprowadzenie instrumentów finansowych umożliwiających realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami przez jednostki samorządu terytorialnego i dyscyplinujących jednostki samorządu w zakresie wykonywania przez nie obowiązków.

## Działania wspomagające prawidłowe postępowanie       z odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku     i unieszkodliwiania odpadów

### Odpady komunalne

Podstawą planowanego systemu gospodarki odpadami, są następujące działania priorytetowe:

- powszechna edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami, (kampanie informacyjno - reklamowe dotyczące selektywnej zbiórki, konkursy, gry i zabawy dla dzieci    o tematyce związanej z gospodarką odpadami oraz ogólnie z ochroną środowiska),

- odzysk i wykorzystanie odpadów podlegających biodegradacji,

- intensyfikacja selektywnej zbiórki surowców wtórnych na terenie gminy,

- wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych,

- wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych,

- wydzielenie odpadów budowlano-remontowych ze strumienia odpadów komunalnych.

Odbieranie, zbieranie i transport odpadów

Osiągnięcie zakładanych celów w zakresie zbierania odpadów komunalnych wymaga realizacji następujących działań:

- kontrolowania przez gminę stanu zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych,

- kontrolowania przez gminę sposobów i zakresu wypełniania przez podmioty posiadające zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - ustaleń zawartych w ww. zezwoleniach dotyczących metod oraz miejsc prowadzenia odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- doskonalenie systemów ewidencji wytwarzanych, poddawanych odzyskowi oraz
unieszkodliwianiu odpadów komunalnych.

Zgodnie z wytyczonymi celami w zakresie odzysku i recyklingu wymagane jest prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:

- odpady zielone z ogrodów i parków,

- papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.),

- odpady opakowaniowe ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe,

- tworzywa sztuczne i metale,

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- przeterminowane leki,

- chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.),

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- odpady budowlano-remontowe.

Pozostałe frakcje odpadów komunalnych mogą być zbierane łącznie jako zmieszane odpady komunalne.

Odpady zebrane selektywnie powinny być transportowane w sposób zapobiegający ich zmieszaniu.

Odzysk i unieszkodliwianie odpadów

Maksymalizacja odzysku wymaga:

- zapewnienia, że odpowiednia przepustowość instalacji będzie dostępna, aby przetworzyć wszystkie selektywnie zebrane odpady, poprzez odpowiednie monitorowanie zrealizowanych     i planowanych inwestycji,

- konsekwentne egzekwowanie obowiązków w zakresie odzysku i recyklingu,

- promowania produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych poprzez odpowiednie działania promocyjne i edukacyjne jak również zamówienia publiczne,

- zachęcania inwestorów publicznych i prywatnych do udziału w realizacji inwestycji strategicznych zgodnie z planami gospodarki odpadami.

Jednym z zasadniczych kierunków działań jest intensywny wzrost zastosowania zarówno biologicznych, jak i termicznych metod przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych.

Ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji - związane jest z koniecznością budowy linii technologicznych do ich przetwarzania:

- kompostowni odpadów organicznych,

- linii mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,

- instalacji fermentacji odpadów (organicznych lub zmieszanych).

#### Odpady niebezpieczne

Do osiągnięcia założonych celów należy podjąć następujące kierunki działań:

- minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych poddawanych procesom unieszkodliwiania poprzez składowanie,

- organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów niebezpiecznych ze źródeł rozproszonych odpadów komunalnych (gospodarstwa domowe), w oparciu o:

- funkcjonujące sieci zbierania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych
utworzone przez przedsiębiorców,

- funkcjonujące placówki handlowe, apteki, zakłady serwisowe oraz punkty zbierania
poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych (np. przeterminowane lekarstwa,
baterie, akumulatory),

-   stacjonarne lub mobilne punkty zbierania odpadów niebezpiecznych,

- regularne odbieranie odpadów niebezpiecznych od mieszkańców prowadzących
selektywne zbieranie w systemie workowym lub pojemnikowym przez podmioty
prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości.

Wymagane jest prowadzenie przez przedsiębiorców oraz instytucje selektywne zbieranie odpadów niebezpiecznych i pozostałych - z podziałem na grupy omówione poniżej.

Zużyte baterie i akumulatory

Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania zużytymi bateriami i akumulatorami wymaga realizacji następujących działań:

- udoskonalenia i rozwinięcia systemu zbierania małogabarytowych zużytych baterii                         i akumulatorów ze źródeł rozproszonych,

- rozszerzenia zakresu przeznaczenia środków finansowych pochodzących z opłat produktowych o finansowanie zakupu elementów infrastruktury zbierania (między innymi pojemników).

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym                   i elektronicznym wymaga realizacji następujących działań:

- rozbudowania infrastruktury technicznej w zakresie zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

- zapewnienie instrumentów i mechanizmów organizacyjnych zapewniających zorganizowanie wtórnego obiegu przestarzałych, lecz sprawnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Przeterminowane leki

Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania odpadami z tej grupy wymaga realizacji następujących działań:

- utworzenie i rozbudowa systemu zbierania przeterminowanych lekarstw od ludności.

Przeterminowane pestycydy

Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania odpadami z tej grupy wymaga realizacji następujących działań:

- zwrócenie szczególnej uwagi na powstające na terenie gminy odpady niebezpieczne jakimi są pestycydy i opakowania po tych środkach oraz sposób postępowania z nimi,

- podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy w zakresie prawidłowego                  i bezpiecznego dla środowiska oraz zdrowia ludności postępowania z w/w odpadami,

- utworzenie i rozwój systemu zbierania środków ochrony roślin (w tym przeterminowanych) oraz opakowań po tych środkach.

### Komunalne osady ściekowe

Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi wymaga uwzględnienia zagadnień właściwego zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych     w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków oraz kontroli jakości i ilości komunalnych osadów ściekowych stosowanych na powierzchni ziemi.

### Odpady opakowaniowe

Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi wymaga rozbudowania infrastruktury technicznej w zakresie sortowania i recyklingu odpadów
opakowaniowych.

### Inne odpady

Odpady zawierające azbest

Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania odpadami zawierającymi azbest wymaga realizacji następujących działań:

- stworzenie pełnej inwentaryzacji budynków, budowli i innych urządzeń i wyposażenia zawierających azbest,

- zapewnienie finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest ze środków krajowych      i europejskich.

Zużyte opony

Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania zużytymi oponami wymaga realizacji następujących działań:

- rozbudowy infrastruktury technicznej zbierania zużytych opon,

- kontroli właściwego postępowania ze zużytymi oponami.

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych

Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania odpadami z budowy, remontów              i demontażu obiektów budowlanych wymaga realizacji następujących działań:

- rozbudowy infrastruktury technicznej selektywnego zbierania, przetwarzania oraz odzysku,        w tym recyklingu tych odpadów,

- kontroli właściwego postępowania z tymi odpadami.

### Działania zmierzające do redukcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowisko odpadów

Uwzględniając wymagania określone w art. 5 Dyrektywy Rady 1999/31/EC należy przyjąć, że udział odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania powinien wynosić wagowo:

- w 2010 roku – 75%,

- w 2013 roku – 50%,

- w 2020 roku – 35%.

Wartością odniesienia dla ustalania udziału procentowego jest całkowita ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 roku.

W celu osiągnięcia powyższych założeń proponuje się podjąć następujące działania:

- zorganizowanie selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych,

- skierowanie do instalacji kompostowania odpadów ulegających biodegradacji pochodzących   z selektywnej zbiórki, utrzymania terenów zielonych oraz ogrodów,

- rozwijanie metod zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji u źródła poprzez wdrażanie do stosowania przez mieszkańców zabudowy jednorodzinnej przydomowych kompostowników.

# PROJEKTOWANY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

Gmina zobowiązana jest do wypełniania zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wynikającymi m.in. z ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach           i rozporządzeń wykonawczych.

W celu osiągnięcia wymaganych przepisami poziomów odzysku surowców i energii, niezbędne jest dostosowanie systemu zbierania i odbioru odpadów, do rozwiązań technologicznych przyjętych         w Regionalnym Centrum Gospodarki Odpadami (RCGO) w ramach Południowo-Zachodniego Regionu Gospodarki Odpadami z ośrodkiem wiodącym w Nysie.

.

Na terenie gminy powinno być prowadzone selektywne zbieranie odpadów posegregowanych            w podziale na: tworzywa sztuczne, papier, szkło. System odbioru odpadów powinien obejmować 100% mieszkańców gminy.

W sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej zwartej oraz usługowej ustawione powinny być następujące pojemniki na:

- szkło,

- makulaturę,

- tworzywa sztuczne.

Na terenach zabudowy rozproszonej, ze względu na większą efektywność, sugeruje się rozdział odpadów w systemie workowym („u źródła”).

Ponadto w punktach wytwarzania znacznych ilości odpadów biodegradowalnych powinno być prowadzone ich selektywne zbieranie.

Zaleca się stosowanie następujących systemów organizacyjnych:

- punkty zbierania odpadów niebezpiecznych (PZON), przyjmujące odpady od indywidualnych dostawców nieodpłatnie,

- mobilne punkty zbierania odpadów niebezpiecznych (MPZON), objeżdżające w wyznaczonym czasie określony obszar,

- objazdowe zbieranie wybranych odpadów w określonych i ogłaszanych terminach (np. odpady wielkogabarytowe),

- zbieranie przez sieć handlową różnych odpadów niebezpiecznych,

- odbieranie odpadów budowlanych – jako „usługa na telefon”,

- rozwój metod zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji poprzez wdrażanie do stosowania przydomowych kompostowników.

Rysunek nr 4. Schemat blokowy projektowanego systemu gospodarki odpadami

# HARMONOGRAM I SPOSÓB FINANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ

W związku z identyfikacją problemów i prognozą zmian w zakresie gospodarki odpadami oraz wyznaczonymi na ich podstawie celami i kierunkami działań określono zadania do realizacji w ramach GPGO.

## Harmonogram zadań z zakresu gospodarki odpadami

W tabeli nr 30 zestawiono zadania z zakresu gospodarki odpadami i termin ich realizacji

Tabela nr 30. Harmonogram realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami

| L.p. | Rok | Zadanie | Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zadanie ciągłe | Uwzględnianie w przetargach publicznych zakupów wyrobów zawierających materiały lub substancje pochodzące z recyklingu odpadów | Gmina |
| 2. | Zadanie ciągłe | Wydawanie decyzji w sprawie usuwania odpadów z miejsc na ten cel nie przeznaczonych (w celu sukcesywnego likwidowania dzikich wysypisk odpadów, czyli usuwania odpadów z miejsc, które nie są legalnymi składowiskami odpadów lub magazynami odpadów) | Gmina |
| 3. | 2009 | Tworzenie i udział gminy w strukturach ponad gminnych dla realizacji regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów (zgodnie z wyznaczonymi regionami w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami) | Gmina |
| 4. | 2009-2015 | Tworzenie regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi obejmujących działania w zakresie: - zapobiegania powstawaniu odpadów; - selektywnego zbierania odpadów; - przetwarzania odpadów w celu przygotowania do odzysku lub unieszkodliwiania; - budowy regionalnych Zakładów Zagospodarowania Odpadów (ZZO); - rekultywacji zamkniętych składowisk odpadów znajdujących się w obszarze oddziaływania ZZO | Gmina w ramach związków bądź porozumień międzygminnych lub gmina w ramach struktur międzygminnych |
| 5. | Zadanie ciągłe | Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej dotyczącej konieczności właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne. Propagowanie stosowania nowoczesnych technologii skutkujących zmniejszeniem ilości wytworzonych odpadów | Gmina |
| 6. | 2009-2010 | Wykonanie pełnej Inwentaryzacji budynków i urządzeń zawierających azbest | Gmina |
| 7. | 2009-2032 | Działalność informacyjna dotycząca możliwości finansowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, wskazująca firmy uprawnione do prowadzenia prac | Gmina |
| 8. | 2009-2032 | Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych | WFOŚiGW, PFOŚiGW, GFOŚiGW |
| 9. | 2009-2032 | Działalność kontrolna związana z gospodarką wyrobami i odpadami zawierającymi azbest | Gmina |
| 10. | 2009-2010 | Przeprowadzenie szkoleń dla administracji publicznej i podmiotów zainteresowanych zajmujących się usuwaniem wyrobów azbestowych oraz ciągła kampania informacyjna w zakresie konieczności i sposobów usuwania | Gmina |
| 11. | 2009-2018 | Organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów komunalnych z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych | Przedsiębiorcy, Gmina |
| 12. | Zadanie ciągłe (po przystąpieniu do RCGO w ramach Południowo-Zachodniego Regionu Gospodarki Odpadami) | Kontrolowanie i kierowanie przez gminę całego strumienia odpadów do RCGO, co umożliwi gminie spełnienie dyrektyw unijnych w sprawie odzysku poszczególnych rodzajów odpadów | Gmina |
| 13. | Zadanie ciągłe | Edukacja ekologiczna poprzez informowanie, koordynacja wdrażania Planu Gospodarki Odpadami | Gmina, fundacje ekologiczne, podmioty zajmujące się gospodarką odpadami w gminie |
| 14. | 2009 | Sporządzenie sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami za lata 2007-2008 | Gmina |
| 15. | 2011 | Sporządzenie sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami za lata 2009-2010 | Gmina |
| 16. | 2013 | Sporządzenie sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami za lata 2011-2012 | Gmina |
| 17. | 2009 | Objęcie wszystkich mieszkańców selektywną zbiórką odpadów oraz odbieraniem odpadów komunalnych | Gmina, podmioty zajmujące się gospodarką odpadami w gminie |
| 18. | Zadanie ciągłe | Intensyfikacja selektywnej zbiórki surowców wtórnych na terenie całej gminy | Gmina, podmioty zajmujące się gospodarką odpadami w gminie |
| 19. | Zadanie ciągłe | Działania zmierzające do zagospodarowania odpadów biodegradowalnych, m.in. edukacja ekologiczna mająca na celu upowszechnienie wśród mieszkańców wykorzystanie kompostowników przydomowych oraz zbiórka odpadów biodegradowalnych od momentu uruchomienia kompostowni w ramach RCGO | Podmioty zajmujące się gospodarką odpadami w gminie przy współpracy z Gminą |
| 20. | Zadanie ciągłe | Wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych | Podmioty zajmujące się gospodarką odpadami w gminie przy współpracy z Gminą |
| 21. | Zadanie ciągłe | Zbiórka odpadów remontowo - budowlanych. | Podmioty zajmujące się gospodarką odpadami w gminie |
| 22. | Zadanie ciągłe | Zbiórka odpadów niebezpiecznych | Podmioty zajmujące się gospodarką odpadami w gminie, Gmina |
| 23. | Zadanie ciągłe | Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego | Gminy, podmioty zajmujące się gospodarką odpadami w gminie, sklepy |
| 24. | Zadanie ciągłe | Zbiórka przeterminowanych leków pochodzących od mieszkańców gminy | Apteki, placówki medyczne przy współudziale Gminy |
| 25. | Zadanie ciągłe | Zbiórka zużytych opon | Gmina, podmioty zajmujące się gospodarką odpadami w gminie |
| 26. | Zadanie ciągłe | Rozbudowa infrastruktury do segregacji odpadów i pozyskiwania surowców wtórnych | Gmina, podmioty zajmujące się gospodarką odpadami w gminie |
| 27. | Zadanie ciągłe | Usuwanie i rekultywacja dzikich wysypisk odpadów | Gmina, właściciele gruntów |
| 28. | Zadanie ciągłe | Prowadzenie monitoringu składowiska odpadów, w tym monitoringu gruntowo-wodnego | Zarządca składowiska |
| 29. | Zadanie ciągłe | Zorganizowanie systemu zbiórki transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zwierzęcych od wytwórców indywidualnych | Powiatowy Lekarz Weterynarii, Burmistrz, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, podmioty zajmujące się gospodarką odpadami zwierzęcymi |
| 30. | Zadanie ciągłe | Dostosowanie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy” do wymagań Gminnego Planu Gospodarki Odpadami | Gmina |
| 31. | Zadanie ciągłe | Dostosowanie „wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia” do wymagań Gminnego Planu Gospodarki Odpadami | Gmina |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie KPGO 2010 i APGOWO

## Zadania i koszty w zakresie gospodarki odpadami

Koszty inwestycyjne realizacji zadań określonych w GPGO przedstawiono w tabeli nr 31.

Tabela nr 31. Zadania i koszty związane z realizacją zadań określonych w GPGO

| Lp. | Jednostkowe cele krótkookresowe do 2012 r. | Szacunkowy koszt realizacji zadania [zł] | Jednostki i podmioty realizujące | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | RAZEM |  |  |
| 1. | Dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną, koordynacja wdrażania Planu Gospodarki Odpadami | 8 000 | 8 000 | 10 000 | 10 000 | 36 000 | Gmina, fundacje ekologiczne, podmioty zajmujące się gospodarką odpadami w gminie | Fundusze ochrony środowiska w tym: WFOŚiGW, PFOŚiGW, GFOŚiGW, Budżet Gminy |
| 2. | Sporządzenie sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami | 2 000 | - | 2 000 | - | 4 000 | Gmina | GFOŚiGW |
| 3. | Intensyfikacja selektywnej zbiórki surowców wtórnych na terenie gminy | Koszty ponoszone przez Gminę i podmioty zbierające odpady | Gmina, podmioty zajmujące się gospodarką odpadami w gminie | Fundusze ochrony środowiska w tym: GFOŚiGW, Budżet Gminy, Fundusze strukturalne oraz podmioty zbierające odpady |
| 4. | Działania zmierzające do zagospodarowania odpadów biodegradowalnych, m.in. edukacja ekologiczna mająca na celu upowszechnienie wśród mieszkańców wykorzystanie kompostowników przydomowych oraz zbiórka odpadów biodegradowalnych od momentu uruchomienia kompostowni w ramach RCGO | Koszty zawarte częściowo w realizacji pkt. 1 | 10 000 | 15 000 | 20 000 | 45 000 | Podmioty zajmujące się gospodarką odpadami w gminie przy współpracy z Gminą | Fundusze ochrony środowiska w tym: WFOŚiGW, PFOŚiGW, GFOŚiGW, Budżet Gminy oraz Fundusze strukturalne i podmioty zbierające odpady |
| 5. | Wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych | 9 000 | 10 000 | 15 000 | 15 000 | 49 000 | Podmioty zajmujące się gospodarką odpadami w gminie przy współpracy z Gminą | WFOŚiGW, PFOŚiGW, GFOŚiGW, Budżet Gminy oraz Fundusze strukturalne i podmioty zbierające odpady |
| 6. | Zbiórka odpadów remontowo - budowlanych | Koszty ponoszone przez Gminę i podmioty zbierające odpady | Podmioty zajmujące się gospodarką odpadami w gminie | Środki własne wytwórców odpadów |
| 7. | Zbiórka odpadów niebezpiecznych | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 15 000 | 50 000 | Podmioty zajmujące się gospodarką odpadami w gminie, Gmina | WFOŚiGW, PFOŚiGW, GFOŚiGW, Budżet Gminy oraz podmioty zbierające odpady |
| 8. | Rozbudowa infrastruktury do segregacji odpadów i pozyskiwania surowców wtórnych | Koszty ponoszone przez podmioty zbierające odpady | Podmioty zajmujące się gospodarką odpadami w gminie | Środki własne podmiotów zbierających odpady |
| 9. | Usuwanie i rekultywacja dzikich wysypisk odpadów | Koszty ponoszone przez Gminę i podmioty zbierające odpady | Właściciele gruntów | Środki własne właścicieli gruntów |
| 10. | Objęcie wszystkich mieszkańców selektywną zbiórką odpadów oraz odbieraniem odpadów komunalnych | Koszty ponoszone przez Gminę i podmioty zbierające odpady | Gmina, podmioty zajmujące się gospodarką odpadami w gminie | GFOŚiGW, Budżet Gminy, Fundusze strukturalne oraz środki własne |
| 11. | Zorganizowanie systemu zbiórki, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zwierzęcych od wytwórców indywidualnych | Koszty ponoszone przez Gminę i podmioty zbierające odpady | Powiatowy Lekarz Weterynarii, Burmistrz, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, podmioty zajmujące się gospodarką odpadami zwierzęcymi | GFOŚiGW, Budżety Gmin, Fundusze strukturalne oraz środki własne |
| 12. | Wykonanie pełnej inwentaryzacji budynków i urządzeń zawierających azbest | 15 000 | - | - | 15 000 | Gmina | GFOŚiGW |
| 13. | Dofinansowanie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów azbestowych | 10 000 | 10 000 | 12 000 | 15 000 | 47 000 | Gmina | GFOŚiGW |
| 14. | Przeprowadzenie szkoleń dla administracji publicznej i podmiotów zainteresowanych zajmujących się usuwaniem wyrobów azbestowych oraz ciągła kampania informacyjna w zakresie konieczności i sposobów usuwania | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 12 000 | Gmina | Budżet Gminy |
| 15. | Prowadzenie monitoringu składowiska odpadów, w tym monitoringu gruntowo-wodnego | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 40 000 | Zarządca składowiska | Środki własne zarządcy składowiska |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie KPGO 2010 i APGOWO

## Możliwości finansowania realizacji zamierzonych działań

Realizacja poszczególnych projektów związanych z gospodarką odpadami możliwa jest przez wykorzystanie środków finansowych pochodzących z:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego Działania 4.1 Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami,

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych,

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- kredyty i pożyczki preferencyjne udzielane np. przez Bank Ochrony Środowiska,

- kredyty międzynarodowych instytucji finansowych (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Bank Światowy)

- kredyty i pożyczki udzielane przez banki komercyjne,

- EkoFundusz,

- Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy,

- Konkurs „Polska wolna od azbestu”,

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego nie przewiduje się budowy nowych składowisk odpadów za wyjątkiem składowisk na wyroby zawierające azbest, zaś nacisk zostanie położony na zapewnienie wtórnego wykorzystania odpadów.

Uprawnionymi podmiotami do otrzymania dofinansowania na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami są:

- jednostki samorządu terytorialnego (jst) lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania jst,

- związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

- podmioty (w tym spółki prawa handlowego) wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa,

- podmioty wybrane w trybie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (równie na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego).

Podstawowym celem RPO WO jest zwiększenie stopnia segregacji odpadów komunalnych oraz recyklingu i odzysku odpadów.

Rodzaje projektów:

- zamkniecie i rekultywacja składowisk odpadów, bądź ich części,

- budowa nowego składowiska o zasięgu regionalnym (bądź rozbudowa istniejących o dodatkowe kwatery) na wyroby zawierające azbest,

- instalacje (budowa obiektów lub zakup urządzeń) służące do przetwarzania i wykorzystywania odpadów (w tym kompostownie) oraz likwidacji i neutralizacji złożonych odpadów zagrażających środowisku (w tym instalacje recyklingu, instalacje wykorzystujące gaz składowiskowy),

- zwiększenie zasięgu oddziaływania istniejących systemów segregacji odpadów poprzez zakup nowych urządzeń i wyposażenia (np. pojemniki na odpady),

- budowa obiektów lub zakup urządzeń wchodzących w skład systemów zbierania odpadów ze strumienia odpadów komunalnych.

Warunki szczególne, które musi spełnić wnioskodawca, aby jego projekt mógł otrzymać dofinansowanie:

- projekty zgodne z aktualnym Planem Gospodarki Odpadami Województwa Opolskiego,

- wsparcie systemów i instalacji obsługujących poniżej 150 tys. mieszkańców,

- w ramach jednego konkursu ogłaszanego przez Instytucję Zarządzającą dany Beneficjent może aplikować o dofinansowanie jednego projektu.

W ramach RPO WO w przypadku projektów w obszarze gospodarki odpadami maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 5 mln euro.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

W zakresie gospodarki odpadami wspierane będą działania w zakresie zapobiegania oraz ograniczania wytwarzania odpadów komunalnych, wdrażania technologii odzysku, w tym recyklingu, wdrażania technologii ostatecznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych, a także likwidacji zagrożeń wynikających ze składowania odpadów oraz rekultywacja terenów zdegradowanych.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą duże inwestycje według listy indykatywnej oraz inwestycje z zakresu gospodarki odpadami dotyczące instalacji i systemów obsługujących min. 150 tys. mieszkańców.

Opis „Organizacji systemu oceny i wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” oraz szczegółowe dane dotyczące Programu znajdują się na stronach internetowych:

- Ministerstwa Rozwoju Regionalnego http://www.mrr.gov.pl/,

- oraz http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/nss.

Ramy czasowe Programu obejmują lata 2008-2013.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko mogą być dofinansowane projekty:

- indywidualne, zgodnie z indywidualnym trybem wyboru,

- systemowe, zgodnie z systemowym trybem wyboru,

- konkursowe, zgodnie z konkursowym trybem wyboru.

Tryb projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ma zastosowanie do projektów:

- wytypowanych przez Ministra Zdrowia w zakresie sektora ochrony zdrowia,

- dotyczących pomocy technicznej.

Konkursy będą przeprowadzone w oparciu o przygotowane przez instytucje pośredniczące zasady uwzględniające specyfikę danego działania określające precyzyjnie w szczególności:

- szczegółową procedurę naboru i oceny wniosków,

- formę składania wniosków,

- szczegółowe kryteria oceny projektów, mierzalne i dostosowane do specyfiki danego priorytetu i typu projektów,

- wymagane załączniki do wniosku dostosowane do specyfiki danego priorytetu i typu projektów,

- procedurę uzupełniania dokumentacji,

- procedurę odwoławczą,

- szczegółową procedurę podpisywania umowy o dofinansowanie,

- wzory odpowiednich dokumentów (wniosek, umowa).

Wybór projektów będzie przeprowadzany w dwóch etapach:

- pierwszy etap: wstępny wybór projektów na podstawie ograniczonej dokumentacji oraz stworzenie rankingu projektów,

- drugi etap: polegający na weryfikacji projektu po otrzymaniu pełnej dokumentacji i podjęciu ostatecznej decyzji o dofinansowaniu, jeśli projekt będzie spełniał wszystkie niezbędne wymogi (w przypadku „dużych projektów” drugi etap będzie prowadził do podjęcia ostatecznej decyzji dotyczącej przekazania wniosku o dofinansowanie Komisji Europejskiej).

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W Narodowym Funduszu stosowane są trzy formy dofinansowywania:

- finansowanie pożyczkowe ( pożyczki udzielane przez NF, kredyty udzielane przez banki ze środków NF, konsorcja czyli wspólne finansowanie NF z bankami, linie kredytowe ze środków NF obsługiwane przez banki),

- finansowanie dotacyjne ( dotacje inwestycyjne, dotacje nieinwestycyjne, dopłaty do kredytów bankowych, umorzenia),

- finansowanie kapitałowe ( obejmowanie akcji i udziałów w zakładanych bądź już istniejących spółkach w celu osiągnięcia efektu ekologicznego).

Wnioskodawcami ubiegającymi się o środki finansowe z Narodowego Funduszu mogą być: jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa, instytucje i urzędy, szkoły wyższe i uczelnie, jednostki organizacyjne ochrony zdrowia, organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), administracja państwowa, osoby fizyczne.

Fundusze strukturalne dla przedsiębiorstw

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

Działanie 2.4: Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej w latach 2004-2006 wdrażane są w Polsce poprzez siedem Programów Operacyjnych. Jednym z nich jest Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP, „Unia dla przedsiębiorczych – Program Konkurencyjność”), który skierowany jest do przedsiębiorstw zainteresowanych zwiększeniem swojej konkurencyjności w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego. Inwestycje dla ochrony środowiska to jeden z kierunków wsparcia tego programu (Działanie 2.4 SPO WKP).

Wsparcie to przeznaczone jest dla przedsiębiorstw zobligowanych do dostosowania swojej infrastruktury do przepisów ochrony środowiska.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest Instytucją Wdrażającą dla tego Działania.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zgodnie z priorytetowymi kierunkami WFOŚiGW w Opolu w zakresie ochrony powierzchni ziemi i gospodarki odpadami, będą wspierane przede wszystkim następujące inwestycje:

- ochrona i racjonalne wykorzystanie gleb z dostosowaniem formy zagospodarowania oraz kierunków i intensywności produkcji do ich naturalnego potencjału przyrodniczego,

- rekultywacja gleb zdegradowanych,

- minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów,

- wprowadzenie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi, zapewniającej osiągniecie ustalonych dla województwa limitów i poziomu odzysku,

- utworzenie regionalnych składowisk odpadów oraz zakładów segregacji i przerobu odpadów komunalnych,

- wprowadzenie nowoczesnego systemu unieszkodliwiania i gospodarczego wykorzystania odpadów powstających w sektorze gospodarczym,

- pełne zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Środki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (PFOŚiGW) mogą być wykorzystane na pomoc w finansowaniu zadań ustalonych przez Radę Powiatu, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju, m.in.:

- działania zmniejszające zanieczyszczenie środowiska,

- wspieranie ekologicznych form transportu,

- modernizacje i inwestycje, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej,

- pomoc w wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii,

- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami,

- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju,

- wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Środki GFOŚiGW przeznacza się na wspomaganie następujących działań:

- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,

- wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska,

- wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska,           a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła,

- realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska                 i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej,

- realizowanie przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,

- realizowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi,

- realizowanie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza,

- realizowanie przedsięwzięć związanych z ochroną wód,

- profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska,

- wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii,

- wspieranie działalności związanej z wytwarzaniem biokomponentów i biopaliw ciekłych,

- wspieranie ekologicznych form transportu,

- z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziaływujące na stan gleby, powietrza              i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody,

- realizację innych zadań ustalonych przez radę gminy, służących ochronie środowiska                      i gospodarce wodnej, wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

Bank Ochrony Środowiska

Kredyt ekologiczny jest przyznawany na zakup lub montaż wyrobów służących ochronie środowiska. Wszystkie podmioty mogą starać się o pozyskanie preferencyjnego kredytu. Maksymalna kwota kredytu może wynieść do 100% kosztów zakupu i kosztów montażu.

Okres kredytowania wynosi do 5 lat. Oprocentowanie jest – zmienne, ustalone na podstawie uchwały Zarządu BOŚ S.A. Kredyty udzielone na zakupy tych urządzeń mogą być oprocentowane od 1% w skali roku.

EkoFundusz

Zadaniem Fundacji jest dofinansowanie przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska, które mają nie tylko istotne znaczenie w skali regionu czy kraju, ale także wpływają na osiągnięcie celów ekologicznych uznanych za priorytetowe w skali europejskiej czy światowej. Zadaniem EkoFunduszu jest również ułatwienie transferu na polski rynek najlepszych technologii z krajów-donatorów, a także stymulowanie rozwoju polskiego przemysłu ochrony środowiska.

Jednym z priorytetowych zadań EkoFunduszu jest gospodarka odpadami i rekultywacja gleb zanieczyszczonych. Rodzaje realizowanych projektów:

- organizacja kompleksowych systemów zbierania, recyklingu i zagospodarowania odpadów komunalnych obsługujących 50-250 tys. mieszkańców,

- unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,

- budowa instalacji do recyklingu odpadów komunalnych i niebezpiecznych,

- modernizacje technologii przemysłowych prowadzące do eliminacji powstawania odpadów niebezpiecznych (tzw. „czyste technologie”)

Wnioskodawcami mogą być jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy, a także instytucje charytatywne i wyznaniowe, społeczne organizacje ekologiczne, dyrekcje parków narodowych i krajobrazowych, placówki oświatowe, edukacyjne, placówki służby zdrowia oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy

W ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego można dofinansować działania związane z promocją zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami. W ramach Mechanizmów Finansowych mogą być realizowane projekty inwestycyjne na zagospodarowanie segregowanych odpadów. Beneficjentami mogą być wszystkie instytucje sektora publicznego i prywatnego oraz organizacje pozarządowe utworzone w prawny sposób w Polsce i działające w interesie publicznym.

Konkurs „Polska wolna od azbestu”

Konkurs jest organizowany przez Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Konkurs jest skierowany do wszystkich gmin i powiatów. Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie gmin          i powiatów, które wyróżniają się skutecznym i sprawnym działaniem w zakresie usuwania azbestu       i wyrobów zawierających azbest. Nagrody pieniężne należy wykorzystać na:

- działania związane z realizacją inwestycji mających na celu usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych użyteczności publicznej,

- budowę i modernizację składowisk odpadów,

- likwidację oddziaływania azbestu i wyrobów zawierających azbest na zdrowie mieszkańców,

- akcje informacyjno – edukacyjne.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

W ramach PROW wyodrębniono oś priorytetową 2 „Jakość życia na obszarach wiejskich                      i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, w ramach której określono 3 działania mające związek               z gospodarka odpadami.

W ramach Działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, można dofinansować wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy.

W ramach Działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, można dofinansować wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy.

W ramach Działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, można dofinansować, tworzenie systemów zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych oraz wytwarzanie lub dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy.

# SYSTEMY MONITORINGU I OCENY WDRAŻANIA PLANU

Ustawa o odpadach w art. 14 ust. 12b i 13 nakłada na organy wykonawcze gminy obowiązek przygotowywania, co 2 lata sprawozdania z realizacji celów i zadań określonych w planach gospodarki odpadami.

Wdrażanie GPGO jest procesem ciągłym, wymagającym stałej obserwacji ilościowych i jakościowych zmian wybranych wskaźników środowiskowych, ekonomicznych i społecznych, mającym na celu zapewnienie informacji zwrotnych na temat słuszności i skuteczności podejmowanych działań           oraz inicjowanie ich zmian w przypadku rozbieżności pomiędzy założeniami a realizacją. Narzędziem ww. procesu jest monitoring.

Wdrażanie GPGO będzie podlegało regularnej ocenie w zakresie :

- określenia stopnia wykonania przedsięwzięć/działań,

- określenia stopnia realizacji przyjętych celów,

- oceny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem,

- analizy przyczyn ich rozbieżności.

Podstawą właściwego systemu oceny realizacji GPGO jest prawidłowy system sprawozdawczości oparty na wskaźnikach stanu środowiska i zmiany presji na środowisko, a także na wskaźnikach świadomości społecznej. Odpowiedni zestaw wskaźników zapewnia sprawne przeprowadzenie monitoringu przedsięwzięć oraz analiz porównawczych i tematycznych, dostarczających rzetelnej informacji o wdrażanym GPGO.

W tabeli nr 32 przedstawiono zestaw wskaźników monitorowania GPGO.

Tabela nr 32. Wskaźniki monitorowania GPGO

| Lp. | NAZWA WSKAŹNIKA | JEDNOSTKA | Wartość wskaźnika w 2008 r. | Zakładana wartość wskaźnika w 2009 r. | Zakładana wartość wskaźnika w 2012 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Masa wytworzonych odpadów komunalnych – ogółem | Mg | 3 144 | 3 139 | 3 241 |
| 2. | Masa zebranych odpadów komunalnych – ogółem | Mg | 2 887 | 2 982 | 3 241 |
| 3. | Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie | Mg | 122 | 282 | 389 |
| 4. | Masa odpadów komunalnych kierowanych na składowiska odpadów | Mg | 2 807 | 2 700 | 1 833 |
| 5. | Odsetek wytworzonych odpadów komunalnych poddanych odzyskowi materiałowemu | % | 2,5 | 9 | 12 |
| 6. | Odsetek wytworzonych odpadów komunalnych poddanych odzyskowi organicznemu | % | b.d. | 10 | 25 |
| 7. | Odsetek wytworzonych odpadów komunalnych poddanych odzyskowi energetycznemu | % | - | 15 | 30 |
| 8. | Odsetek wytworzonych odpadów komunalnych poddanych składowaniu bez przetworzenia | % | 89 | 50 | 15 |
| 9. | Środki finansowe wydatkowane na budowę lub modernizację instalacji gospodarki odpadami komunalnymi | mln zł | - | b.d. | b.d. |
| 10. | Odsetek mieszkańców gminy objętych zorganizowanym systemem zbierania zmieszanych odpadów komunalnych | % | 98 | 100 | 100 |
| 11. | Odsetek mieszkańców gminy objętych zorganizowanym systemem selektywnego zbierania odpadów komunalnych | % | 100 | 100 | 100 |
| 12. | Iloraz masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach odpadów i masy tychże odpadów wytworzonych w 1995 r. | % | b.d.* | 85 | 60 |
| 13. | Liczba czynnych składowisk odpadów komunalnych | szt. | 1 | 1 | 1 |
| 14. | Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk odpadów komunalnych (możliwa do zeskładowania ilość odpadów komunalnych) | Mg | ok. 24 000 | ok. 20 700 | ok. 9 000 |
| 15. | Masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych | Mg/rok | 1 | 5 | 20 |
| 16. | Odsetek komunalnych odpadów niebezpiecznych zebranych selektywnie i poddanych unieszkodliwieniu | % | - | 20 | 80 |
| 17. | Poziom recyklingu baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych | % | Selekt. zebrano 0,167 Mg baterii (co stanowi ok. 5,6% w stosunku do ilości wytworz. odpadów z tej grupy) | 100 | 100 |
| 18. | Poziom recyklingu baterii i akumulatorów niklowo-kadmowych | % |  | 40 | 40 |
| 19. | Poziom recyklingu baterii i akumulatorów niklowo-żelazowych | % |  | 20 | 20 |
| 20. | Liczba zinwentaryzowanych mogilników pozostałych do likwidacji | szt. | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Masa szacunkowa przeterminowanych pestycydów zawartych w pozostałych do likwidacji zinwentaryzowanych mogilnikach | Mg | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Poziom odzysku odpadów pochodzących z demontowanych pojazdów wycofanych z eksploatacji | % | b.d. | 95 | 95 |
| 23. | Poziom recyklingu odpadów pochodzących z demontowanych pojazdów wycofanych z eksploatacji | % | b.d. | 85 | 85 |
| 24. | Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych | Mg s.m. | 202 | 204 | 212 |
| 25. | Odsetek wytworzonych komunalnych osadów ściekowych poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi (odzyskowi energetycznemu) | % | - | - | >40 |
| 26. | Poziom odzysku dla odpadów opakowaniowych - ogółem | % | 7,7 | 51 | 57 |
| 27. | Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych - ogółem | % | 7,3 | 30 | 45 |
| 28. | Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych ze szkła | % | 17,3 | 41 | 49 |
| 29. | Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych | % | 4,0 | 17 | 20 |
| 30. | Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z papieru i tektury | % | 3,1 | 50 | 56 |
| 31. | Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych ze stali | % | - | 29 | 42 |
| 32. | Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z aluminium | % | - | 43 | 48 |
| 33. | Wartość wskaźnika zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego | kg/M/rok | 0,06 | 1 | 4 |
| * - ze względu na charakter gminy (miejsko-wiejska), większość odpadów biodegradowalnych wytworzonych na terenach wiejskich zagospodarowywana jest na przydomowych kompostownikach |

Źródło: Opracowane na podstawie APGOWO

Dane potrzebne do oceny podanych wskaźników opracowano na podstawie: informacji uzyskanych          z Urzędu Miejskiego w Paczkowie, gminnego sprawozdania z PGO, KPGO 2010, APGOWO oraz przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy.

Organizacja i przebieg monitoringu

Dla właściwego przebiegu monitoringu gospodarki odpadami konieczne jest wyłonienie sprawnej struktury organizacyjnej i określenie reguł jej funkcjonowania.

Do głównych zadań w zakresie monitoringu wynikających z Krajowego planu gospodarki odpadami będzie należeć:

- koordynacja monitoringu,

- zbieranie niektórych danych i informacji,

- gromadzenie i przetwarzanie danych,

- analiza danych i informacji,

- przygotowanie raportów,

- ocena wyników oraz przygotowanie wstępnej rekomendacji zmian.

# STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

„Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Paczków” został przyjęty Uchwałą Nr XXVII/161/04 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 października 2004 r.

Aktualizację planu gospodarki odpadami dla Gminy Paczków opracowano zgodnie z Polityką Ekologiczną Państwa, Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2010 (KPGO 2010) oraz Aktualizacją Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego (APGOWO).

Celem głównym Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla Gminy Paczków wynikającym    z KPGO 2010 i APGOWO jest stworzenie systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju i Polityką Ekologiczną Państwa.

Plan gospodarki odpadami obejmuje:

- opis aktualnego stanu gospodarki odpadami, zawierający informacje dotyczące:

- rodzaju, ilości i źródeł pochodzenia odpadów, które mają być poddane procesom odzysku    lub unieszkodliwienia,

- posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku                     lub unieszkodliwiania odpadów,

- rozmieszczenia istniejących instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

- identyfikacji problemów w zakresie gospodarowania odpadami,

- prognozowane zmiany w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami,

- cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągania,

- system gospodarowania odpadami,

- zadania, których realizacja zapewni poprawę sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami,

- rodzaj przedsięwzięć i harmonogram ich realizacji,

- instrumenty finansowe służące realizacji celów w zakresie gospodarki odpadami, zawierające następujące elementy:

- wskazanie źródeł finansowania planowanych działań,

- harmonogram rzeczowo-finansowy planowanych działań zmierzających do zapobiegania powstaniu odpadów lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania           na środowisko oraz prawidłowego gospodarowania nimi, w tym ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska,

- system monitoringu i sposób oceny realizacji celów w zakresie gospodarki odpadami.

Szacuje się, że w 2008 r. w gminie Paczków wytworzono ok. 3 144 Mg odpadów komunalnych. Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w 2008 r. zwiększyła się o ok. 0,5% w stosunku do 2005 r., przy ok. 2,5% spadku liczby ludności w analizowanych latach.

Ilość wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji w 2005 r. wyznaczona została na poziomie       1 462,4 Mg, co oznacza, że na statystycznego mieszkańca gminy przypadło wówczas                      ok. 105 kg/rok. W 2008 r. ilość wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji wyznaczono na poziomie ok. 1 470,3 Mg – na jednego mieszkańca gminy przypadło ok. 108 kg/rok.

Przyjmuje się, że większość odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych na ternach wiejskich, zagospodarowywana jest we własnym zakresie przez mieszkańców: w przydomowych kompostownikach, przy skarmianiu zwierząt, spalana w paleniskach domowych.

Jedyną metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Paczków jest składowanie. Wszystkie zebrane odpady, przeznaczone do unieszkodliwienia, kierowane były na  Składowisko Odpadów w Ujeźdźcu – zarządzane przez Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych          Sp. z o.o. w Paczkowie.

Na terenie gminy Paczków system selektywnej zbiórki odpadów opiera się na sieci gniazd, w których znajdują się cztery kolorowe pojemniki o pojemności 1,5 m3 przewidziane do selektywnej zbiórki odpadów typu: szkło białe (kolor biały), szkło kolorowe (zielony),  tworzywa sztuczne (żółty), papier        i makulatura (niebieski). Ponadto do pojemnika w kolorze żółtym, mieszkańcy mogą wrzucać odpady aluminiowe.

W przyszłości planuje się dodatkowo wprowadzenie systemu workowego („u źródła”).

Ponadto na terenie gminy zorganizowane są selektywne zbiórki:

- odpadów wielkogabarytowych,

- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

- zużytych baterii i akumulatorów,

- odpadów budowlanych pochodzących z sektora komunalnego.

Gmina Paczków posiada częściową inwentaryzację wyrobów zawierających azbest, która jest na bieżąco aktualizowana oraz opracowany „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy Paczków”.

Od 2008 r. mieszkańcy gminy mogą uzyskać dofinansowanie z GFOŚiGW do usuwania wyrobów azbestowych.

Gmina Paczków zadeklarowała chęć przystąpienia do Południowo-Zachodniego Regionu Gospodarki Odpadami z ośrodkiem wiodącym w Nysie, w której powstaje Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami.

Rada Miejska w Paczkowie Uchwałą Nr XIX/151/08 z dnia 12 czerwca 2008 r. udzieliła wsparcia Gminie Nysa w procesie tworzenia Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami – Nysa oraz          w pozyskaniu środków finansowych z funduszy pomocowych na budowę planowanych instalacji RCGO – Nysa.

Ponadto Rada Miejska w w/w uchwale upoważniła Burmistrza Paczkowa do podjęcia i prowadzenia negocjacji w celu ustalenia warunków przystąpienia Gminy Paczków do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EKOM” Sp. z o.o. w Nysie oraz przystąpienia do RCGO – Nysa.

RCGO powstaje na bazie składowiska odpadów komunalnych w Domaszkowicach.

Składowisko odpadów w Domaszkowicach jest własnością Urzędu Miasta i Gminy Nysa,                    a eksploatowane jest przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o. w Nysie.

Identyfikacja problemów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:

- brak objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem zbiórki odpadów komunalnych, co skutkuje tym, iż część odpadów wytwarzanych przez właścicieli  nieruchomości (nieposiadających umów na odbiór odpadów) jest w sposób nielegalny deponowana na tzw. „dzikich wysypiskach”,

- selektywna zbiórka surowców wtórnych na terenie gminy w chwili obecnej nie pozwala               w zadowalającym stopniu ograniczyć ich unieszkodliwiania poprzez składowanie,

- brak jest wdrożonej selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji oraz na większą skalę selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych,

- spalanie odpadów w paleniskach domowych,

- brak pełnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest występujących na terenie gminy.

Cele do osiągnięcia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:

- zapobieganie i minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów;

- zwiększenie udziału odzysku, zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska;

- zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów;

- wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów;

- bieżąca aktualizacja bazy danych o gospodarce odpadami;

- objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych;

- rozwój selektywnego zbierania odpadów: niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych, wielkogabarytowych oraz budowlanych;

- wspieranie edukacji ekologicznej mieszkańców gminy;

- zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych                     na składowiska;

- zwiększenie efektywności selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych;

- usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest do 2032 r.

W kolejnych latach należy uwzględnić realizację zadań ujętych w planie, dla których cykl osiągnięcia efektu jest wieloletni. Realizacja celów i zadań oceniana będzie w oparciu o wykonywane sprawozdania.

# Text boxes

1

Odpady niebezpieczne zbierane selektywnie

Selektywnie zebrane odpady opakowaniowe          i surowce wtórne

Odpady zmieszane

Odpady biodegradowalne

Instalacje do zagospodarowania odpadów niebezpiecznych

Surowce wtórne

Balast

Balast

Kompostownia odpadów zielonych

Punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych

Balast

Surowce wtórne

Składowisko odpadów

Wytwarzanie paliwa alternatywnego

Stacja przeróbki odpadów budowlanych

Sortownia odpadów użytkowych z selektywnej zbiórki z linią do produkcji paliw alternatywnych               i sortownia odpadów zmieszanych

Punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych, magazyny

Odpady biodegradowalne z targowisk

Odpady zielone z parków

i ogrodów

Odpady          z czyszczenia ulic

Odpady wielkogabarytowe

Odpady komunalne z gospodarstw domowych

i infrastruktury

Instalacja do odzysku energetycznego

Odpady budowlane

Zagospodarowanie odpadów w sposób nielegalny przez właścicieli  nieruchomości nieposiadających umów

2 - Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Paczkowie Ujeźdźcu

2

1 - Składowisko Odpadów w Ujeźdźcu

Ewidencja ilości odpadów wywożonych

Ewidencja umów

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

transport

Wskazanie w zezwoleniu miejsca odzysku                          i unieszkodliwiania odpadów

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej

Sprawozdanie dotyczące miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów

zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

GMINA

Opłata za odbieranie odpadów

Przedsiębiorstwo posiadające zezwolenie

Odpady wielkogabarytowe

Odpady z remontów

„surowce wtórne”

Odpady niebezpieczne

Selektywne zbieranie odpadów

Zbieranie odpadów

Wytwórcy odpadów

Opłata za zbieranie odpadów od właścicieli nieposiadających umów

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nieposiadających umów

Umowa na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

wykaz umów