STRONA TYTUŁOWA 1

Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania pn.:

„Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego” - Ochrona różnorodności biologicznej na plantach miejskich w Paczkowie

Lokalizacja: planty miejskie - działki nr 362, 369, 341, 416, 343, 335,

obręb Paczków,  Gmina Paczków, Powiat Nyski, Województwo Opolskie.

mgr inż. architekt Paweł Wolny

PAVO Pracownia Architektury

Ul. Wrocławska 26, 48-370 Paczków

Listopad 2018 r.

STRONA TYTUŁOWA 2

| Nazwa Zamówienia | Program funkcjonalno-użytkowy na zaprojektowanie i realizację zadania pn: „Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego” - Ochrona różnorodności biologicznej na plantach miejskich w Paczkowie |
| --- | --- |
| Adres inwestycji | Województwo Opolskie, Powiat Nyski, Gmina Paczków, działki nr 362, 369, 341, 416, 343, 335 |
| Zamawiający | Gmina Paczków, 48-370 Paczków, ul. Rynek 1 |
| Autorzy opracowania | mgr inż. architekt Paweł Wolny, |
| Nazwy i kody (CPV ) grup, klas i kategorii robót | 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania 74840000 - Specjalne usługi projektowe 74843000 - Usługi towarzyszące usługom projektowym 45000000-7 Roboty budowlane 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 45310000-3 Roboty instalacji elektrycznych 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233222-1 Roboty w zakresie chodników 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych. |
| Podstawa opracowania | Wytyczne zamawiającego – GMINA PACZKÓW Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. z 2013, poz. 1129. Z póź. |

STRONA TYTUŁOWA 3

SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO.

| 1. CZĘŚĆ OPISOWA |
| --- |
| 1.1. | Opis ogólny przedmiotu zamówienia |
| 1.2. | Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych |
| 1.3. | Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia |
| 1.4. | Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe |
| 1.5. | Szczegółowe właściwości technologiczne i wskaźniki funkcjonalno- użytkowe obiektu |
| 2. | Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia |
| 2.1. | Wymagania dotyczące elementów zagospodarowania terenu. |
| 3. | Warunki wykonania i odbioru prac projektowych |
| 3.1. | Zakres prac wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) |
| 3.2. | Zakres prac projektowych |
| 3.3. | Warunki wykonania i odbioru prac projektowych |
| 4. | Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych |
| 4.1. | Zakres robót wg Wspólnego słownika Zamówień (CPV) |
| 4.2. | Określenia podstawowe |
| 4.3. | Wymagania ogólne |
| 4.4. | Wymagania dotyczące organizacji robót budowlanych |
| 4.5. | Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych oraz urządzeń |
| 4.6. | Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn i urządzeń budowlanych |
| 4.7. | Wymagania dotyczące środków transportu |
| 4.8. | Wymagania dotyczące wykonania robót |
| 4.9. | Dokumentacja budowy |
| 4.10. | Wymagania dotyczące obmiaru robót |
| 4.11. | Odbiory |
| 4.12. | Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących |
| 4.13. | Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót |
| 4.14. | Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót |
| 4.15 | Ochrona własności publicznej i prywatnej |
| 4.16. | Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót |
| 4.17 | Stosowanie się do przepisów prawa |
| 4.18. | Dokumenty odniesienia |
| 4.19 | Harmonogram rzeczowo finansowy |
| 2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA |

1. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie koncepcji zagospodarowania zabytkowych plant miejskich oraz wykonania ścieżki edukacyjnej w Paczkowie.

Zakres obejmuje:

- aktualizację  planu zieleni istniejącej na zabytkowych plantach obejmujący ocenę dendrologiczną oraz zabiegi pielęgnacyjne – działki 362, 369, 341, 416, 343, 335  , na podstawie  „Inwentaryzacji  drzewostanu wraz z projektem gospodarki drzewostanem i projektem nasadzeń zamiennych i uzupełniających”  autorstwa Marcina Czyżowskiego Studio Projektowo- Graficzne „ Sześć”  z 2007 r ( ZAŁ nr 1)

- projekt nasadzeń drzew i zagospodarowanie terenu wzdłuż projektowanej ścieżki edukacyjnej

- projekt  ścieżki edukacyjnej wzdłuż istniejących ciągów pieszych usytuowanych na plantach miejskich – działki 362, 369, 341, 416, 343, 335,

- projekt przebudowy odcinka ciągu pieszego w zakresie geometrii oraz nawierzchni wraz z budową schodów zewnętrznych oraz pochylni w ramach planowanej ścieżki edukacyjnej jw.– działka 416

- projekt elementów małej architektury w postaci ławek, koszy na odpady oraz tablic informacyjnych przewidzianych do montażu na ścieżce edukacyjnej

1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych.

    - Obszar plant objętych opracowaniem – stan istniejący:

działka nr  369

- powierzchnie terenów zielonych:  4 135,50 m2

- powierzchnia utwardzona (ścieżki piesze): 892,10 m2

działka nr 362

- powierzchnie terenów zielonych:  1 563,96 m2

- powierzchnia utwardzona (ścieżki piesze): 234,43 m2

działka nr 343

- powierzchnie terenów zielonych:  6 005,58 m2

- powierzchnia utwardzona (ścieżki piesze): 764,65 m2

działka nr 335

- powierzchnie terenów zielonych:  3 178,99 m2

- powierzchnia utwardzona (ścieżki piesze): 487.85 m2

działka nr 416

- powierzchnie terenów zielonych:  5 885,05 m2

- powierzchnia utwardzona (ścieżki piesze): 2 304,95 m2

działka nr 341

- powierzchnie terenów zielonych:  5 885,05 m2

- powierzchnia utwardzona (ścieżki piesze): 2 304,95 m2

Uwaga:

Wszystkie informację podano w przybliżeniu na podstawie wizji lokalnej oraz podkładów mapowych ( skany map do celów opiniodawczych).

1.3.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

- istniejący drzewostan oraz stan zieleni niskiej objętej opracowaniem

Obszar opracowania obejmuje planty miejskie powstałe na zewnętrznym obwodzie średniowiecznych murów miejskich na terenie zniwelowanych fos, tworzących ciągi spacerowe. Obejmują obszar 3,5 ha otaczając  Stare Miasto  40 metrowym pasem zieleni o długości 1300 m. Powstanie plant związane jest z historią paczkowskich fortyfikacji najlepiej zachowanych na Śląsku i stanowiących reprezentatywny przykład miejskiej architektury obronnej. Planty kształtowano etapami, na co wskazuje zróżnicowany wiek drzewostanu. Pierwotne nasadzenia stanowią lipy drobnolistne, platany klonolistne, jesiony wyniosłe .

Najwcześniej urządzono południową część usytuowaną pomiędzy Bramą Górną (Kłodzką) a Bramą Nyską . Prowadzą tam dwie aleje, które porastają lipy drobnolistne i wielkolistne oraz młodsze nasadzenia kasztanowców. Na poszczególnych odcinkach plant występują pojedyncze egzemplarze drzew starszych jak : pomiędzy Bramą Nyską a Bramą Dolną występuje 14 sztuk platanów; pomiędzy Bramą Dolną a Bramą Ząbkowicką stare egzemplarze platanu i buka zwyczajnego ,pomiędzy Bramą Ząbkowicką a Bramą Górną występują młodsze drzewa, wśród nich pojedyncze egzemplarze buków, klonów, topól białych .Teren plant porastają egzemplarze aklimatyzowane do których należą, miłorząb dwuklapowy, magnolia japońska i krymska , cyprysik nutkajski, choina kanadyjska -  stanowiące solitery i ciekawostki przyrodniczo - krajobrazowe. Choć nie wyglądają urodziwie stanowią pamiątkę po przodkach.  Spośród drzew, co najmniej kilka sztuk, w tym  topola  biała, platany, buk zwyczajny purpurowy, czy lipa drobnolistna kwalifikują się do uznania ich za pomniki przyrody. Ze względu na swój sędziwy wiek należy objąć je szczególną troską. Drzewa te często posiadają liczne ubytki i wypróchnienia nadal jednak  wzbudzają podziw ze względu na swoje rozmiary i historię którą w sobie kryją .  Opieka polega głównie na obserwacji  tych drzew, bieżących cięciach korekcyjnych w koronie i ochronie drzew w obrębie systemu korzeniowego.  Zadbać należy również o młodsze egzemplarze drzew w średnim wieku i młode sadzonki często celowo niszczone i obłamywane. Należy je zabezpieczyć palikami co w znacznym stopniu je ustabilizuje i ograniczy bezpośredni dostęp.

Piętro krzewów stanowi  głównie  krzew śnieguliczki, porzeczki alpejskiej, derenia jadalnego, bzu lilaka, jaśminowca czy ligustra stanowiące pozostałości po dawnych skupinach a dziś występujące często pojedynczo. Nie wyglądają zbyt  atrakcyjnie ze względu na zaniedbania podczas zabiegów pielęgnacyjnych  lub ze względu na sędziwy wiek utraciły walory przyrodnicze. Zanikają również od strony ul. Staszica charakterystyczne żywopłoty z graba, które okalały planty po jej zewnętrznej granicy - zgodnie z nowym założeniem należy je  usunąć podobnie jak inne pozostałości po żywopłotach, które są bardzo przerzedzone i wybrakowane. Runo stanowią zanikające trawniki parkowe o mało zróżnicowanym składzie gatunkowym wymagające przebudowy i odtworzenia po pracach budowlanych związanych z wymianą nawierzchni na ścieżkach spacerowych. W miejscach bardzo zacienionych pod koronami drzew proponuje się wprowadzać gatunki zastępcze o większej trwałości jak konwalia, barwinek, kopytnik lub zasiać trawniki.

Runo stanowią zanikające trawniki parkowe o mało zróżnicowanym składzie gatunkowym wymagające przebudowy i odtworzenia. W miejscach bardzo zacienionych pod koronami drzew proponuje się wprowadzać gatunki zastępcze o większej trwałości jak bluszcz czy barwinek a w przyszłości  kopytnik czy konwalię.

- istniejący stan  techniczny ścieżek pieszych objętych opracowaniem

Wokół plant przebiegają ciągi piesze usytuowane (w większości) wzdłuż murów obronnych:

- w części wschodnio-południowej – działki nr 341, 416 o nawierzchni asfaltowej

- w części północno-zachodniej  dz. 335, 343, 344, 362 o nawierzchni z kostki granitowej 369 (przebudowane w roku 2018).

Ścieżki są oświetlone poprzez latarnie parkowe oraz wyposażone w elementy małej architektury tj. ławki oraz kosze na odpady.

Uwaga:

- Tereny objęte opracowaniem znajdują się w obszarze ochrony zabytków, wszystkie prace budowlane oraz renowacyjne, modernizacyjne powinny być poprzedzone uzyskaniem pozwolenia  Opolskiego Wojewódzkiego konserwatora zabytków.

- Projektant na etapie sporządzania projektu budowlanego jest obowiązany do uzupełnienia  niniejszej dokumentacji o  badania podłoża gruntowego.

1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

Realizacja planowanej inwestycji powinna uwzględniać możliwe do zastosowania energooszczędne środki techniczne i technologie oraz ograniczenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko (emisji spalin, hałasu, odpadów), zarówno na etapie budowy jak i użytkowania.

Planowane przedsięwzięcie należy zaprojektować i zrealizować w sposób zapewniający spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa: użytkowania, ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii,  warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu, usuwania wody opadowej i odpadów, możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego, jak również niezbędne warunki do korzystania przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich.

1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe obiektu wyrażone we wskaźnikach powierzchniowych oraz ilościowych.

1.5.1. Planowane nasadzenia  (dotyczy Planszy nr 2)

Aby zrekompensować  straty w zieleni przewiduje się wprowadzenie drzew zastępczych . Zakłada  ono odtworzenie historycznych nasadzeń oraz uzupełnienie ubytków drzewostanu  pasujących krajobrazowo i nawiązujących gatunkowo  do stanu istniejącego . Planuje się wprowadzić i uzupełnić   istniejące aleje - drzewami  kasztanowca, platanów , lip i klonów , w celu przedłużenia  istnienia   charakterystycznych  historycznie ciągów jednogatunkowych drzew tak by  jak najdłużej  zachowywać  walory  parku.

Planuje się  również wprowadzanie gatunków drzew introdukowanych takich jak :

-klon strzępiastokory,

- ambrowiec amerykański,

- tulipanowiec  amerykański

-kasztanowiec  czerwony

- buk pospolity ‘Purple Fountain’

-magnolia japońska

sadzonych w celach edukacyjnych oraz dla zróżnicowania  zasobów przyrodniczo krajobrazowych wzdłuż planowanej ścieżki edukacyjnej  parku.

Dodatkowym atutem będzie wprowadzenie gatunków  prawnie chronionych jak -

jarzą szwedzki  oraz gatunki drzew powszechnie występujących na plantach mających charakter uzupełniający istniejące aleje. Należy do ich:

- lipa drobnolistna,

-lipa szerokolistna

-klon jawor

-klon zwyczajny

-kasztanowiec biały

-platan klonolistny

-jarząb szwedzki – jako gatunek chroniony

Odbudowa drzewostanu  zachowuje specyficzny układ parku przy plantach  i utrzymuje  walory krajobrazowy i przyrodnicze parku, stwarza również miejsce do obserwowania życia zwierząt. Zachowane  zostaną   i częściowo odtworzone wolne powierzchnie trawników . Większość krzewów ozdobnych takich jak śnieguliczka, porzeczka alpejska, dereń jadalny  czy ligustr zgodnie z koncepcją maja zostać usunięte. Ze względu na silne cięcia pielęgnacyjne  utraciły swój naturalny charakter, są stare i mało atrakcyjne przyrodniczo.  Podobnie do usunięcia przeznaczono pozostałości po żywopłotach z graba, które okalały granice parku od zewnętrznej granicy działki. Dosadzanie i uzupełnianie braków w żywopłocie nie ma większego sensu, gdyż jakość pozostałości żywopłotów ze względu na obecnie duże zacienienie  terenu nie spowoduje iż będą one wyglądały estetycznie i nie odbudują się zbyt szybko. Planuje się otworzenie przestrzeni  i usunięcie żywopłotowych barier wizualnych  zarówno grabowych jak również z wiśni ałyczy i porzeczki.

Planuje się wprowadzić  średnie i niskie krzewy  ozdobne , które  posadzone w grupach w sposób naturalny będą tworzyć otulinę zadrzewień  i  tło dla klombów  parkowych. Pojawią się:

-śnieguliczka  chenaulta ‘Hanckok’

- róża okrywowa ,Alba Maidiland’

- suchodrzew chiński

-róża okrywowa ‘Satina’

-cis pośredni ‘Farmen’

- dereń biały ‘Aurea’

-tawulec pogięty ‘Crispa’

-powojnik Praecox’

-różanecznik ‘Schneekrone’

Planuje się również wprowadzić roślinność prawnie chronioną w celu ochrony gatunkowej roślin  zagrożonych:

-cis pospolity

-tawuła wczesna

- różanecznik żółty

-sosna kosodrzewina  ‘Pumilo,

-barwinek pospolity

-bluszcz pospolity

- kalina koralowa

-róża francuska

Liczne gatunki roślin okrywowych i bylin stanowiących alternatywę dla trawników  będą ich dopełnieniem. Zaprojektowano gatunki cienio- i wilgociolubne, które tolerują warunki jakie stwarzają im  rozłożyste korony drzew. Należą do nich:

-przywrotnik ostroklapowy

-bergenia  sercolistna

-zawilec japoński ’ Honorin Jobert’

-naparstnica purpiurowa

-zawilec japoński

-funkie w odmianach

-konwalia majowa

-pióropusznik strusi

- zawilec wielkokwiatowy

-orlik pospolity

-pluskwica  prosta

-lilia złotogłów

Wyznacznikiem w doborze gatunków roślinności do nasadzeń  na plantach jest naśladowanie naturalnego ekosystemu i minimalna ingerencja w środowisko oraz zapobieganie zanikaniu gatunków roślin zagrożonych wyginięciem poprzez aklimatyzowanie ich  w nowym przyjaznym środowisku. Zagospodarowanie terenu ma zachować naturalistyczny i swobodny charakter parku uwzględniając dotychczasowy układ zieleni, ponieważ jest on cenny pod względem historycznym. Wprowadzono gatunki nawiązujące do nasadzeń  naturalistycznych  nie zaburzających charakteru  i układu plant. Za dodatkowe plusy uznać należy stworzenie przestrzeni umożliwiającej edukację ekologiczną                        ( projektowane ścieżki dydaktyczne)  oraz miejsce szeroko pojętej rekreacji i wypoczynku.   Głównym zdaniem  zagospodarowania terenu  jest podkreślenie oraz wzbogacenie wartości historycznych i kulturowych plant miejskich oraz wykorzystanie potencjału przyrodniczego parku jako siedliska dla wprowadzania nowych i zagrożonych gatunków roślin objętych ścisłą lub częściową  ochroną.  Planowane nasadzenia  mają  zaakcentować  główne szlaki komunikacyjne prowadzące do Centrum miasta (Wieża Nyska, Wieża Ząbkowicka , Wieża Kłodzka).Wprowadzenie  nowych rozwiązań  wpłynie pozytywnie  na  stworzenie korzystnych warunków siedliskowych i poprawy jakości życia  dla licznych gatunków lokalnej fauny oraz  odwiedzających park mieszkańców.

1.5.2. Planowane zabiegi pielęgnacyjne (  dotyczy Planszy nr 1)

Rewitalizacja plant miejskich w Paczkowie  obejmuje m.in. cięcia sanitarne i korekcyjne  dotyczące 139 szt  drzew, wycinkę 40 szt , 278,5m2 krzewów i żywopłotów oraz nasadzenie ok 57 szt nowych drzew.  Aktualizację przeprowadzono na podstawie powstałej w 2007 roku  inwentaryzacji dendrologicznej wykonanej na zlecenie Urzędu Miasta Paczków pt „ Inwentaryzacja  drzewostanu z projektem gospodarki drzewostanem i projektem nasadzeń  zamiennych i uzupełniających”  wykonanej przez Studio projektowo graficzne „ Sześć” – autorstwa Marcina Czyżowskiego wraz z opracowaniem graficznym. N tej podstawie wykonano aktualizacje polegające na wskazaniu drzew przeznaczonych do cięć pielęgnacyjnych i korekcyjnych, drzew wskazanych do usunięcia ze względów bezpieczeństwa oraz drzew i krzewów które w ciągu 10 lat zniknęły z opracowania.

W trakcie badań terenowych dokonano oględzin wszystkich drzew znajdujących się na terenie plant a objętych opracowaniem oraz spisano i umieszczono zgodnie z podziałem na SEKCJE  w tabelach drzewa :

- Wymagające cięć pielęgnacyjnych w koronie, polegające na usunięciu posuszu, usunięciu wiszących obłamanych konarów, śladów po źle przeprowadzanych wcześniejszych cięciach sanitarnych , poprawy statyki korony w zależności od drzewa (kolor zielony) – łącznie 139 drzew

- Drzewa wskazane do usunięcia ze względu na zły stan fitosanitarny a w szczególności drzewa suche lub zamierające,  posiadające liczne ubytki wgłębne z murszem miękkim – silnie zainfekowane grzybicznie,  znacznie pochylone,  o posuszu w koronie pow.70%, bez przewodników, obłamane lub nie rokujące na przeżycie zagrażające życiu ludzi  lub mienia ( kolor czerwony)  łącznie 40 drzew  oraz 278,5 m2 krzewów i żywopłotów

- Drzewa które zostały usunięte w okresie 2007-2018 (kolor żółty)

Cięcia  pielęgnacyjne wskazanych drzew mają  na celu poprawę walorów przyrodniczych i estetycznych parku ale również  redukcję zagrożeń związanych z łamliwymi konarami drzew w pobliżu szlaków komunikacyjnych zabytkowych plant. Starodrzew, który stanowi podstawowy szkielet wyznaczający ramy parku ,  należy otoczyć szczególną opieką , przede wszystkim zadbać o stan fitosanitarny drzew zainfekowanych chorobotwórczo, które można jeszcze zachować jednak  należy je obserwować. Dotyczy to głównie sędziwych kasztanowców , które corocznie borykają się ze szrotówkiem  kasztanowcowiaczkiem,  lip drobno i szerokolistnych, alei  platanów silnie wypróchniałych choć jeszcze dumnie zdobiących  ścieżki  parkowe i zachwycające swoimi  pokaźnymi rozmiarami.  Szczególną opieką i ochroną objąć należy również stare buki oraz topole białe, które posiadają liczne ubytki z murszem , ale są jednymi z najstarszych drzew w parku. Część drzew zostało wytypowanych do sunięcia ze względu na bardzo zły stan zdrowotny. Do wycięcia przeznaczono drzewa suche, silnie wypróchniałe, pochylone , z uszkodzonym przewodnikiem bez rokowań na przeżycie a stwarzające zagrożenie wywrotu.

Dla każdego z nich określono dokładną lokalizację. Przy oględzinach dendrologicznych  zaktualizowano gatunek lub określono i naniesiono na planszy graficznej drzewa ,które w ciągu 10 lat urosły do sporych rozmiarów i wymagają przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych lub wycinki.

W przypadku drzew wskazanych do usunięcia  pomierzono obwody pni na wysokości 130 cm a w przypadku krzewów lub żywopłotów powierzchnię w m2.

SEKCJA I

Drzewa przeznaczone do cięć pielęgnacyjnych SEKCJA I

| l.p. | nazwa gatunku (zgodna z inwentaryzacją stanowiącą zał. NR 1 do aktualizacji) | uwagi dotyczące pielęgnacji w SEKCJI I |
| --- | --- | --- |
| 4 | klon jawor | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu , chorych połamanych konarów, |
| 21 | klon zwyczajny | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu , chorych połamanych konarów, |
| 23 | lipa drobnolistna | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu |
| 28 | klon zwyczajny | drobne cięcia pielęgnacyjne w koronie |
| 29 | klon zwyczajny | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu , chorych połamanych konarów, |
| 32 | jesion wyniosły | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu |
| 33 | klon zwyczajny | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu, |
| 34 | lipa krymska | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu, prace pielęgnacyjne w koronie |
| 42 | klon jawor | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu, obłamanych konarów |
| 43 | lipa drobnolistna | pielęgnacja korony, w celu poprawy statyki drzewa, usunięcie posuszu |
| 47 | lipa drobnolistna | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu |
| 51 | klon zwyczajny | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu , chorych połamanych konarów, |
| 52 | lipa drobnolistna | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu , połamanych konarów, |
| 53 | dąb czerwony | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu , połamanych konarów, |
| 54 | lipa drobnolistna | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu , połamanych konarów, |
| 56 | lipa drobnolistna | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu , połamanych konarów, |
| 60 | lipa drobnolistna | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu , połamanych konarów, |
| 63 g | klon zwyczajny | pielęgnacja korony, w celu kształtowania korony, usunięcie posuszu |
| 66 | głóg jednoszyjkowy | pielęgnacja korony, w celu poprawy statyki drzewa, usunięcie posuszu |
| 69 | lipa drobnolistna | pielęgnacja korony, w celu poprawy statyki drzewa, usunięcie posuszu |
| 73 | lipa drobnolistna | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu |
| 75 | lipa drobnolistna | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu |
| 78 | lipa drobnolistna | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu, usunąć tylce |
| 86 | lipa drobnolistna | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu, usunąć tylce |
| 103 | klon jawor | cięcia pielęgnacyjne w koronie drzewa |
| 112 | lipa drobnolistna | cięcia pielęgnacyjne w koronie |
| 120 | lipa drobnolistna | cięcia pielęgnacyjne w koronie |
| 121 | klon zwyczajny | cięcia pielęgnacyjne w koronie , usunięcie posuszu |
| 127 | lipa drobnolistna | cięcia pielęgnacyjne w koronie , usunięcie posuszu, odciąć suchy wierzchołek |
| 129 | klon zwyczajny czerwony | cięcia pielęgnacyjne w koronie , usunięcie posuszu, |
| 130 | lipa drobnolistna | usunięcie odrostów korzeniowych |
| 131 | klon zwyczajny czerwony | cięcia pielęgnacyjne w koronie , usunięcie posuszu, |
| 152 | lipa drobnolistna | usunięcie posuszu w koronie |
| 160 | lipa krymska | usunięcie posuszu w koronie |
| 171 | wiąz szypułkowy | cięcia pielęgnacyjne w koronie , usunięcie posuszu, drzewo do obserwacji!!! |
| 179 | wiąz szypułkowy | usunięcie posuszu w koronie |
| 186 | klon jawor | cięcia pielęgnacyjne w koronie , usunięcie posuszu, |
| 188 | lipa drobnolistna | usunięcie posuszu w koronie |
| 189 | klon zwyczajny | cięcia pielęgnacyjne w koronie drzewa, usuniecie posuszu, odciążenie korony |
| 196 | lipa drobnolistna | usunięcie posuszu w koronie |
| 198 | choina kanadyjska | usunięcie posuszu w koronie |
| 206 | lipa szerokolistna | cięcia pielęgnacyjne w koronie , usunięcie posuszu, |
| 211 | wiąz szypułkowy | cięcia pielęgnacyjne w koronie drzewa, usunięcie posuszu, odciążenie korony |
| 212 | wiąz szypułkowy | cięcia pielęgnacyjne w koronie drzewa, usunięcie posuszu, |
| 217 | grab pospolity | cięcia pielęgnacyjne w koronie drzewa, usunięcie posuszu, odciążenie korony |
| 226 | klon zwyczajny | cięcia pielęgnacyjne w koronie , usunięcie posuszu, |
| 229 | dąb czerwony | cięcia pielęgnacyjne w koronie , usunięcie posuszu, |
| 230 | dąb czerwony | cięcia pielęgnacyjne w koronie , usunięcie posuszu, |
| 234 | platan klonolistny | egzemplarz cenny, pomnikowy, cięcia pielęgnacyjne w koronie drzewa, założenie opaski typu Cobra na głównych konarach, obserwacja !! |
| 235 | lipa drobnolistna | cięcia pielęgnacyjne w koronie , usunięcie posuszu, |
| 242 | lipa drobnolistna | usunąć odrosty korzeniowe |
| 243 | dąb czerwony | cięcia pielęgnacyjne w koronie , usunięcie posuszu, |
| 249 | dąb szypułkowy | cięcia pielęgnacyjne w koronie , usunięcie posuszu, |
| 250 | dąb szypułkowy | cięcia pielęgnacyjne w koronie , usunięcie posuszu, |
| 252 | klon zwyczajny | pochylone drzewo, zaburzona statyka cięcia ,pielęgnacyjne celem kształtowania korony |
| 254 | grab pospolity | cięcia pielęgnacyjne w koronie , usunięcie posuszu, |
| 261 | grab pospolity | cięcia pielęgnacyjne w koronie , usunięcie posuszu, |
| 266 | lipa szerokolistna | cięcia pielęgnacyjne w koronie , usunięcie posuszu, |
| 276 | buk pospolity | ściągnąć złamaną gałąź |
| 285 | jesion wyniosły | cięcia pielęgnacyjne w koronie , usunięcie posuszu, |
| 325 | klon jawor | cięcia pielęgnacyjne w koronie , usunięcie posuszu, |
| 355 | lipa drobnolistna | usunąć tylce , drobne cięcia pielęgnacyjne w koronie |
| 356 | klon zwyczajny | cięcia korekcyjne w koronie |

Drzewa , krzewy przeznaczone do usunięcia SEKCJA I

| l.p. | nazwa gatunku (zgodna z inwentaryzacją stanowiącą zał. NR 1 do aktualizacji) | uwagi | obwód pnia (cm) mierzony na wys. 130 cm lub (m2) w przypadku krzewów |
| --- | --- | --- | --- |
| 20c | jodła jednobarwna | drzewo słabe , nie rokuje , złamany przewodnik | 58 |
| 20d | choina kanadyjska | drzewo słabe , liczny posusz, nie rokuje | 77 |
| 20 h | choina kanadyjska | drzewo słabe , liczny posusz, nie rokuje | 49 |
| 49 | Śnieguliczka | krzewy stare, zniszczone, niezbyt atrakcyjne wizualnie, brak naturalistycznego charakteru nasadzeń | 4 |
| 50 | Śnieguliczka | krzewy stare, zniszczone, mało atrakcyjne, brak naturalistycznego charakteru nasadzeń | 5 |
| 58 | śnieguliczka + porzeczka | krzewy stare, zniszczone, niezbyt atrakcyjne, pozostałość po dawnych klombach | 5 |
| 119 | jaśminowiec + śnieguliczka+ porzeczka | krzewy stare, zniszczone, niezbyt atrakcyjne | 15 |
| 124 | jesion wyniosły | drzewo w bardzo złym stanie fitosanitarnym liczne ubytki wgłębne z murszem, ślady żeru owadów, zaburzona statyka, podsadza fundamenty ogrodzenia graniczącego z parkiem, grozi przewróceniem | 224 |
| 153a | ligustr pospolity | krzewy stare, zniszczone, mało atrakcyjne, brak naturalistycznego charakteru nasadzeń | 2 |
| 170 | ligustr pospolity + śnieguliczka | krzewy stare, zniszczone, mało atrakcyjne, brak naturalistycznego charakteru nasadzeń | 7 |
| 173 | świerk pospolity | 8szt, przerzedzone, nie zbyt duże zagęszczenie, utraciły pokrój , nie pasują do naturalistycznego charakteru parku | 45-60 |
| 177 | głóg jednoszyjkowy | drzewo w bardzo złym stanie fitosanitarnym | 100 |
| 180 | głóg jednoszyjkowy | liczne ubytki wgłębne z murszem, ślady żeru owadów, zaburzona statyka, nie rokuje | 120 |
| 181 | głóg jednoszyjkowy | drzewo w bardzo złym stanie fitosanitarnym liczne ubytki wgłębne z murszem, ślady żeru owadów, zaburzona statyka, nie rokuje | 72 |
| 187 | wiąz szypułkowy | drzewo o złym stanie fitosanitarnym, ograniczona korona, silnie pochylone , zaburzona statyka, nie rokuje, | 117 |
| 194 | śliwa ałycza żywopłot | krzewy stare, zniszczone, mało atrakcyjne, brak naturalistycznego charakteru nasadzeń | 2 |
| 227 | klon zwyczajny 3 szt | Samosiewy, porastają nasyp pod bunkrami, nasadzenia przypadkowe, silnie redukowane w młodości, nie posiadają walorów ozdobnych | klon I 37+48+50, klon II 235+35, klon III 37+16+22 |
| 227a | wierzba płacząca | złamane drzewo , nie rokuje, do usunięcia, wiatrołom | 145 |
| 227b | samosiewy graba, klonu, karagany | Samosiewy, porastają nasyp pod bunkrami, nasadzenia przypadkowe, silnie redukowane w młodości, nie posiadają walorów ozdobnych | 4 |
| 232 | Dereń jadalny 4 szt | Pozostałości po dawnych klombach, chaotycznie rozmieszczone krzewy bez walorów kompozycyjnych | 12 |
| 233 | skupina śnieguliczka+dereń+porzeczka | krzewy stare, zniszczone, mało atrakcyjne, brak naturalistycznego charakteru nasadzeń, silnie przerzedzone, | 8 |
| 236 | Śnieguliczka | krzewy stare, zniszczone, mało atrakcyjne, brak naturalistycznego charakteru nasadzeń | 5 |
| 240 | śnieguliczka skupina | Nie stanowią walorów kompozycyjnych , pozostałość po dawnych kompozycjach | 4 |
| 246 | grab+ śliwa ałycza | krzewy stare, zniszczone, mało atrakcyjne, brak naturalistycznego charakteru nasadzeń | 20 |
| 247 | wiąz szypułkowy | drzewo w bardzo złym stanie fitosanitarnym liczne ubytki wgłębne z murszem, ślady żeru owadów, grzybnia huby, zaburzona statyka, grozi przewróceniem w kierunku ciągów pieszo jezdnych | 480 |
| 248 | grab pospolity | Resztki żywopłotów, silnie przerzedzone, mało atrakcyjne | 15 |
| 256 | grab pospolity | dawny przerośnięty żywopłot z przerośniętymi krzewami, przerzedzony | 10 |
| 257 | ligustr+ śliwa ałycza | krzewy stare, zniszczone, mało atrakcyjne, brak naturalistycznego charakteru nasadzeń | 20 |
| 258 | grab+ śliwa ałycza | krzewy stare, zniszczone, mało atrakcyjne, brak naturalistycznego charakteru nasadzeń | 5 |
| 265 | Śnieguliczka | krzewy stare, zniszczone, mało atrakcyjne, brak naturalistycznego charakteru nasadzeń | 3 |
| 269 | lilak pospolity | Krzew stary, zniszczony, mało atrakcyjny, brak naturalistycznego charakteru nasadzeń | 6 |
| 291 | śnieguliczka +śliwa ałycza | krzewy stare, zniszczone, mało atrakcyjne, brak naturalistycznego charakteru nasadzeń | 6 |
| 296 | ligustr+ śnieguliczka+grab | krzewy stare, zniszczone, mało atrakcyjne, brak naturalistycznego charakteru nasadzeń | 18 |
| 297 | Śnieguliczka | krzewy stare, zniszczone, mało atrakcyjne, brak naturalistycznego charakteru nasadzeń | 5 |
| 306 | głóg jednoszyjkowy | drzewo w bardzo złym stanie fitosanitarnym liczne ubytki wgłębne z murszem, ślady żeru owadów, zaburzona statyka, nie rokuje, zlokalizowany na placu zabaw | 80 |
| 307 | głóg jednoszyjkowy | drzewo w bardzo złym stanie fitosanitarnym liczne ubytki wgłębne z murszem, ślady żeru owadów ,zlokalizowany na placu zabaw zaburzona statyka, nie rokuje | 85 |
| 315 | lilak pospolity | drzewo w bardzo złym stanie fitosanitarnym liczne ubytki wgłębne z murszem, ślady żeru owadów, zaburzona statyka, nie rokuje zlokalizowany na placu zabaw | 60 |

Drzewa , krzewy  usunięte SEKCJA I

| l.p. | nazwa gatunku (zgodna z inwentaryzacją stanowiącą zał. NR 1 do aktualizacji) |
| --- | --- |
| 1 | kasztanowiec biały |
| 2 | jesion wyniosły |
| 6 | klon jawor |
| 18 | jesion wyniosły |
| 20 q | choina kanadyjska |
| 20 w | jesion wyniosły |
| 21a | klon zwyczajny |
| 22 | klon zwyczajny |
| 25 | klon zwyczajny |
| 44 | lipa drobnolistna |
| 45 | lipa drobnolistna |
| 57 | klon jawor |
| 59 e | klon zwyczajny |
| 61 | jesion wyniosły |
| 63a | klon zwyczajny |
| 63b | głóg jednoszyjkowy |
| 63e | klon zwyczajny |
| 63f | klon zwyczajny |
| 64 | lipa drobnolistna |
| 65 | wiąz szypułkowy |
| 67 | lipa drobnolistna |
| 68 | jesion wyniosły |
| 83 | choina kanadyjska |
| 89 | brzoza brodawkowa |
| 94 | klon jawor |
| 111 | klon zwyczajny |
| 125 | grab pospolity |
| 143 | grab pospolity |
| 153 | śnieguliczka |
| 167 | lipa krymska |
| 172 | klon zwyczajny |
| 179 | głóg jednoszyjkowy |
| 182 | głóg jednoszyjkowy |
| 195 | śliwa ałycza+grab+śnieguliczka |
| 237 | klon jawor |
| 245 | klon jawor |
| 274 | brzoza brodawkowa |
| 324 | klon jawor |
| 341 | klon zwyczajny |
| 358 | jesion wyniosły |

SEKCJA II

Drzewa przeznaczone do cięć pielęgnacyjnych SEKCJA II

| l.p. | nazwa gatunku (zgodna z inwentaryzacją stanowiącą zał. NR 1 do aktualizacji) | uwagi dotyczące pielęgnacji w SEKCJI II |
| --- | --- | --- |
| 4 | klon jawor | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu , chorych , słabych konarów, śladów po obłamanych konarach i gałęziach |
| 6 | klon jawor | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu , |
| 9 | klon zwyczajny | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu , chorych , słabych konarów, śladów po obłamanych konarach i gałęziach |
| 11 | lipa drobnolistna | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu , chorych , słabych konarów, śladów po obłamanych konarach i gałęziach |
| 13 | choina kanadyjska | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu , chorych , słabych konarów, zdeformowana korona |
| 16 | klon jawor | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu , egzemplarz słaby, obserwacja!! |
| 21 | grab pospolity | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu , cięcia korekcyjne korony, zdeformowana |
| 24 | lipa drobnolistna | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu , chorych , słabych konarów |
| 25 | jesion wyniosły | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu , chorych , słabych konarów, śladów po obłamanych konarach i gałęziach |
| 41 | lipa drobnolistna | cięcia korekcyjne polegające na poprawie statyki, na usunięciu posuszu , chorych , słabych konarów, |
| 43 | lipa drobnolistna | cięcia pielęgnacyjne w koronie, egzemplarz zamierający obserwacja drzewa !! |
| 60 | lipa drobnolistna | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu , chorych , słabych konarów, |
| 62 | klon jawor | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu , |
| 65 | lipa drobnolistna | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu , |
| 73 | jesion wyniosły | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu , chorych , słabych konarów, |
| 75 | topola biała | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu , chorych , słabych konarów, śladów po obłamanych konarach i gałęziach |
| 79 | topola biała | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu , chorych , słabych konarów, śladów po obłamanych konarach i gałęziach |
| 82 | lipa drobnolistna | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu , |
| 89 | miłorząb dwuklapowy | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu , drzewo pochylone zaburzona statyka drzewa kształtować koronę |
| 91 | topola biała | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu , chorych , liczne dziuple, obserwacja!! |
| 97 | lipa drobnolistna | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu , chorych , słabych konarów, |
| 99 | jesion wyniosły | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu , chorych , słabych konarów, |
| 102 | śliwa ałycza | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu , egzemplarz słaby, obserwacja!! |

Drzewa , krzewy przeznaczone do usunięcia SEKCJA II

| l.p. | nazwa gatunku (zgodna z inwentaryzacją stanowiącą zał. NR 1 do aktualizacji) | drzewa i krzewy przeznaczone do usunięcia w SEKCJI II | obwód pnia (w cm) mierzony na wys. 130 cm lub m2 w przypadku krzewów |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 | śnieguliczka +jaśminowiec +głóg luźna skupina | krzewy stare, silnie poddane cięciu utraciły swój naturalny wygląd, proponuje się wykonanie nowych nasadzeń krzewów o naturalnym charakterze w miejscu wycięcia starych krzewów | 10 |
| 33 | śnieguliczka + jaśminowiec + dereń jadalny | krzewy stare, silnie poddane cięciu utraciły swój naturalistyczny wygląd, | 20 |
| 34 | dereń jadalny | niewielkie drzewo , silne wypróchnienia pnia, ślady żerowania owadów, stwarza niebezpieczeństwo ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo z ciągiem pieszym | 52 |
| 38 | brzoza brodawkowata | zamierający egzemplarz, zredukowany , zamierający przewodnik, drzewo nie rokuje | 112 |
| 44 | ligustr + grab+głóg | krzewy stare, silnie poddane cięciu utraciły swój naturalistyczny wygląd, | 4 |
| 50 | sosna pospolita- skupina 5 szt | Nasadzenia przypadkowe, nie pasują do charakteru parku, słabe egzemplarze nie rokują | 8-12 |
| 104 | grab+śliwa ałycza | krzewy stare, silnie poddane cięciu utraciły swój naturalistyczny wygląd, | 10 |
| 105a | śliwa ałycza- krzew | samosiew pod koroną klona, nasadzenie przypadkowe, zaburza kompozycję wnętrza | 2 |

Drzewa , krzewy  usunięte SEKCJA II

| l.p. | nazwa gatunku (zgodna z inwentaryzacją stanowiącą zał. NR 1 do aktualizacji) |
| --- | --- |
| 8 | lipa drobnolistna |
| 35 | cyprysik lawsona |
| 42 | dąb czerwony |
| 57 | klon jawor |
| 59 | śnieguliczka |
| 68 | grab żywopłot |
| 86 | ligustr+śliwa ałycza |
| 96 | jarząb pospolity |
| 107 | topola biała |
| 108 | ligustr + grab |

SEKCJA III

Drzewa przeznaczone do cięć pielęgnacyjnych SEKCJA III

| l.p. | nazwa gatunku (zgodna z inwentaryzacją stanowiącą zał. NR 1 do aktualizacji) | uwagi dotyczące pielęgnacji w SEKCJI III |
| --- | --- | --- |
| 3 | lipa drobnolistna | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu , chorych , słabych konarów, usunąć suchy przewodnik |
| 4 | lipa drobnolistna | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu , chorych połamanych konarów, |
| 5 | lipa drobnolistna | zamierający egzemplarz, kształtowanie korony, liczny posusz drzewo zamierające, do obserwacji !! |
| 6 | lipa drobnolistna | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu , chorych połamanych konarów, |
| 8 | lilak pospolity | cięcia pielęgnacyjne korony, usuniecie odrostów korzeniowych |
| 9 | jesion wyniosły | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu , chorych połamanych konarów, kształtowaniu korony |
| 9a | klon jawor | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu , chorych połamanych konarów, |
| 10 | lipa szerokolistna | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu , i poprawieniu statyki drzewa |
| 12 | robinia biała | 3 drzewa - usunąć liczny posusz w koronie |
| 13 | robinia biała | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu licznego posuszu |
| 16a | robinia biała | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu , i poprawieniu statyki drzewa |
| 17 | lipa drobnolistna | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu |
| 17a | głóg jednoszyjkowy | ściągnąć z drzewa drobne luźne konary, korekta korony |
| 24 | lipa drobnolistna | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu , chorych połamanych konarów, |
| 25 | jesion wyniosły | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu licznego posuszu, owocniki grzybów, drzewo do obserwacji!! |
| 26b | lipa drobnolistna | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu licznego posuszu , duża rana powierzchniowa częściowo zakalusowana , do obserwacji!! |
| 26c | lipa drobnolistna | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu licznego posuszu |
| 26d | lipa drobnolistna | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu licznego posuszu , obłamanych gałęzi |
| 26e | lipa drobnolistna | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu licznego posuszu |
| 26h | lipa drobnolistna | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu licznego posuszu |
| 30 | wierzba krucha | cięcia pielęgnacyjne, korekta korony |
| 30a | wierzba krucha | ciecia pielęgnacyjne, korekta korony |
| 31a | lipa drobnolistna | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu licznego posuszu ubytek kominowy, kształtowanie korony |
| 31 e | lipa szerokolistna | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu licznego posuszu i kształtowaniu korony |
| 31 f | lipa srebrzysta | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu licznego posuszu i kształtowaniu korony |
| 32 | lipa drobnolistna | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu licznego posuszu i kształtowaniu korony |
| 33 | klon jawor | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu |
| 35 | lipa drobnolistna | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu licznego posuszu i kształtowaniu korony |
| 37 | lipa drobnolistna | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu licznego posuszu oraz usunięciu odrostów korzeniowych, do obserwacji!! |
| 38 | lipa drobnolistna | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu licznego posuszu i kształtowaniu korony |
| 47 | kasztanowiec biały | usunięcie posuszu oraz usunąć tylce |
| 52 | kasztanowiec biały | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu licznego posuszu i kształtowaniu korony |
| 55 | kasztanowiec biały | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu licznego posuszu i kształtowaniu korony do obserwacji!! |
| 60 | kasztanowiec biały | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu licznego posuszu i kształtowaniu korony do obserwacji!! |
| 63 | jesion wyniosły | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu licznego posuszu i kształtowaniu korony |
| 65 | kasztanowiec biały | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu licznego posuszu i kształtowaniu korony |
| 66 | kasztanowiec biały | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu licznego posuszu i kształtowaniu korony |
| 70 | klon jawor | usunąć odrosty pienne i korzeniowe, cięcia pielęgnacyjne w koronie nie wymagane, obserwacja drzewa ze względu na rozległy ubytek wgłębny |
| 74 | kasztanowiec biały | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu licznego posuszu |
| 80 | robinia biała | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu licznego posuszu |
| 81 | lipa drobnolistna | cięcia pielęgnacyjne polegające na usunięciu posuszu |
| 86 | lipa szerokolistna | cięcia pielęgnacyjne polegające na usunięciu licznego posuszu, formowanie korony, usunięcie odrostów korzeniowych |
| 89 | lipa szerokolistna | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu licznego posuszu |
| 90 | lipa szerokolistna | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu licznego posuszu |
| 95 | jesion wyniosły | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu |
| 96 | jesion wyniosły | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu licznego posuszu |
| 97 | jesion wyniosły | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu licznego posuszu |
| 109 | jesion wyniosły | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu licznego posuszu |
| 112 | lipa szerokolistna | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu licznego posuszu |
| 115 | kasztanowiec biały | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu |
| 117 | klon zwyczajny | drobne cięcia pielęgnacyjne |
| 119 | jesion wyniosły | drobne cięcia pielęgnacyjne |
| 133 | grab pospolity | cięcia pielęgnacyjne polegające głównie na usunięciu posuszu |

Drzewa , krzewy przeznaczone do usunięcia SEKCJA III

| l.p. | nazwa gatunku (zgodna z inwentaryzacją stanowiącą zał. NR 1 do aktualizacji) | drzewa i krzewy przeznaczone do usunięcia w SEKCJI III | obwód pnia (w cm) mierzony na wys. 130 cm lub m2 w przypadku krzewów |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | śnieguliczka | krzewy stare, silnie poddane cięciu utraciły swój naturalny wygląd, proponuje się wykonanie nowych nasadzeń krzewów o naturalnym charakterze w miejscu wycięcia starych nasadzeń | 4 |
| 9b | śnieguliczka +dereń |  | 6 |
| 9c | tawuła +jałowiec +brzoza | drzewo silnie redukowane, krzewy ozdobne do wycięcia | 7, brzoza 50 |
| 15 | śnieguliczka+ jaśminowiec + forsycja | krzewy stare, silnie poddane cięciu utraciły swój naturalny wygląd, proponuje się wykonanie nowych nasadzeń krzewów o naturalnym charakterze w miejscu wycięcia starych nasadzeń, forsycje zostawić | 12 |
| 16b | głóg jednoszyjkowy | drzewo słabe w złym stanie | 54 |
| 17c | lilak pospolity | krzew w złym stanie, | 4 |
| 23 | śnieguliczka +jaśminowiec | krzewy stare, silnie poddane cięciu utraciły swój naturalny wygląd, | 12 |
| 26 k | lipa drobnolistna | drzewo silnie wypróchniałe, zamierające, zagrażające bezpieczeństwu osób | 285 |
| 27 | usunąć drobne samosiewy graba, wystające korzenie, siewki i młodych drzew |  | 6 |
| 71 | Lipa drobnolistna | drzewo pochylone | 20+30 |
| 75 | Śnieguliczka |  | 0,5 |
| 76 | lipa drobnolistna | drzewo silnie wypróchniałe, zamierające, zagrażające bezpieczeństwu osób | 214 |
| 84 | jaśminowiec wonny |  | 4 |
| 93 | kasztanowiec biały | drzewo silnie wypróchniałe, zamierające, zagrażające bezpieczeństwu osób, silnie wypróchnienie z murszem miękkim | 240 |
| 117 | Klon zwyczajny | Drzewo do usunięcia ze względu na kolizję z projektem zagospodarowania skarpy |  |
| 118 | śliwa ałycza |  |  |

| Drzewa , krzewy przeznaczone do usunięcia SEKCJA III |
| --- |
| l.p. | nazwa gatunku (zgodna z inwentaryzacją stanowiącą zał. NR 1 do aktualizacji) |
| 2 | śnieguliczka biała |
| 19 | klon zwyczajny |
| 26f | lipa drobnolistna |
| 27 | szpaler grabów |
| 31b | lipa drobnolistna |
| 48 | cyprysik lawsona |
| 64 | jesion wyniosły |
| 68 | jesion wyniosły |
| 73 | porzeczka alpejska |
| 118a | śliwa ałycza |
| 118d | śliwa ałycza |
| 124 | śnieguliczka biała |
| 136 | daglezja zielona |
| 137 | ligustr+grab+porzeczka alpejska |

1.5.3. Projektowana ścieżka edukacyjna

Inwestycja przewiduje również lokalizację ścieżki edukacyjnej mającej na celu ekspozycję gatunków roślin o znacznej bioróżnorodność florystyczną na terenie plant miejskich. Przedmiotowej ścieżka zostanie wyznaczona wzdłuż istniejących ciągów pieszych oraz oznaczona poprzez tablice informacyjne główne -opisujące gatunki drzew i krzewów znajdujących się na danym obszarze (alei)  oraz indywidualne - przyporządkowane bezpośrednio i szczegółowo opisujące gatunek drzewa lub krzewu. W ramach planowanej ścieżki edukacyjnej zakłada się  przebudowę ciągu na działce nr 416 w zakresie wymiany nawierzchni, zmiany geometrii, likwidacji odcinka ciągów usytuowanego wzdłuż murów obronnych, budowy schodów terenowych oraz pochylni. Dodatkowo zaplanowano wykonanie balustrady zabezpieczającej ww. schody, pochylnię oraz miejsca zagrożone upadkiem z dużej wysokości. Rozpatrywać z częścią graficzną.

Ścieżka przewidziana do przebudowy – działka nr 416:

Zaplanowano przebudowę ścieżki poprzez wymianę nawierzchni wraz z podbudową polegającą na wykonaniu traktów pieszych oraz placów widokowych przeznaczonych do ekspozycji roślin oraz do usytuowania elementów małej architektury tj. ławek i koszy na odpady.

Ciąg pieszy przeznaczony do przebudowy (w tym schody, pochylnia i place):

Powierzchnia: 1700  m2.

Długość: 455,75 mb.

Szerokość (średnia):  3,5 m, 4-5m

Wymiary placów: 6x5 m

Szerokość schodów terenowych: 1,5 m

Szerokość pochylni: ok 2-3 m

Odcinek ciągu przeznaczony do rozbiórki:

Powierzchnia: 728  m2.

Długość: 242,20 mb.

Na miejsce zdemontowanego odcinka ciągu zostanie wykonane nasadzenie trawą.

Przebudowę wykonać w części z materiałów pochodzących z odzysku, będących własnością Zamawiającego.

Uwagi:

- Całość rozpatrywać łącznie z częścią graficzną.

- Powyższe dane ilościowe i układ zagospodarowania zostały zatwierdzone przez Zamawiającego na etapie koncepcji, natomiast nie powinny stanowić ograniczeń dla projektanta, i mogą ulec zmianom na etapie opracowania projektu budowlanego, zgłoszenia robót  lub dokumentacji wykonawczej.

- Ponadto, projektant ma obowiązek dokonania uzgodnień wszelkich 	rozwiązań projektowych i uzyskać stosowne opinie, zezwolenia, pozwolenia od właściwych organów.

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1. Wymagania dotyczące elementów zagospodarowania terenu

Ścieżkę edukacyjną w postaci ciągu pieszego należy dostosować do obowiązujących standardów użytkowych, technicznych oraz estetycznych.

Konstrukcja ścieżki

Należy zastosować elementy nawierzchni oraz podbudowy o parametrach technicznych zapewniających bezpieczeństwo użytkowania oraz trwałość planowanych ciągów komunikacyjnych.

Proponowany układ warstw ścieżki edukacyjnej w obszarze przewidzianym do przebudowy  – dz. nr 416:

- kostka granitowa 4/6 lub inna (dostosować do ciągów istniejących)

- podsypka cementowo-piaskowa 5MPa 5cm

- tłuczeń 0-31 gr 10 cm

- istniejąca podbudowa

- ubity grunt

Ścieżkę należy ograniczyć ciekami wodnymi obustronnymi z kostki granitowej 14/20 na szerokości ok 0,3 m układanych na ławie betonowej.

Elementy małej architektury.

W zakresie inwestycji planuje się montaż tablic informacyjnych:

- dużych o wymiarach ok szer. 1m x1,5 m mocowanych na słupkach stalowych o wys. ok 2 m stylizowanych w kolorze czarnym posadowionych na stopach betonowych

- małych o wymiarach ok 0,4m x0,4 m w układzie pulpitowym z miniaturami (rzeźbą) lub wyciętymi formami np.: kasztana, żołędzia, szyszki, mocowanych na słupku stalowym, posadowionym na stopie betonowej.

Lokalizacja tablic wg części rysunkowej, dopuszcza się zmianę w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Na planowanych placach widokowych oraz wzdłuż ścieżki (dz. nr 416) należy zamontować ławki oraz kosze na odpady. Elementy mocować do nawierzchni, kosze osadzać na stopie betonowej.

Elementy małej architektury powinny nawiązywać stylistyka do istniejących elementów tj. siedzisk, koszy na odpady oraz latarnie parkowe. Posadowienie  na fundamentach betonowych (stopach) na głębokości zgodnie z obowiązującą strefą przemarzania gruntu.

Uwaga ogólna:

Na etapie sporządzenia projektu budowlanego/ zgłoszenia robót lub wykonawczych  przewiduje się rozszerzenie powyższego zakresu, ale tylko i wyłącznie na wniosek lub za zgodą Zamawiającego.

Roboty konieczne (dodatkowe), które mogą zawsze wystąpić w trakcie realizacji zamówienia powinny być niezwłocznie przedstawione Zamawiającemu w odpowiedniej formie wraz z uzasadnieniem ich wykonania.

Wszystkie stosowane w cyklu inwestycyjnym materiały oraz urządzenia powinny posiadać właściwe atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia do  stosowania  w  budownictwie.

3. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych.

3.1. Zakres prac wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

(Usługi projektowania wielobranżowego)

| 74232000 | Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |
| --- | --- |
| 74840000 | Specjalne usługi projektowe |
| 74843000 | Usługi towarzyszące usługom projektowym |

3.2. Zakres prac projektowych.

Zakres prac projektowych obejmuje:

dokumentację projektową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami).

3.2.1. Dokumentacja projektowa powinna obejmować w szczególności:

- projekt budowlany lub zgłoszenie robót (ścieżki)  sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- projekty wykonawcze m.in.: projekty zagospodarowania terenu,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- przedmiar robót budowlanych,

- wszelkie inne projekty i opracowania wymagane przepisami prawa

3.3. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych.

3.3.1. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę należy uwzględnić obowiązek uzyskania koniecznych uzgodnień, opinii lub innych zezwoleń wymaganych prawem.

Ponadto dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, a w szczególności Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programem funkcjonalno-użytkowym, zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcją projektową oraz wymaganymi przez przepisy prawa normami.

Wykonawca zapewni sprawdzenie dokumentacji projektowej pod względem poprawności opracowania, kompletności i zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowiązującymi Polskimi Normami, przez osobę(y) posiadającą(e) uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego.

3.3.2. W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w rozwiązaniach projektowych uwagi Zamawiającego i jego życzenia, o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami i normami, sztuką budowlaną i programem funkcjonalno-użytkowym.

3.3.3. Dokumentacja projektowa zostanie sporządzona w 4 egzemplarzach wykonanych techniką tradycyjną na nośniku papierowym, z czego dwa otrzyma Zamawiający, który otrzyma także jeden egzemplarz (kopia bezpieczeństwa) w formie elektronicznej na odpowiednim nośniku.

Dokumentacja projektowa powinna być zaopatrzona w wykaz składających się na nią opracowań oraz pisemne oświadczenie, iż jest on kompletny i wykonany z należytą starannością.

3.3.4. Poszczególne etapy prac projektowych oraz ujęte w nich rozwiązania muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego.

Przekazywanie prac projektowych odbywać się będzie na podstawie protokołu przekazania.

Zatwierdzenie poszczególnych etapów prac projektowych jest równoznaczne z dokonaniem odbioru częściowego.

Zamawiający zobowiązuje się do sprawdzenia i wniesienia ewentualnych uwag w ciągu 7 dni od dnia otrzymania danego etapu prac projektowych.

3.3.5. W trakcie realizacji inwestycji, projektant zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego, w szczególności do:

- stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,

- uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.

4.1. Zakres robót wg Wspólnego słownika Zamówień (CPV).

| 4.1.1. Roboty budowlane: |  |
| --- | --- |
| 45000000 | Roboty budowlane |
| 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |
| 45111230-9 | Roboty w zakresie stabilizacji gruntu |
| 45233250-6 | Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg |
| 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę |
| 45233222-1 | Roboty w zakresie chodników |
| 45262600-7 | Różne specjalne roboty budowlane |
| 45112710-5 | Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych. |

4.2. Określenia podstawowe.

4.2.1. Roboty, prace – ogół działań, niezbędnych do podjęcia w ramach realizacji przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia.

4.2.2. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego.

4.2.3. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

4.2.4. Normy:

Polskie Normy przenoszące europejskie normy zharmonizowane, europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, Polskie Normy przenoszące normy europejskie, normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane, Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe, Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne.

- Normy obowiązujące: normy wynikające z obowiązujących przepisów prawa,

- Normy stosowalne: normy zatwierdzone przez Zamawiającego do stosowania dla realizacji zamówienia

4.2.5. Specyfikacje techniczne: całość wymagań technicznych, określających wymagane cechy prac projektowych, robót budowlanych, materiałów i wyrobów budowlanych, w tym: terminologii, poziomu jakości wykonania, bezpieczeństwa, warunków badania, kontroli i przyjmowania robót budowlanych, jak też technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, jakie są niezbędne dla realizacji inwestycji.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zawierają, co najmniej:

- Określenie zakresu i opis prac projektowych, zakresu i zawartości dokumentacji projektowej, oraz niezbędne wymagania związane z wykonaniem i kontrolą jakości projektowania – w odniesieniu do postanowień norm;

  - Określenie zakresu i opis projektowanych robót budowlanych, oraz prac towarzyszących                           i robót tymczasowych;

  - Wymagania dotyczące rodzaju i właściwości materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń – w odniesieniu do postanowień norm oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem i kontrolą jakości;

  - Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia elementów, zastosowanych technologii – w odniesieniu do postanowień norm, tolerancji wymiarowych, przerw technologicznych, a także wymagania specjalne;

  - Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem robót budowlanych, materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń w nawiązaniu do dokumentów odniesienia;

  - Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania prac projektowych                     i robót budowlanych, w tym normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

  - Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością;

  - Wymagania dotyczące środków transportu;

  - Opis sposobu wykonania przedmiaru i obmiaru oraz odbioru robót budowlanych.

4.2.6. Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

4.2.7. Plan Jakości - dokument wyszczególniający specyficzne sposoby postępowania związane z jakością wyrobu, usługi, umowy lub przedsięwzięcia.

4.2.8. Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia – dokument opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

4.3. Wymagania ogólne.

4.3.1. Wykonawca wykona obiekt z materiałów własnych zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa, warunkami pozwolenia na budowę, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Programem funkcjonalno-użytkowym oraz koncepcją architektoniczną zatwierdzoną przez Zamawiającego.

Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów, procedur i warunków decyzji, które wynikają z norm prawnych (ustaw i rozporządzeń).

4.3.2. Wykonawca zakupi i dostarczy materiały, konstrukcje, maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania obiektu, oraz wykona wszystkie towarzyszące roboty, prace i czynności niezbędne do wykonania obiektu.

4.3.3. Wykonawca uzyska zezwolenia na zajęcie chodników i jezdni dla potrzeb budowy, zapewni utrzymanie dróg dojazdowych do terenu budowy w trakcie prac w należytym stanie technicznym, a w przypadku wykorzystania do realizacji inwestycji dróg już istniejących zapewni przez cały okres realizacji inwestycji ich utrzymanie w stanie nie gorszym niż przed rozpoczęciem prac.

4.4. Wymagania dotyczące organizacji robót budowlanych.

4.4.1. Obowiązek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na Wykonawcy.

Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperów jak również ich zabezpieczenie do chwili odbioru robót spoczywa na Wykonawcy.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

4.4.2. Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego.

4.4.3. Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budową w sposób zgodny                                              z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami w tym przepisami.

4.4.4. Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego i terenu budowy.

4.4.5. Wykonawca jest zobowiązany do doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników                         i mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odprowadzenie ścieków, teletechnika itp.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp.

4.4.6. Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren przed dostępem osób nieupoważnionych przez wykonanie trwałego ogrodzenia placu budowy.

Wykonawca zapewni utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich maszyn, urządzeń i materiałów, a także tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót oraz terenów przyległych w stanie uporządkowanym.

4.4.7. Wykonawca zapewni ochronę mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty przekazania obiektu do użytkowania.

4.4.8. Wykonawca wykona we własnym zakresie i na swój koszt tablice informacyjne budowy, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, oraz niezbędne tablice ostrzegawcze i znaki drogowe.

Tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz znaki drogowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

4.4.9. Teren budowy winien być ogrodzony i oświetlony światłem sztucznym.

Ogrodzenie winno być estetyczne i o wystarczającej trwałości.

Wykonawca nie będzie umieszczał na ogrodzeniu i postawionych rusztowaniach żadnych reklam i tablic informacyjnych bez wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego.

4.5. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych oraz urządzeń.

4.5.1. Wszelkie wyroby i materiały budowlane oraz urządzenia zastosowane przez Wykonawcę przy realizacji inwestycji, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w szczególności zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, jak i wymaganiom dokumentacji projektowej.

4.5.2. Atesty i certyfikaty jakości materiałów i urządzeń.

Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez specyfikacje techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań.

Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu.

Materiały posiadające atest, a urządzenia – ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze specyfikacjami technicznymi to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.

4.5.3. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, uzyskać od Zamawiającego zatwierdzenie zastosowania tych materiałów przedkładając próbki oraz dokumenty wymagane ustawą Prawo budowlane.

4.5.4. Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz wymagane materiały do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości wbudowanych materiałów i wykonanych robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów.

4.5.5. Źródła uzyskania materiałów: co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót.

4.5.6. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub                                  z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszyw będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które wynikając będą z dokumentacji projektowej.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

4.5.7. Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.

4.5.8. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy zgodnie z projektem zagospodarowania terenu budowy i organizacji robót.

4.5.9. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Zamawiającego.

4.6. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn i urządzeń budowlanych.

4.6.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

4.6.2. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.

Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4.7. Wymagania dotyczące środków transportu.

4.7.1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów.

4.7.2. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu robót.

Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego.

4.7.3. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.

4.7.4. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

4.7.5. Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych.

4.8. Wymagania dotyczące wykonania robót.

4.8.1. Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową i z innymi przepisami obowiązującymi.

W przypadku zaistnienia rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego.

4.8.2. Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych a obowiązujących,

Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do nich.

4.8.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

4.8.4. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w programie funkcjonalno-użytkowym                          dokumentacji projektowej.

Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważane kwestie.

4.9. Dokumentacja budowy.

4.9.1. Dziennik budowy.

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika oraz opatrzone datą i podpisem Wykonawcy.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- uzgodnienie przez Zamawiającego harmonogramów robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził,

- wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, inne istotne informacje o przebiegu robót,

- decyzje Zamawiającego

- uwagi, wnioski i zastrzeżenia projektanta w ramach sprawowania nadzoru autorskiego.

4.9.2. Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje do księgi obmiarów.

4.9.3. Pozostałe dokumenty budowy to w szczególności:

- pozwolenie na budowę/ zgłoszenie robót,

- protokoły przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoły odbioru robót,

- protokoły z narad i ustaleń,

- korespondencja budowy

4.9.4. Przechowywanie dokumentów budowy.

Dokumenty budowy powinny być przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawione do wglądu na jego życzenie.

4.10. Wymagania dotyczące obmiaru robót.

4.10.1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego na piśmie.

4.10.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

m3 – wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym.

m3 – nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.

4.10.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

4.10.4. Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

4.10.5. Obmiary robót mają charakter wyłącznie kontrolny i nie wpływają w żaden sposób na wysokość wynagrodzenia ryczałtowego.

4.11. Odbiory.

4.11.1. Odbiorom podlegają zgłoszone Zamawiającemu zakończone etapy prac, robót i czynności, roboty zanikające i ulegające zakryciu, a także odbiór końcowy.

4.11.2. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego nie później niż na 3 dni przed zdarzeniem (zaniknięcie, zakrycie) o terminach zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz o terminach zaniknięcia robót zanikających.

Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt.

4.11.3. Gotowość do odbiorów kolejnych etapów prac, robót i czynności określonych w tabeli elementów rozliczeniowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu kierownik budowy zgłasza Zamawiającemu wpisem do dziennika budowy.

Zamawiający ma obowiązek przystąpić do odbioru w terminie 7 dni, a w przypadku robót zanikających i ulegających zakryciu 3 dni od daty dokonania wpisu do dziennika budowy. Potwierdzenie wpisu przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni od daty dokonania wpisu, oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie dokonania potwierdzenia.

4.11.4. Z czynności odbioru kolejnych etapów prac, robót, czynności, a także z czynności odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu sporządza się protokoły, zawierające opis przebiegu czynności danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokół odbioru podpisany przez strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. W przypadku odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzień ten stanowi datę odbioru.

4.11.5. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robót, czynności, a także z czynności odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wad, tj. braków w wykonanych pracach, robotach, czynnościach, dokumentacji ich dotyczącej lub innego rodzaju usterek lub uchybień                              w stosunku do ich zamierzonego na dzień odbioru stanu Zamawiający ma prawo odmówić odbioru i wyznaczyć termin do usunięcia tych wad.

4.11.6. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w przepisach badań, prób technicznych, rozruchów instalacyjnych i innych. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej oraz wpisem do dziennika budowy, a także udostępni Zamawiającemu całość wymaganej prawem dokumentacji powykonawczej.

4.11.7. W dniu podpisania protokołu końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu całość wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawczej,

4.11.8. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 30 dni od daty zawiadomienia go o zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego i osiągnięcia gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie.

4.11.9. Z czynności odbioru końcowego, sporządzane są protokoły, zawierające opis przebiegu czynności danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokół odbioru podpisany przez strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru.

W przypadku odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzień ten stanowi datę odbioru.

4.11.10. Odbiór prac, robót, czynności wykonanych przy realizacji inwestycji przez podwykonawcę następuje z chwilą dokonania odbioru końcowego inwestycji przez Zamawiającego od Wykonawcy.

4.11.11. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiągnie gotowości do odbioru                            z powodu nie zakończenia robót, prac lub czynności, lub nie zostały właściwie wykonane roboty, prace lub czynności lub nie zostały przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, próby, czy też niezbędne rozruchy technologiczne lub, gdy Wykonawca nie przedstawił wymaganych prawem i niezbędnych dokonania odbioru dokumentów powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu.

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

4.11.12. Zamawiający wyznaczy datę gwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu gwarancji, oraz datę odbioru robót przed upływem okresu rękojmi.

Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej.

Przy odbiorach tych stosowane będą zasady, jak dla odbioru końcowego.

4.11.13. Dokumenty do odbioru robót. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

    - dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, jeżeli taki wystąpiły

    - specyfikacje techniczne,

    - uwagi oraz zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, udokumentowanie wykonania jego zaleceń,

    - recepty i ustalenia technologiczne,

    - dzienniki budowy i księgi obmiaru,

    - wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,

    - atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

    - instrukcje obsługi i użytkowania wszelkich urządzeń wyposażenia technologicznego obiektu,

    - opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,

    - sprawozdanie techniczne, w tym zakres i lokalizacje robót podlegających odbiorowi, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, uwagi dotyczące warunków realizacji robót, daty rozpoczęcia i zakończenia robót,

    - protokoły nadzorów autorskich.

4.12. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących.

4.12.1. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Jako roboty tymczasowe zamawiający traktuje drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dźwigi budowlane, odwodnienie robocze, roboty związane z urządzeniem placu budowy itd. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania prac towarzyszących niezbędnych do wykonania robót podstawowych nie zaliczanych do robót tymczasowych, w szczególności wykonania geodezyjnego wytyczania i wykonania inwentaryzacji powykonawczej.

4.12.2. Roboty towarzyszące i tymczasowe, wyszczególnione w przedmiarze, w szczególności rozbiórki, odbudowa nawierzchni, winny być dokumentowane wg obmiarów ich rzeczywistego zakresu, w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jednostki obmiaru – jak w przedmiarze robót. Roboty towarzyszące i tymczasowe, niewyszczególnione w przedmiarze, winny być ujęte w kosztach ogólnych Wykonawcy i nie podlegają obmiarowi.

4.12.3. Wartość robót towarzyszących i tymczasowych powinny zostać zawarte w cenie ryczałtowej realizacji inwestycji.

4.13. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

4.13.1.Przy realizacji inwestycji należy uwzględnić wnioski i warunki przedstawione w raporcie oddziaływania na środowisko, jeżeli wystąpi konieczność sporządzenia takiego raportu.

4.13.2.Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:

  - utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej,

  - podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania,

  - nie planuje się zmiany w układzie zieleni usytuowanej na przedmiotowej działce (terenie), jednakże drzewa i krzewy, które muszą być z różnych przyczyn przeniesione w inne miejsce, należy zgodnie z inwentaryzacją zieleni przesadzić na miejsce wskazane przez Zamawiającego,

  - warstwę wierzchnią – glebę urodzajną z powierzchni przeznaczonej pod roboty ziemne należy zagospodarować na miejscu przy porządkowaniu terenów zielonych.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów oraz środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożarów, hałasem.

4.14. Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

4.15. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

4.15.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrządzone Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej części.

4.15.2. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

4.15.3. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych.

W przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i właściwe władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

4.15.4. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji  i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.

4.16. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia  i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

4.17. Stosowanie się do przepisów prawa.

4.17.1. Prawem umowy będzie prawo polskie.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy powszechnie obowiązującego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

4.17.2. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając odnośne dokumenty.

4.18. Dokumenty odniesienia.

4.18.1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

4.18.2. Oferta Wykonawcy.

4.18.3.Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

4.18.4.Projekt Budowlany/dokumentacja do zgłoszenie robót.

4.18.5.Projekt Wykonawczy.

4.18.6.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

4.18.7.Normy obowiązujące.

4.18.8.Aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty świadectwa dopuszczenia itp.,

4.18.9.Przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA.

Wykaz dokumentów, dodatkowe wytyczne Zamawiającego i uwarunkowania związane z wykonywaniem robót budowlanych oraz zakres prac projektowych do wykonania.

- Część graficzną zawierającą:

- PLANSZA 1 – Planowane zabiegi pielęgnacyjne

- PLANSZA 2 – Planowane nasadzenia

- PLANSZA 3  – Planowany przebieg ścieżki edukacyjnej

- PLANSZA 4 – Planowany odcinek ścieżki do przebudowy

- dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania:

- wypis (zaświadczenie) z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określającego wymagania dla inwestycji (wynikające z miejscowego planu zagospodarowania) z oznaczeniem na mapie granic terenu, którego dotyczy dokument.

- oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo jako inwestora do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

- kopia mapy zasadniczej

- inwentaryzacja zieleni autorstwa mgr. inż. Marcina Czyżowskiego

Opracowanie:

.………………………...…..……………………………………………...

mgr inż. arch. Paweł Wolny

.………………………...…..……………………………………………...

inż. arch. krajobrazu Anna Berezowska