AUTOR OPRACOWANIA:

mgr inż. Marek Klyk

Ozimek maj 2005r.

SPIS TREŚCI

1. Podstawa opracowania	1

2. Cel i zakres opracowania	1

3. Lokalizacja aglomeracji	1

4. Ludność	2

5. Charakterystyka gospodarki ściekowej	2

5.1. Oczyszczalnia ścieków	2

5.2. Długość istniejącej i planowanej do realizacji kanalizacji sanitarnej	3

5.3. Przemysł	3

5.4. Bilans i skład ścieków	4

6. Obliczenia wskaźników	5

7. Wnioski	5

8. Materiały wykorzystane w opracowaniu	6

Załącznik graficzny

# 1. Podstawa opracowania

Gmina Paczków przystąpiła do opracowania Propozycji Planu Aglomeracji „Paczków” na mocy art. 43 i art. 208 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z późn. zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji 
(Dz.U. Nr 283, poz. 2841).

# 2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji „Paczków” w gminie Paczków w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22.12.2004r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. Nr 283, poz. 2841).

Zgodnie z zapisami § 3. w/w rozporządzenia obszar i granice aglomeracji wyznacza się uwzględniając zasięg sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych zakończonych oczyszczalniami ścieków komunalnych, przy czym do tej samej aglomeracji należą tereny obsługiwane przez sieć kanalizacyjną oraz tereny, na których planuje się budowę takiej sieci, wyznaczone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, decyzjach o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wieloletnich planach rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych. Przy wyznaczaniu obszaru aglomeracji bierze się pod uwagę, że realizacja sieci kanalizacyjnej na obszarze aglomeracji z doprowadzeniem do oczyszczalni ścieków powinna być uzasadniona finansowo i technicznie, przy czym wskaźnik długości sieci obliczany jako stosunek przewidywanej do obsługi przez system kanalizacji zbiorczej liczby mieszkańców aglomeracji i niezbędnej do realizacji długości sieci kanalizacyjnej (łącznie z kolektorami i przewodami tłocznymi doprowadzającymi ścieki do oczyszczalni) nie może być mniejszy od 120 mieszkańców na 1 km sieci.

# 3. Lokalizacja aglomeracji

Aglomeracja „Paczków” położona jest na terenie gminy Paczków, w powiecie nyskim, w południowo-zachodniej części województwa opolskiego. Gmina Paczków o łącznej powierzchni 79,69 km2, graniczy od wschodu z gminą Otmuchów, od północy i zachodu z województwem dolnośląskim z gminami Złoty Stok, Kamieniec Ząbkowicki i Ziębice, natomiast południowa granica gminy jest równocześnie granicą państwa z Czechami.

Teren gminy przecinają dwie ważne drogi: krajowa nr 46 Kłodzko – Paczków - Nysa - Niemodlin - Opole - Ozimek - Lubliniec - Częstochowa - Szczekociny, oraz wojewódzka nr 382 Stanowice - Świdnica - Dzierżoniów - Ząbkowice Śl. - Paczków która prowadzi do Wrocławia. Przechodząca przez miasto i gminę linia kolejowa łączy Gliwice z Jaworzyną Śląską i Kłodzkiem. Gmina Paczków to rejon przemysłowo - rolniczy. Grunty rolne zajmują ponad 80% powierzchni gminy i są to przeważnie dobrze utrzymane gleby III i IV klasy.

Paczków, wyróżniający się ciekawymi zabytkami kultury i walorami przyrodniczo - krajoznawczymi, leży na ważnym szlaku turystycznym, prowadzącym ze Śląska i Małopolski w rejon Kotliny Kłodzkiej. O znacznych walorach przyrodniczo - krajobrazowych i historycznych gminy decydują: zróżnicowana rzeźba terenu, sąsiedztwo zbiornika wodnego w Otmuchowie, bliskość Kotliny Kłodzkiej i Sudetów. Atrakcyjność regionu podnoszą pobliskie przejścia graniczne do Czech, w tym Paczków - Bily Potok przy drodze wojewódzkiej nr 382.

W skład aglomeracji „Paczków” wchodzą: miasto Paczków oraz sołectwa: Gościce, Kamienica, Kozielno, Lisie Kąty i Unikowice.

# 4. Ludność

W skład aglomeracji „Paczków” wchodzi 6 miejscowości, w tym miasto Paczków. Liczba ludności zamieszkującej obszar aglomeracji została określona na podstawie danych meldunkowych Urzędu Miejskiego w Paczkowie wg stanu na 31.12.2004 i wynosi 10908 mieszkańców.

W celu wyznaczenia dodatkowej liczby RLM przyjęto założenie, że 1 RLM odpowiada 120 dm3 odprowadzanych ścieków na dobę, pochodzących z obiektów użyteczności publicznej, szkół i przedszkoli, drobnych obiektów usługowych i produkcyjnych oraz zakładów przemysłowych, odprowadzających ścieki do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

W miejscowości Kozielno uwzględniono zawarte w Studium uwarunkowań założenia rozwoju sektora turystycznego wokół pobliskich zbiorników na rzece Nysie Kłodzkiej i założoną liczbą ok. 2000 turystów.

Szczegółowe dane dotyczące liczby mieszkańców oraz Równoważnej Liczby Mieszkańców (RLM) dla poszczególnych miejscowości zamieszczono w poniższej tabeli.

##### Tabela I  -  Liczba mieszkańców oraz RLM aglomeracji

| Lp. | Miejscowość | Ilość stałych mieszkańców | Mieszkańcy obecnie korzystający z kanalizacji | Dodatkowe RLM | RLM ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paczków | 8415 | 7440 | 1200 | 9615 |
| 2 | Gościce | 434 | - | 50 | 484 |
| 3 | Kamienica | 1284 | - | 140 | 1424 |
| 4 | Kozielno | 311 | - | 2000 | 2311 |
| 5 | Lisie Kąty | 99 | - | 5 | 104 |
| 6 | Unikowice | 365 | - | 45 | 410 |
| RAZEM | 10908 | 7440 | 3440 | 14348 |

Na obszarze objętym zakresem planowanej rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej zamieszkuje 3468 ludzi.

# 5. Charakterystyka gospodarki ściekowej

## 5.1. Oczyszczalnia ścieków

Na terenia miasta Paczków zlokalizowana jest nowa oczyszczalnia ścieków, której budowa została zakończona w 2000 roku.

Przedmiotowa oczyszczalnia ścieków jest mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią typu APIS o docelowej przepustowości 2500 m3/d, z której oczyszczone ścieki odprowadzane są do rzeki Nysy Kłodzkiej w km 91+530.

Obecnie do oczyszczalni dopływa średnio 1300 m3/d, natomiast roczna ilość odprowadzanych ścieków wynosi 265,9 dam3/rok, w tym przemysłowe 22,6 dam3/rok.

Problemem dla oczyszczalni są ścieki przemysłowe pochodzące z Paczkowskich Zakładów Chemii Gospodarczej „Pollena” Sp. z o.o. Niekontrolowane zrzuty ścieków z zakładu powodują zaburzenia w pracy oczyszczalni. Sytuacja ma ulec zmianie, ponieważ „Pollena” planuje budowę zakładowej oczyszczalni.

W pozostałym czasie przeprowadzone analizy oraz badania wykazały prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni i parametry jakościowe odprowadzanych ścieki odpowiadają normom określonym w przepisach ochrony środowiska i wynoszą odpowiednio:

BZT5 	=    8,7 kgO2/d

ChZT	=  30,8 kgO2/d

Zawiesina	=    2,0 kg/d

Azot og	=    4,0 kgN/d

Fosfor og	=    1,5 kgP/d

## 5.2. Długość istniejącej i planowanej do realizacji kanalizacji sanitarnej

Na obszarze aglomeracji „Paczków” jedynie część miasta Paczków posiada system kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 11,6 km i obejmuje kanały grawitacyjne odprowadzające ścieki z rejonów, w których intensywność zabudowy jest największa oraz częściowo tereny budownictwa jednorodzinnego i obiekty użyteczności publicznej. Taka sytuacja powoduje, że zakresem inwestycji polegającej na rozbudowie sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji „Paczków” objęta będzie jedynie część mieszkańców miasta Paczków (ok. 15%) oraz wszyscy mieszkańcy terenów wiejskich wchodzących w skład aglomeracji.

##### Tabela II  -  Zestawienie długości kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji

| Lp. | Miejscowość | Długość kanalizacji sanitarnej w mb |
| --- | --- | --- |
|  |  | istniejącej | planowanej | Razem |
|  |  | grawitacyjnej | ciśnieniowej | grawitacyjnej | ciśnieniowej |  |
| 1 | Paczków | 11600 |  | 6700 |  | 18300 |
| 2 | Gościce |  |  | 3850 |  | 3850 |
| 3 | Kamienica |  |  | 7800 |  | 7800 |
| 4 | Kozielno |  |  | 1800 | 1900 | 3700 |
| 5 | Lisie Kąty |  |  | 1550 | 1450 | 3000 |
| 6 | Unikowice |  |  | 2100 | 950 | 3050 |
| RAZEM | 11600 | 0 | 23800 | 4300 | 39700 |

Łączna długość planowanej do wykonania kanalizacji zbiorczej wynosi 28100m.

## 5.3. Przemysł

Zakłady przemysłowe i większe zakłady pracy skupione są głównie w mieście Paczków. Większość zakładów odprowadza jedynie ścieki o charakterze komunalnym, a jedynie ścieki pochodzące z Paczkowskich Zakładów Chemii Gospodarczej „Pollena” Sp. z o.o. można zaliczyć do przemysłowych, które stanowią znaczące obciążenie oczyszczalni. Poniżej w formie tabelarycznej przedstawiono ilość ścieków odprowadzanych przez ważniejsze zakłady produkcyjne zlokalizowane na terenie aglomeracji „Paczków”.

Tabela III - Zestawienie ilości ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe

| Lp. | Nazwa zakładu | Ilość odprowadzanych ścieków |
| --- | --- | --- |
|  |  | rocznie | na dobę |
|  |  | [m3/rok] | [m3/d] |
| 1 | Paczkowskich Zakładów Chemii Gospodarczej „Pollena” Sp. z o.o. | 7706 | 21,1 |
| 2 | "Famad" Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłowych Sp. z o.o. | 853 | 2,3 |
| 3 | Natopol Sp. z o.o. | 1337 | 3,7 |
| 4 | "Fabryka Ceramiki Budowlanej Wacław Jopek" Sp. z o.o. | 1200 | 3,3 |
| 5 | ,,Jarpak" s.c | 794 | 2,2 |
| 6 | PPHU "Kalmar" s.c. | 647 | 1,8 |
| RAZEM | 12537 | 34,4 |

Ze względu na to, że wększość zakładów odprowadza tylko ścieki o charakterze komunalnym, poniżej zamieszczono jedynie parametry jakościowe ścieków przemysłowych z Paczkowskich Zakładów Chemii Gospodarczej „Pollena” Sp. z o.o.

BZT5    	-    560,0 mg O2 /l (gO2 /m3)

CHZT   	-  2400,0 mg O2 /l (gO2 /m3)

Zawiesina ogólna	-    180,0 mg/l

Azot ogólny 	-      60,0 mg/l

Fosfor ogólny	-      10,5 mg/l

Detergenty	-    169,5 mg/l

## 5.4. Bilans i skład ścieków

Obliczenia bilansu ścieków oraz ładunku zanieczyszczeń przeprowadzono w oparciu o dane dotyczące ilości mieszkańców oraz wskaźnik jednostkowego zużycia wody przez jednego mieszkańca wynoszący q = 120 dm3/d.

W celu obliczenia ładunków zanieczyszczeń przyjęto następujące jednostkowe wskaźniki ładunków na 1 mieszkańca równoważnego (RLM):

BZT5 	=    60 gO2/mk*d

ChZT	=  150 gO2/mk*d

Zawiesina	=    65 g/mk*d

Azot og	=    15 gN/mk*d

Fosfor og	=      3 gP/mk*d

Obliczenia uwzględniają również dopływ ścieków pochodzących z obiektów użyteczności publicznej, szkół i przedszkoli, drobnych obiektów usługowych i produkcyjnych oraz zakładów przemysłowych, odprowadzających ścieki do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Uwzględniono również dopływ ścieków z planowanej strefy rozwoju usług turystyczno-rekreacyjnych w miejscowości Kozielno.

##### Tabela IV  -  Bilans ścieków i ładunków

| Lp. | Miejscowość | RLM | Qśrd | Ładunek zanieczyszczeń |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | BZT5 | ChZT | Zawiesina og. | Azot og. | Fosfor og |
|  |  |  | [m3/d] | [kgO2/d] | [kgO2/d] | [kg/d] | [kgN/d] | [kgP/d] |
| 1 | Paczków | 9615 | 1153,8 | 576,90 | 1442,25 | 624,98 | 144,23 | 28,85 |
| 2 | Gościce | 484 | 58,08 | 29,04 | 72,60 | 31,46 | 7,26 | 1,45 |
| 3 | Kamienica | 1424 | 170,88 | 85,44 | 213,60 | 92,56 | 21,36 | 4,27 |
| 4 | Kozielno | 2311 | 277,32 | 138,66 | 346,65 | 150,22 | 34,67 | 6,93 |
| 5 | Lisie Kąty | 104 | 12,48 | 6,24 | 15,60 | 6,76 | 1,56 | 0,31 |
| 6 | Unikowice | 410 | 49,2 | 24,60 | 61,50 | 26,65 | 6,15 | 1,23 |
| RAZEM | 14348 | 1721,76 | 860,88 | 2152,20 | 932,62 | 215,22 | 43,04 |

# 6. Obliczenia wskaźników

WA	– ilość mieszkańców aglomeracji przypadająca na 1 km zbiorczej sieci kanalizacyjnej

WA  =  10908 / 39,700 = 274,8 MK/1km

WRLM	– ilość RLM przypadająca na 1 km zbiorczej sieci kanalizacyjnej

WRLM  =  14348 / 39,700 = 361,4 RLM/1km

WMK	– ilość mieszkańców przewidzianych do podłączenia przypadająca na 1 km 
 planowanej zbiorczej sieci kanalizacyjnej

WMK  =  3468 / 28,100 = 123,4 MK/1km

# 7. Wnioski

Aglomerację wyznaczono na podstawie szeregu opracowań z zakresu planowania gospodarki wodno ściekowej w gminie Paczków oraz aktualne miejscowe plany zagospodarowania i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu. Aktualnie Gmina Paczków planuje duże inwestycje w zakresie kanalizacji sanitarnej, zarówno w mieście jak i na wsiach. Przyjęty przez Radę Miejską w Paczkowie Wieloletni Plan Inwestycyjny przewiduje budowę m.in. kolektora sanitarnego w Paczkowie, który umożliwi w  przyszłości przyłączenie do oczyszczalni ścieków ościennych wsi oraz skanalizowanie zachodniej części miasta.

Dla aglomeracji „Paczków” wskaźnik określający całkowitą ilość mieszkańców zamieszkujących na jej obszarze, przypadającą na 1 km zbiorczej sieci kanalizacyjnej wynosi 274,8 MK/1km, a wskaźnik ilości RLM na 1 km sieci 361,4 RLM/1km. Natomiast wskaźnik ilości mieszkańców planowanych do podłączenia na 1 km przewidzianej do wykonania sieci zbiorczej wynosi 123,4 MK/1km.

Tym samym został spełniony warunek określony w § 3 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22.12.2004r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru 
i granic aglomeracji (Dz.U. Nr 283, poz. 2841) że realizacja sieci kanalizacyjnej na obszarze aglomeracji powinna być uzasadniona finansowo i technicznie, przy czym wskaźnik długości sieci obliczany jako stosunek przewidywanej do obsługi przez system kanalizacji zbiorczej liczby mieszkańców aglomeracji i niezbędnej do realizacji długości sieci kanalizacyjnej (łącznie z kolektorami i przewodami tłocznymi doprowadzającymi ścieki do oczyszczalni) nie może być mniejszy od 120 mieszkańców na 1 km sieci.

Spełnienie kryterium wysokiego wskaźnika 120 mieszkańców na 1 km sieci ułatwia fakt uczestnictwa miasta Paczków ze zwartą zabudową. Dzięki temu istnieje możliwość rozbudowy systemu na miejscowości sąsiednie, początkowo realizując zadania dla jednostek o wyższej jednostkowej efektywności (większe skupiska ludności: Kamienica i Kozielno).

Obecne obciążenie istniejącej oczyszczalni ścieków pozwala na włączenie dodatkowych użytkowników, co pozwoli na dociążenie obiektu do maksymalnej przepustowości i ustabilizowanie pracy i parametrów oczyszczonych ścieków.

# 8. Materiały wykorzystane w opracowaniu

1.	Program skanalizowania wsi woj. opolskiego – cz. południowo-zachodnia – Gmina Paczków, BIPROWOD, Wrocław 1989r.

2.	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Paczków

3.	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

4.	Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62/2001r., poz.627+ zmiany (Dz. U. Nr  115/2001 r., poz. 1229);

5.	Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska , ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw - Dz. U. Nr 100/2001 r., poz. 1085;

6.	Ustawa  z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne -  Dz. U. Nr 115/2001 r., poz. 1229 + zmiany (Dz. U. Nr  154/2001 r., poz. 1803);

7.	Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22.12.2004r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. Nr 283, poz. 2841).

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY